Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

CIRCUITE ELECTRONICE

Material de predare – partea II

Domeniul: Informatică

Calificarea: Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

ANGELA OPRIŞOR – profesor grad didactic I

COORDONATOR:

FLORIN IORDACHE – inginer telecomunicaţii

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	6

III. Resurse	7

Tema 7. SISTEME DE NUMERAŢIE	7

Fişa  Sisteme de numeraţie	7

TEMA 8. PORTI LOGICE	9

Fişa 8.1.  Tipuri de porţi logice. Parametrii porţilor logice	9

TEMA 8. PORTI LOGICE	12

Fişa 8.2.  Familii de circuite logice TTL şi CMOS	12

-	probă orală, probă practică	17

TEMA 9. CODIFICATOARE / DECODIFICATOARE	18

Fişa 9.1.  Codificatoare	18

TEMA 9. CODIFICATOARE / DECODIFICATOARE	21

Fişa 9.2. Decodificatoare	21

TEMA 10. MULTIPLEXOARE / DEMULTIPLEXOARE	26

Fişa 10.1. Multiplexoare (MUX)	26

TEMA 10. MULTIPLEXOARE / DEMULTIPLEXOARE	29

Fişa 10.2.Demultiplexoare (DMUX)	29

TEMA 11. CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE	32

Fişa 11.1.Circuite basculante bistabile RS	32

TEMA 11. CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE	37

Fişa 11.2.Circuite basculante bistabile JK	37

TEMA 12. NUMĂRĂTOARE	40

Fişa 12.1. Numărătoare asincrone	40

TEMA 12. NUMĂRĂTOARE	45

Fişa 12.2. Numărătoare sincrone	45

TEMA 13. REGISTRE	48

Fişa 13.1.  Registre cu înscriere serie	48

TEMA 13. REGISTRE	52

Fişa 13.2.  Registre cu înscriere paralel	52

TEMA 14. MEMORII	57

Fişa 14.1. Memorii – Noţiuni generale	57

TEMA 14. MEMORII	60

Fişa 14.2. Memorii ROM. Memorii RAM	60

TEMA 15. Microprocesoare	64

Fişa 15.1. Arhitectura microprocesorului	64

TEMA 15. Microprocesoare	69

Fişa 15.2. Microprocesorul Z80	69

IV. Fişa rezumat	72

V. Bibliografie	75

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

El a fost elaborat pentru modulul Circuite electronice, ce se desfăşoară în 121 ore, în următoarea structură:

Teorie – 53 ore

Laborator tehnologic – 52 ore

Instruire practică – 16 ore

| Teme | Fise suport | Competenţe/Rezultate ale învăţării |
| --- | --- | --- |
| Tema 7 Sisteme de numeraţie | Fişa Sisteme de numeraţie | C1 |
| Tema 8 Porţi logice | Fisa 8.1. Tipuri de porţi logice. Parametrii porţilor logice integrate Fisa 8.2. Familii de circuite logice TTL şi CMOS | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 9 Codificatoare. Decodificatoare | Fisa 9.1. Codificatoare Fisa 9.2. Decodificatoare | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 10 Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 10.1. Multiplexoare Fişa 10.2. Demultiplexoare | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 11 Circuite basculante bistabile | Fişa 11.1. Circuite basculante bistabile RS Fişa 11.2. Circuite basculante bistabile JK | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 12 Număratoare | Fişa 12.1. Numărătoare asincrone Fişa 12.2. Numărătoare sincrone | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 13 Registre | Fişa 13.1.Registre cu înscriere serie Fişa 13.2. Registre cu înscriere paralel | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 14 Memorii | Fişa 14.1. Memorii – Noţiuni generale Fişa 14.2. Memorii ROM. Memorii RAM | C1, C2, C3, C4 |
| Tema 15 Microprocesoare | Fişa 15.1. Arhitectura microprocesorului Fişa 15.2. Microprocesorul Z80 | C1, C2, C3, C4 |

Competenţa C1 - Identifică dispozitive şi circuite electronice analogice şi digitale utilizate în realizarea echipamentelor de telecomunicaţii

Competenţa C2 - Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea circuitelor electronice din echipamentele de telecomunicaţii

Competenţa C3 - Citeşte scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaţii

Competenţa C4 - Depanează subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaţii

Absolvenţii nivelului 3 avansat, şcoală postliceală, calificarea Tehnician echipamente de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

# III. Resurse

# Tema 7. SISTEME DE NUMERAŢIE

## Fişa  Sisteme de numeraţie

Un sistem de numeraţie este un ansamblu de reguli de reprezentare a numerelor cu ajutorul unor simboluri.

Baza sistemului reprezintă numărul de simboluri foflosite pentru scrierea numerelor în sistemul  respectiv.

7.1. Sistemul zecimal

Sistemul zecimal sau sistemul în baza 10  foloseşte 10 simboluri: cifrele de la 0 la 9.

Un număr este reprezentat în sistemul zecimal ca suma puterilor succesive ale lui 10 multiplicate cu cifre de la 0 la 9.

Exemplu:

5093(10) = 5 ·103 + 0 ·102 + 9 ·101 + 3 ·100

7.2. Sistemul binar

Sistemul binar sau sistemul în baza 2 foloseşte 2 simboluri: cifrele 0 şi 1.

Un  număr este reprezentat în sistemul zecimal ca  suma  puterilor succesive ale lui 2 multiplicate cu 0 sau 1.

Exemplu:

110101(2) = 1 · 25 + 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20

Simbolurile sistemului binar (0 şi 1) se numesc cifre binare, în engleză “binary digit”. De aici vine noţiunea bit.

Reprezentarea informaţiei în sistemul binar face uşoară prelucrarea ei cu ajutorul circuitelor electronice asociind două potenţiale distincte celor două valori logice.  Cele două stări distincte sunt, în logica pozitivă, nivelul ridicat de tensiune căruia îi corespunde semnalul logic 1 şi nivelul scăzut căruia îi corespunde semnalul logic 0  (în logica negativă nivelului ridicat de tensiune îi corespunde semnalul logic 0, iar nivelului scăzut semnalul logic 1).

#### 7.3. Sistemul hexazecimal

Sistemul hexazecimal sau sistemul în baza 16 foloseşte 16 simboluri: cifrele de la 0 la 9 şi literele A, B, C, D, E. Echivalentul literelor este: A = 10, B = 11,.................., F = 15.

Un număr în baza 16 este reprezentat ca suma puterilor succesive ale lui 16 multiplicate cu simbolurile sistemului.

Exemplu:

7AD(16) = 7 · 162 + A ·161 + D · 160

7.4. Codul BCD

Codul BCD, numit şi codul 8421 permitea scrierea cifrelor de la 0 la 9 în sistemul binar utilizănd pentru fiecare cifră un ansamblu de 4 cifre binare (biţi).

#### 7.5. Conversia zecimal – binar, zecimal – BCD, binar – hexazecimal

Conversia zecimal – binar se realizează reprezentând numărul  zecimal ca o sumă de puteri succesive ale lui 2, multiplicate cu 1 sau 0, după caz.

Exemplu:

53 = 32 + 16 + 4 + 1 = 1 ·25 + 1 ·24 + 0 ·23 + 1 ·22 + 0 ·21 + 1 ·20

Prin urmare   53(10) = 110101(2)

Conversia zecimal – BCD se realizează  reprezentând fiecare cifră a numărului zecimal printr-o secvenţă de 4 biţi.

Exemplu:

7395(10) = 0111 0011 1001 0101(BCD)

Conversia binar – hexazecimal se face grupând cifrele numărului binar câte patru, de la dreapta la stânga şi completând cu zerouri în stânga dacă este necesar (fiecare cifră şi literă a sistemului hexazecimal se reprezintă printr-o secvenţă de patru biţi).

Exemplu:

101101(2) = 0010 1101(2) = 2 D(16)

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în sala de clasa CUM? Expunere, explicaţie - frontal Exerciţii de conversie a numerelor dintr-un sistem de numeraţie în altul – individual sau în pereche MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă scrisă

# TEMA 8. PORŢI LOGICE

## Fişa 8.1.  Tipuri de porţi logice. Parametrii porţilor logice

Porţile logice sunt circuite logice combinaţionale care realizează funcţiile logice elementare.

Porţile logice sunt circuite cu mai multe intrări şi o singură ieşire,  mărimea de ieşire reprezentând o funcţie logică de mărimile de intare.

1. Poarta SAU (OR)

Simbol                           Funcţia logică                   Tabelul de adevar

y = a + b

2. Poarta ŞI (AND)

###### Simbol                           Funcţia logică                   Tabelul de adevar

y = a ∙ b

3. Poarta NU (NOT)

Simbol                           Funcţia logică                   Tabelul de adevar

y =

4. Poarta SAU - NU (NOR)

Simbol                           Funcţia logică                   Tabelul de adevar

y =

5. Poarta ŞI - NU (NAND)

Simbol                           Funcţia logică                   Tabelul de adevar

y =

6. Poarta SAU - EXCLUSIV (XOR)

Simbol                           Functia logică                   Tabelul de adevar

y = a  b  =

+

SUGESTIE METODOLOGICĂ

Se recomandă exerciţii de întocmire a  tabelelor de adevăr  pentru porţi logice cu 3 sau 4 intrări.

##### Parametrii porţilor logice

Notaţii folosite:

I – intrare (input)             O – ieşire (output)

Lucrând în logica pozitivă, în care celui mai scăzut nivel de tensiune îi este atribuit 0 logic, iar celui mai ridicat nivel de tensiune 1 logic, se notează:

L – low level (0)               H – high level (1)

Principalii parametri ai porţilor logice sunt:

- Tensiunea de alimentare

- Nivelurile logice de tensiune

  - VIL – tensiune de intrare în starea “0”

  - VIH – tensiune de intrare în starea “1”

  - VOL – tensiune de ieşire în starea “0”

  - VOH – tensiune de ieşire în starea “1”

- Valorle limită ale curenţilor

  - IIL – curent de intrare în starea “0”

  - IIH – curent de intrare în starea “1”

  - IOL – curent de ieşire în starea “0”

  - IOH - curent de ieşire în starea “1”

- FAN – OUT – reprezintă numărul maxim de intrări care pot fi conectate simultan la ieşirea unei porţi.

- FAN – IN – reprezintă numărul maxim de ieşiri care pot fi conectate simultan la o intrare.

- Puterea disipată pe poartă – reprezintă puterea absorbită de poartă de la sursa de alimentare

- Timpul de propagare prin poartă – reprezintă timpul de întârziere la propagarea informaţiei când ieşirea porţii comută dintr-o stare în alta.

- Marginea de zgomot – reprezintă diferenţa dintre valorile tensiunilor garantate pentru stările logice ale unui circuit care comandă şi valorile tensiunilor permise ale unui circuit de acelaşi tip comandat.

Pentru a asigura interconectarea corectă a circuitelor logice într-un sistem trebuie să se ia în considerare curentul de ieşire al circuitului logic de comandă şi suma curenţilor de intrare corespunzătoare circuitelor logice comandate.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în sala de clasă sau în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie – frontal Descoperire dirijată –individual Analiza circuitelor cu porţi logice – pe grupe Prezentare Power Point – tipurile de porţi logice MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă scrisă

# TEMA 8. PORŢI LOGICE

## Fişa 8.2.  Familii de circuite logice TTL şi CMOS

Circuitul integrat este un circuit electronic realizat cu  mare densitate de componente (tranzistoare, diode, rezistoare, condensatoare, bobine) de dimensiuni microscopice pe un substrat comun.

Circuitele integrate monolitice sunt acele circuite integrate la care toate elementele componente şi interconexiunile lor sunt realizate pe o pastilă miniaturală de siliciu  numită cip. Acest ansamblu a fost standardizat şi a căpătat forme de capsule cu diferite dimensiuni şi număr de terminale.

Numărul componentelor unui circuit integrat a crescut de la câteva zeci la zeci de mii şi chiar sute de mii în cazul microprocesoarelor.

Circuitele integrate digitale se împart în două mari categorii:

- Circuite integrate bipolare – realizate cu tranzistoare bipolare. Acestea se caracterizează prin viteză mare de lucru şi grad de integrare mai redus.

- Circuite integrate unipolare – realizate cu tranzistoare unipolare de tip MOS. Acestea se caracterizează prin viteză de lucru mai mică şi grad de integrare ridicat.

1. Familia TTL

Familia TTL (Transistor – Transistor - Logic) este una din cele mai răspândite familii de circuite integrate digitale în tehnologia bipolară.

Familia TTL cuprinde următoarele subfamilii:

- TTL standard

- Schottky TTL (S)

- Low Power Schottky TTL (LS)

- High Speed TTL (H)

Poarta fundamentală cu care se poate genera orice funcţie logică în familia TTL este poarta ŞI – NU (NAND)

Funcţia logică este realizată cu ajutorul tranzistorului multiemitor T1.

Tipuri reprezentative de porţi logice integrate în tehnologia TTL

| Seria TTL 74 | Tipul circuitului |
| --- | --- |
| 7432 | patru porţi SAU cu două intrări |
| 7408 | patru porţi ŞI cu două intrări |
| 7411 | trei porţi ŞI cu trei intrări |
| 7421 | două porţi ŞI cu patru intrări |
| 7404 | şase inversoare |
| 7402 | patru porţi SAU – NU cu două intrări |
| 7427 | trei porţi SAU – NU cu trei intrări |
| 7425 | două porţi SAU – NU cu patru intrări |
| 7400 | patru porţi ŞI – NU cu două intrări |
| 7410 | trei porţi ŞI – NU cu trei intrări |
| 7420 | două porţi ŞI – NU cu patru intrări |
| 7430 | O poartă ŞI – NU cu opt intrări |
| 7486 | patru porţi SAU – EXCLUSIV cu două intrări |

Exemple de porţi logice integrate TTL

Notaţii folosite:        VCC – tensiune de alimentare (+5V)

GND (ground) – masa

A, B – intrări;          Y – ieşire;             NC - neconectat

- În cazul porţilor TTL, pentru a se obţine o imunitate la zgomot mai bună şi timpi de propagare mai buni, intrările neutilizate se menţin în starea 1 logic/ 0 logic prin conectarea lor în una din următoarele variante:

- la VCC  (printr-o rezistenţă de 1 k()

- la o sursă independentă de 2,4 – 3,5 V

- la intrările utilizate care îndeplinesc aceeaşi funcţie

- la ieşirea unei porţi care furnizează permanent 1 logic/ 0 logic

La circuitele TTL o intrare lăsată în gol se consideră ca fiind în 1 logic!

2. Familia CMOS

Familia CMOS (Complemantary – Metal – Oxid - Semiconductor) s-a impus ca o familie dominantă pentru familiile de circuite integrate unipolare.

Circuitele CMOS au parametrii cei mai apropiaţi de cei ai unei familii de circuite logice ideale, care ar trebui să aibă: consum de putere zero în regim static, marginea de zgomot mare, viteză de lucru mare, cost de producţie mic.

Poarta fundamentală cu care se poate genera orice funcţie logică în familia CMOS este poarta  NU (inversor).

Inversorul CMOS este format din două tranzistoare : unul NMOS (T1) şi unul PMOS (T2). De aici rezultă denumirea de “MOS complementar”, adică CMOS.

Intrarea este conectată la terminalele celor două porţi ale tranzistoarelor, iar ieşirea la terminalele drenelor.

Tipuri reprezentative de porţi logice integrate în tehnologia CMOS

| Seria CMOS 4000 | Tipul circuitului |
| --- | --- |
| MMC 4071 | patru porţi SAU cu două intrări |
| MMC 4075 | trei porţi SAU cu trei intrări |
| MMC 4072 | două porţi SAU cu patru intrări |
| MMC4081 | patru porţi ŞI cu două intrări |
| MMC 4073 | trei porţi ŞI cu trei intrări |
| MMC 4082 | două porţi ŞI cu patru intrări |
| MMC 4069 | şase inversoare |
| MMC 4001 | patru porţi SAU – NU cu două intrări |
| MMC 4025 | trei porţi SAU – NU cu trei intrări |
| MMC 4002 | două porţi SAU – NU cu patru intrări |
| MMC 4078 | o poartă SAU – NU cu opt intrări |
| MMC 4011 | patru porţi ŞI – NU cu două intrări |
| MMC 4023 | trei porţi ŞI – NU cu trei intrări |
| MMC 4012 | două porţi ŞI – NU cu patru intrări |
| MMC 4068 | O poartă ŞI – NU cu opt intrări |
| MMC 4030 | patru porţi SAU – EXCLUSIV cu două intrări |

###### Exemple de porţi logice integrate CMOS

J = A+B+C                                                                  J = A+B+C+D

K = D+E+F                                                                  K = E+F+G+H

L = G+H+I

Notaţii folosite:       VDD , VSS – tensiuni de alimentare

NC - neconectat

În cazul porţilor CMOS, intrările neutilizate se vor conecta la VDD sau VSS pentru a se evita apariţia unor stări false la ieşire. Spre deosebire de circuitel TTL, la CMOS nu mai este valabilă regula conform căreia o intrare în gol se consideră în 1 logic.

3. Analiza comparativă a parametrilor porţilor logice TTL şi CMOS

- Tensiunea de alimentare

| TTL | CMOS |
| --- | --- |
| VCC = 5V | VDD = 3 – 18 V |

- Nivelurile logice de tensiune

| Tensiune | TTL | CMOS |
| --- | --- | --- |
| VCC / VDD | 5V | 5 V |
| VILmax | 0,8 V | 1,5 V |
| VIHmin | 2 V | 3,5 V |
| VOLmax | O,4 V | 0,01 V |
| VOHmin | 2,4 V | 4,99 V |

- Valorile limită ale curenţilor

| Curent | TTL | CMOS |
| --- | --- | --- |
| IIL | 1,6 mA | 0,1 µA |
| IIH | 40 µA | 0,1 µA |
| IOL | 16 mA | O,4 mA |
| IOH | 400 µA | 0,4 mA |

- Alţi parametrii sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

| Parametru | TTL | CMOS |
| --- | --- | --- |
| FAN – OUT | 10 | 100 |
| Puterea disipată | 10mW/poartă | O,1mW/poartă |
| Timpul de propagare | ns | zeci de ns |
| Marginea de zgomot | 0,4 V | 1,5 V |

Sugestie metodologică

Se va folosi metoda descoperirii dirijate pentru a deduce avantajele / dezavantajele circuitelor CMOS faţă de TTL.

4. Marcarea şi codificarea circuitelor logice integrate

În România se produc circuite logice integrate la intreprinderile IPRS Băneasa (circuite TTL) şi Microelectronica (circuite MOS).

Codul IPRS Băneasa

CDB      420    H     E    M

| Prefixul IPRS Băneasa | Nr. de serie al circuitului | Tipul seriei | Tipul capsulei | Gama temperaturii de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru toate circuitele logice integrate prefixul CDB | 4xx sau 4xxx | H = rapid (high speed) - = circuit standard ( viteză medie) | E = dual in line (DIL) din plastic P = plată din ceramică | - = - 55..... +70oC M = - 55..... +125oC |

Circuitele TTL româneşti din seriile 4xx , 4xxx sunt echivalente cu circuite de producţie străină din seria 74.

Codul Microelectronica

M        MC      4    052       E

| Prefixul Microelectronica | Tipul tehnologiei | Seria circuitului | Tipul circuitului | Tipul capsulei şi gama temperaturii de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru toate circuitele logice integrate prefixul M | MC = CMOS MP = PMOS MN = NMOS | 4 = serie CMOS 4xxx sau 4xxxx | număr serie din 3 sau 4 cifre | E = capsulă din plastic (-40...+85o C) F = capsulă ceramică (-40......+85o C) |
|  |  | 1,2,.........14 alte serii CMOS, PMOS, NMOS | Număr serie din 2 sau 3 cifre | G = capsulă ceramică multistrat (-55......+125o C) H = capsulă ceramică „frit seal” (-55......+125o C) |

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a porţilor logice integrate după aspect şi marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu porţi logice integrate TTL şi CMOS Măsurarea parametrilor porţilor logice integrate TTL şi CMOS (tensiuni, curenţi) Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate TTL şi CMOS, surse de alimentare - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 9. CODIFICATOARE / DECODIFICATOARE

## Fişa 9.1.  Codificatoare

##### În multe aplicaţii practice este necesară conversia datelor dintr-un sistem de numeraţie în altul, cel mai frecvent din sistemul zecimal în BCD şi invers. Aceste operaţii sunt realizate de codificatoare şi decodificatoare.

Codificatoarele sunt circuite logice combinaţionale la care activarea unei intrări conduce la apariţia unui cuvânt de cod la ieşire.

Codificatoarele zecimal – BCD, care vor fi tratate în cele ce urmează, sunt circuite la ale căror intrări se aplică datele în sistemul zecimal, iar la ieşire apar datele în codul BCD.

Simbol

Funcţionare

La activarea unei intrări apare la ieşire codul BCD al cifrei corespunzătoare intrării activate (de exemplu la activarea intrării I5 la ieşire va apărea codul 0101 ).

Tabelul de adevăr

| I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Schema cu porţi logice a codificatorului zecimal - BCD

Se consideră bitul D ca fiind bitul cel mai semnificativ (MSB) şi intrările active în 1 logic (logica pozitivă).

Acest circuit este un “codificator de adresă”, deoarece el furnizează la ieşire adresa intrării activate.

Dacă se activează mai multe intrări simultan, adresa citită pe ieşire va fi eronată. În cazul în care nu se poate evita acest lucru, se folosesc codificatoare prioritare. Acestea sunt astfel concepute, încât, la activarea simultană a mai multor intrări, la ieşire apare adresa intrării cu prioritatea cea mai mare.

- Exemple de  codificatoare integrate

# 1.

74147 este un codificator zecimal – BCD prioritar

0 – 9 – intrări, active în 0

A, B, C, D – ieşiri, active în 0 (D este bitul cel mai semnificativ)

2.

74148 este un codificator prioritar de trei biţi

I0 – I7 – intrări, active în 0

A0, A1,  A2 – ieşiri, active în 1

Pentru validarea circuitului este prevăzută intrarea EI (Enable In), şi ea activă în 0.

Circuitul are o ieşire suplimentară EO (Enable Out), activă în 0, care se utilizează la conectarea în cascadă a mai multor codificatoare.

Ieşirea GS devine activă (în 0 logic) atunci când cel puţin una dintre intrările codificatorului este activată.

De regulă, intrările codificatoarelor sunt active în 0, deoarece prin activarea unei intrări (apăsarea tastei respective de la claviatura sistemului numeric) aceasta este pusă la masă, deci capătă valoarea 0 logic.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a codificatoarelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu codificatoare integrate Verificarea funcţionării codificatoarelor integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune.. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 9. CODIFICATOARE / DECODIFICATOARE

## Fişa 9.2. Decodificatoare

Decodificatorul este un circuit logic combinaţional care serveşte la identificarea unui cod de intrare prin activarea unei singure linii de ieşire, corespunzătoare acelui cod.

Decodificatoarele sunt necesare în numeroase aplicaţii cum sunt::

- adresarea memoriilor

- afişarea numerică

- multiplexarea datelor

Din această categorie de circuite sunt prezentate în cele ce urmează două exemple semnificative: decodificatorul BCD – zecimal şi decodificatorul BCD – 7 segmente.

9.2.1. Decodificatorul BCD - zecimal

Decodificatorul BCD – zecimal este un decodificator care primeşte la intare datele în codul  BCD şi activează o singură linie de ieşire, corespunzătoare codului BCD aplicat .

Simbol

Funcţionare

La aplicarea unui cod binar pe intrări circuitul va activa o singură linie de ieşire (de exemplu la aplicarea pe intrări a codului 0011 va fi activă doar ieşirea Y3).

Pentru cele patru variabile de intrare sunt posibile 16 combinaţii ( corespunzătoare reprezentării în binar a numerelor 0 – 15). Doar 10 dintre ele sunt acceptate, şi anume cele cele corespunzătoare cifrelor 0 – 9. Celelalte combinaţii reprezintă stări interzise.

Schema cu porţi logice

Tabelul de adevăr

| D | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Se consideră bitul D ca fiind bitul cel mai semnificativ (MSB) şi intrările active în 1 logic (logica pozitivă).

În aplicaţiile practice decodificatoarele se realizează sub formă integrată. În mod uzual, la ieşire se folosesc porţi ŞI - NU, astfel că ieşirile sunt active în 0 logic ( sunt inversate faţă de tabelul de adevăr).

Sugestie metodologică

Se recomandă  metoda descoperirii dirijate pentru ducerea funcţionării şi întocmirea tabelului de adevăr al decodificatorului pornind de la codificator.

9.2.1. Decodificatorul  BCD – 7 segmente

Decodificator BCD – 7 segmente este un decodificator utilizat la comanda dispozitivelor de afişare numerică realizate din 7 segmente luminoase (cu leduri, cristale lichide, becuri).

Simbol

Dispozitiv de afişaj                                      Tabelul de adevăr

cu 7 segmente

Conform tabelului de adevăr, segmentele luminează atunci când funcţiile care le comandă au valoarea 1 logic. Bitul D este bitul cel mai semnificativ.

#### Exemple de  decodificatoare integrate

1.

7442 este un decodificator BCD - zecimal

A, B, C, D – intrări active în 1 (bitul cel mai semnificativ este D)

0 – 9 – ieşiri active în 0

2.

MMC 4028 este un decodificator BCD – zecimal

A, B, C, D – intrări active în 1 (bitul cel mai semnificativ este D)

0 – 9 – ieşiri active în 0

Poate fi utilizat şi ca demultiplexor, considerând intrarea D intrare de date, activă în 0 logic.

3.

7447 este un decodificator BCD – 7 segmente

A, B, C, D – intrări active în 1 (bitul cel mai semnificativ este D)

a, b, c, d, e, f, g – ieşiri, active în 0.

Fiecare ieşire controlează un segment al afişajului. Segmentele sunt iluminate cînd ieşirile corespunzătoare sunt în 0 logic.

Semnificaţiile celorlalte terminale este următoarea:

- LT (Lamp Test) – intrare de control al funcţionării segmentelor afişajului. Aducerea lui LT în 0 logic duce la iluminarea tuturor segmentelor (afişarea cifrei 8). Circuitul funcţionează ca decodificator când LT este inactivă.

- RB0 – ieşire de control al stingerii zerourilor nesemnificative (activă în 0)

- RBI – intrare de supracontrol al stingerii (activă în 0). La activarea RBI, toate segmentele afişajului vor fi stinse, indiferent de semnalele aplicate pe celelalte intrări.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a decodificatoarelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu decodificatoare integrate Verificarea funcţionării decodificatoarelor integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune.. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 10. MULTIPLEXOARE / DEMULTIPLEXOARE

## Fişa 10.1. Multiplexoare (MUX)

Multiplexoarele sunt circuite logice combinaţionale care permit transferul datelor de la una din intrări la ieşirea unică. Selecţia intrării se face cu ajutorul unui cuvânt de cod de selecţie numit adresă.

Numite şi selectoare electronice, multiplexoarele se utilizează în tehnica telecomunicaţiilor pentru transmiterea unui număr mare de semnale binare pe un singur canal precum şi pentru conversia paralel – serie a datelor.

- În cazul general un DMUX are:

- 2n intrări de date

- n intrări de adresă

- o ieşire

Mai are o intrare suplimentară, numită intrare de validare – E (Enable sau Strobe).

MUX cu 4 intrări

Pentru adresarea celor 4 intrări de date sunt necesari 2 biţi de adresă. Prin urmare MUX cu 4 intrări are 4 intrări de date, 2 intrări de adresă şi o ieşire.

Simbol                                               Tabelul de adevăr

Intrarea Enable este activă pe zero, adică circuitul funcţionează numai atunci când E = 0.

Intrările neselectate nu influenţează starea la ieşire (sunt indiferente), prin urmare  ele pot lua orice valoare ( notate x în tabel).

Sugestie metodologică

Se recomandă  metoda descoperirii dirijate pentru ducerea funcţionării şi întocmirea tabelului de adevăr pentru multiplexoarele cu 2, 8, 16 intrări– pe grupe

- Exemple de MUX integrate

1.

74151 este un MUX cu 8 intrări

X0 – X7 – intrări de date,  active în 1 logic.

A, B, C –   intrări de adresă (selecţie), active în 1 logic. Bitul D este cel mai semnificativ

S – intrarea de validare (Strobe), activă în 0 logic

W – ieşire activă în 1 logic

– ieşire activă în 0 logic

2.

74150 este un MUX cu 16 intrări

X0 – X15 – intrări de date active în 1 logic

A, B, C, D – intrări de adresă (selecţie) active în 1 logic . Bitul D este MSB.

E – intrarea de validare, activă în 0 logic

– ieşire activă în 0 logic

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a multiplexoarelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu multiplexoare integrate Verificarea funcţionării multiplexoarelor integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 10. MULTIPLEXOARE / DEMULTIPLEXOARE

## Fişa 10.2. Demultiplexoare (DMUX)

Demultiplexoarele sunt circuite logice combinaţionale care permit transferul datelor de pe o intrare de date comună pe una din ieşiri. Selecţia ieşirii se face cu ajutorul unui cuvânt de cod de selecţie numit adresă.

Demultiplexorul este un fel de “comutator electronic” a cărui principală utilizare este la conversia serie – paralel a datelor binare

- În cazul general un DMUX are:

- o intrare de date

- n intrări de adresă

- 2n ieşiri

Multiplexorul are o intrare suplimentară, numită intrare de validare – E (Enable sau Strobe).

DMUX cu 4 ieşiri

Circuitul permite transferul datelor de pe intrarea I pe una din cele 4 ieşiri care pot fi selectate cu 2 biţi de adresă. Prin urmare MUX cu 4 intrări are o intrare de date, 2 intrări de adresă şi 4 ieşiri.

Simbol                                               Tabelul de adevăr

Intrarea Enable este activă în zero ( circuitul funcţionează numai dacă E = 0).

Spre deosebire de MUX, unde intrările neselectate sunt indiferente, la DMUX ieşirile neselectate iau valoarea 0, indiferent de datele de intrare.

Sugestie metodologică

Se recomandă  metoda descoperirii dirijate pentru ducerea funcţionării şi întocmirea tabelului de adevăr pentru demultiplexoarele cu 2 , 8, 16 intrări.

- Exemple de DMUX integrate

1.

74154 este un DMUX cu 16 ieşiri

A, B, C, D – intrări de adresă (selecţie), active în 1. Bitul D este MSB

0 – 15 – ieşiri active în 0

G1, G2 – intrări de validare (Strobe), active în 0.

Circuitul funcţionează ca un decodificator: când ambele intrări de validare sunt în 0 logic va activa ieşirea corespunzătoare codului binar prezent pe intrările de adresă. Dacă cel puţin una din intrările de validare este în 1 logic, toate ieşirile vor fi inactive.

2.

74155 este un DMUX dublu, conţinând două DMUX cu 4 ieşiri.

1C, 2C – intrări de date

A, B – intrări de adresă (selecţie)

Y0 – Y3 – ieşiri, active în 0

1G, 2G – intrări de validare (Strobe), active în 0

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a demultiplexoarelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu demultiplexoare integrate Verificarea funcţionării demultiplexoarelor integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică probă scrisă – recapitularea CLC studiate

# TEMA 11. CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE

## Fişa 11.1.Circuite basculante bistabile RS

11.1.1. Circuite basculante bistabile – Noţiuni introductive

Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite logice secvenţiale caracterizate prin 2 stări distincte, stabile. Trecerea de la o stare la alta (bascularea circuitului) se face brusc, la aplicarea unei comenzi din exterior.

CBB se caracterizează prin faptul că au memorie, ceea ce înseamnă că, din examinarea semnalelor de ieşire se poate deduce ultima comandă primită de circuit.

Trecerea într-o anumită stare este determinată fie de semnalul care reprezintă informaţia ce trebuie înscrisă în bistabil, fie de un semnal numit semnal de ceas (clock), notat pe scheme cu CK sau T (tact).

Din punct de vedere al funcţionării lor CBB pot fi:

- asincrone – tranziţiile la ieşire se produc la momente de timp oarecare, în funcţie de semnalele aplicate pe intrari.

- sincrone – tranziţiile la ieşire se produc în funcţie de semnalele aplicate pe intrări dar la momente de timp bine determinate, marcate de semnalul de ceas.

CBB au numeroase utilizări, cum ar fi:realizarea numărătoarelor, a registrelor, a memoriilor, a circuitelor generatoare de impulsuri.

11.1.2. Bistabilul RS asincron

CBB RS asincron este un circuit cu două intrări de comandă (intrări de date), notate cu S (SET) şi R (RESET) şi două ieşiri complementare Q şi .

Intrarea S se foloseşte pentru a înscrie informaţia în circuit, adică pentru a aduce circuitul în starea 1, iar intrarea R se foloseşte pentru a şterge informaţia din circuit, adică pentru a aduce circuitul în starea 0.

Simbol                                             Tabelul de adevăr

Reprezentarea bistabilului RS asincron cu porţi NOR şi NAND

Funcţionare

Adoptând notaţiile Qn = starea anterioară, Qn+1 = starea prezentă se poate deduce funcţionarea circuitului:

- în lipsa unor comenzi pe intrări (S=R=0),starea circuitului nu se schimbă (Qn+1=Qn ); spunem că circuitul memorează starea anterioară.

- la comanda S=0, R=1, circuitul şterge informaţia înmagazinată (Qn+1=0).

- la comanda S=1, R=0, circuitul înscrie informaţia (Qn+1= 1).

- comanda S=R=1 (înscriere şi ştergere simultană) nu are sens din punct de vedere logic; această comandă trebuie evitată, deoarece ea duce la o stare de nedeterminare la ieşire.

Figura de mai jos prezintă o diagramă de semnale care ilustrează funcţionarea unui bistabil  RS asincron.

11.1.2. Bistabilul RS sincron

Bistabilul RS sincron se deosebeşte de cel asincron prin faptul că este comandat de un semnal de tact (CK). În prezenţa tactului, funcţionarea lui este similară cu cea a bistabilului RS asincron.

Simbol                                                         Diagrama de semnale

Tranziţiile la ieşire se produc pe frontul crescător (pozitiv) al semnalului de tact.

În practică cel mai mult sunt folosite CBB sincrone, care, datorită intrării suplimentare de tact (clock), face ca circuitul să poată funcţiona simultan (sincron) cu toate celelalte dispozitive din sistem.

11.1.3. Bistabilul RS Master – Slave (stăpân – sclav)

Din considerente de ordin practic, pentru a elimina oscilaţiile care ar putea să apară la ieşire, se foloseşte configuraţia Master – Slave, alcătuită din două bistabile RS (stăpân şi sclav) comandate în antifază pe intrarea de tact.

11.1.4. Bistabilul D

Bistabilul de tip D (Delay) este un caz particular de bistabil RS sincron, obţinut prin comanda în antifază pe intrările da date. Circuitul prezintă caracteristica principală că pe toată durata semnalului de ceas (CK = 1), ieşirea copiază intrarea. În momentul dispariţiei semnalului de ceas (trecerea 1→ 0) bistabilul menţine (memorează) starea pe care o avea în acel moment.

Simbol                                      Tabelul de adevăr

Diagrama de semnale

Din diagrama de semnale se observă că semnalul de intrare este reprodus la ieşire, dar cu o întârziere dată de semnalul de ceas. De aici vine denumirea bistabilului: D = Delay (întârziere)

#### Exemple de bistabile RS integrate

1.

Circuitul 7474 conţine două celule de tip D, cu şergere şi setare

T1, T2 – intrări de tact,  active în 1 (comută pe frontul crescător)

PR1,  PR2 ( Preset) – intrări de setare, active în 1 logic

CLR1,  CLR2 – intrări de ştergere, active în 1 logic

2.

Circuitul MMC 4044 conţine patru celule de dip RS cu porţi NAND.

Ieşirile bistabilelor sunt controlate de o intrare de validare E (Enable), activă în 1 logic. Un nivel 0 logic la intrarea E inhibă transmiterea stării bistabilelor la ieşirile Q, rezultând o impedanţă mare, sau „gol” la ieşirile Q. Această facilitate permite legarea ieşirilor pe o magistrală comună de date.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a bistabilelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu CBB integrate Verificarea funcţionării CBB integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - generatoare de semnal - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 11. CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE

## Fişa 11.2. Circuite basculante bistabile JK

Circuitul basculant bistabil JK este un circuit cu două intrări notate J şi K şi două ieşiri complementare Q şi .

Bistabilul JK, spre deosebire de bistabilul RS, nu prezintă stare de nedeterminare la ieşire, oricare ar fi valorile aplicate pe intrări. Datorită acestui avantaj, este cel mai răspândit tip de bistabil.

Simbol                                                Tabelul de adevăr

Reprezentarea bistabilului JK cu porţi logice

Diagrama de semnale

Bistabilul JK basculează pe frontul descrescător al semnalului de ceas.

Dacă la bistabilul JK intrările J şi K sunt conectate împreună se obţine un bistabil de tip T. Acesta are o singură intrare de date, T.

Funcţionarea bistabilului T se deduce din cea a bistabilului JK.

Tabelul de adevăr

Diagrama de semnale

Bistabilul T realizează divizarea cu 2 a frecvenţei semnalului de tact (se observă pe diagrama de semnale că frecvenţa semnalului de ieşire Q este jumătate din frecvenţa semnalului de tact). Acestă proprietate face ca bistabilul T să fie foarte mult utilizat în construcţia numărătoarelor şi a altor circuite la care este necesară divizarea frecvenţei.

- Exemple de bistabile JK integrate

1.

Circuitul 7473 conţine două celule de tip JK – MS cu ştergere

T1, T2 – intrări de tact,  active în 0 (comută pe frontul descrescător)

CLR1, CLR2 – intrări de ştergere, actve în 1 logic

2.

Circuitul MMC 4027 conţine două celule de tip JK – MS cu ştergere şi setare

CLK1, CLK2 – intrări de tact,  active în 1 (comută pe frontul crescător)

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a bistabileler integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu CBB integrate Verificarea funcţionării CBB integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - generatoare de semnal - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 12. NUMĂRĂTOARE

## Fişa 12.1. Numărătoare asincrone

Numărătoarele sunt circuite logice secvenţiale capabile să numere impulsurile aplicate la intrarea lor.

Numărătoarele sunt realizate cu circuite basculante bistabile (cellule de numărare). Caracteristica principală a unui numărător este capacitatea de numărare, adică numărul maxim de stări distincte ale numărătorului (Nmax)

Nmax ≤ 2n            (n este numărul celulelor numărătorului)

CLASIFICARE:

- După modul de aplicare a impulsurilor de comandă:

  - Numărătoare asincrone – la care intrarea de tact a fiecărui bistabil este conectată la ieşirea bistabilului anterior

  - Numărătoare sincrone – la careintrările de tact ale tuturor bistabilelor sunt conectate împreună

- După modul în care îşi modifică conţinutul:

- Numărătoare directe – îşi cresc conţinutul cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare (numără în sens crescător)

- Numărătoare inverse – îşi scad conţinutul cu câte o unitate la fiecare impuls aplicat la intrare (numără în sens descrescător)

- Numărătoare reversibile – numără în sens crescător sau descrescător în funcţie de o comandă aplicată din exterior.

#### Numărătoare asincrone

Numărătoarele asincrone se caracterizează prin faptul că semnalul de tact se aplică la intrarea primului bistabil, semnalul de la ieşirea primului bistabil se aplică  la intrarea de tact al celui de-al doilea ş.a.m.d.

La numărătoarele asincrone celulele de bistabil basculează pe rând, rezultând un timp de comutaţie mare datorită timpului de propagare a semnalului de comandă prin celulele numărătorului.

12.1.1. Numărător binar asincron direct

Numărătoarele binare asincrone se realizează cu bistabile de tip T. Capacitatea lor de numărare este 2n , unde n este numărul bistabilelor.

În continuare este prezentat un numărător binar asincron realizat cu 4 bistabile. Acesta are o capacitate de numărare de 24 = 16 impulsuri deci este un  numărător modulo 16.

Schema numărătorului binar asincron direct

Evoluţia stărilor

| Tact | QD QC QB QA |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 |

Numărătorul modulo 16 numără de la 0000 la 1111 ceea ce în sistemul zecimal înseamnă că numără de la 0 la 15.

În continuare este prezentată diagrama cu evoluţia în timp a stării ieşirilor (diagrama de semnale).

Diagrama de semnale

Din diagrama de semnale se observă că numărătorul este totodată şi un divizor de frecvenţă. Bistabilul A divide cu 2 frecvenţa semnalului de tact, bistabilul B cu 4, bistabilul D cu 8, bistabilul D cu 16.

Sugestie metodologică

Se recomandă metoda descoperirii dirijate pentru realizarea schemelor şi a diagramelor de semnale pentru numărătoare asincrone de 2 şi 3 biţi.

12.1.2. Numărător binar asincron invers

Schema numărătorului invers se deosebeşte de a numărătorului direct prin faptul că legătura de la o celulă la alta se face de pe ieşirea negată. Citirea conţinutului numărătorului se face de pe ieşirile directe ale bistabilelor.

Schema numărătorului binar asincron invers

Numărătorul din figura de mai sus are o capacitate de numărare de 16 impulsuri.

Primul impuls de tact aplicat la intrare basculează toate celulele în starea 1, deci conţinutul numărătorului va fi 1111. La fiecare impuls de tact conţinutul descreşte cu o unitate, astfel că după 16 impulsuri starea  numărătorului va fi 0000.

Numărătorul realizează un ciclu de numărare inversă

15( 14 ( 13 (12(11 (10 ( 9 ( 8( 7( 6 ( 5(  4 ( 3 ( 2(1( 0

12.1.3. Numărător decadic asincron

. Numărătorul decadic este acel numărător care are 10 stări distincte, deci are o capacitate de numărare de 10 impulsuri. Se mai numeşte “numărător zecimal” sau “numărător modulo 10”.

Numărătorul decadic este alcătuit din 4 bistabile, însă prin conexiuni suplimentare se elimină 6 din cele 16 stări ale numărătorului ( 10<24 )

Schema numărătorului decadic asincron

Analizând schema se poate deduce:

JA = KA = 1;     JB = D,    KB = 1;     JC = KC = 1;    JD = QB • QC,     KD = 1

Evoluţia stărilor

| Tact | QD QC QB QA |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |

- Exemple de numărătoare asincrone integrate

1.

7493 este un numărător binar asincron de 4 biţi. Este alcătuit din 4 bistabile JK – MS astfel interconectae, încât să permită realizarea divizării cu 2 şi cu 8.

Ai, Bi – intrările de numărare ale bistabilelor A, B

QA, QB, QC, QD –  ieşirile numărătorului.

R01 şi R02 (intrări de ştergere) – inhibă  intrările de numărare şi aduc simultan ieşirile celor patru bistabile în starea 0 ( numărarea este posibilă doar dacă cel puţin o intarre de ştergere este în starea 0).

Ieşirea QA nu este conectată intern la bistabilul următor, prin urmare numărătorul poate funcţiona în două moduri distincte:

- ca numărător de patru biţi – ieşirea QA trebuie conectată extern la intrarea bistabilului B, iar impulsurile de numărare sunt aplicate pe intrarea bistabilului A.

- ca numărător de trei biţi – impulsurile de numărare sunt aplicate pe intrarea bistabilului B, iar la ieşirile QB , QC , QD se obţin divizări cu 2, 4, 8.

De asemenea numărătorul poate fi utilizat ca numărător decadic. Pentru aceasta se leagă ieşirea B la R01  şi ieşirea D la R02. Astfel la apariţia stării 1010 ambele intrări de ştergere trec în 1 logic şi aduc instantaneu numărătorul în starea 0000.

2.

7490 este un numărător decadic asincron.

Ai, Bi – intrările de numărare ale bistabilelor A, B

QA, QB, QC, QD –  ieşirile numărătorului

R01 , R02 – intrări de ştergere, active în 1.

S1, S2 – intrări de setare (poziţionare în starea 1001), active în 1.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a numărătoarelor asincrone integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu numărătoare asincrone integrate Verificarea funcţionării numărătoarelor asincrone integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse da alimentare - generatoare de semnal - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 12. NUMĂRĂTOARE

## Fişa 12.2. Numărătoare sincrone

Numărătoarele sincrone se caracterizează prin faptul că semnalul de tact se aplică tuturor bistabilelor simultan, prin urmare bistabilele care îndeplinesc condiţiile de basculare îndeplinite basculează toate odată.

Viteza de numărare a numărătoarelor sincrone este mult mai mare decât a celor asincrone. Timpul de propagare la numărătoarele sincrone este egal cu cel al unui bistabil, pe când la numărătoarele asincrone este egal cu suma timpilor de propagare al tuturor bistabilelor. Schema este însă mai complicată decât a numărătoarelor asincrone.

Numărător binar sincron modulo 16

Numărătorul este alcătuit din 4 bistabile de tip JK, având aplicate pe intrări următoarele valori:

JA = KA = 1;       JB = KB = QA ;           JC = KC = QA• QB ;       JD = KD = QA• QB • QC

Funcţionarea numărătorului este următoarea:

- Bistabilul A, având ambele intrări în 1 logic, basculează la fiecare impuls de tact aplicat la intrare (la trecerea din 1 în 0).

- Bistabilul B, având intrările J şi K conectate la ieşirea bistabilului A, basculează la fiecare trecere a bistabilului A din 1 în 0.

- Bistabilul C basculează atunci cînd  bistabilele A şi B şi trec simultan din 1 în 0

- Bistabilul D basculează atunci când bistabilele A, B şi C trec simultan din 1 în 0

Rezultă diagrama de semnale identică cu cea a numărătorului binar asincron.

Diagrama de semnale

- Exemple de numărătoare sincrone integrate

1.

74160 este un numărător binar sincron direct, cu ştergere asincronă şi prescriere sincronă.

QA, QB, QC, QD –  ieşirile numărătorului

A, B, C, D – intrările pe care apar datele care trebuie introduse (încărcate) în numărător

ENP, ENT – intrări de validare, active în 1. Când acestea sunt în 0 logic, funcţionarea numărătorului nu este posibilă

CLR (Clear) – intrare de ştergere, activă în 0. Ştergerea este asincronă, deci numărătorul este adus în starea 0000 deîndată ce se aplică 0 logic pe intrarea CLR.

LD (Load) – intrare de încărcare (prescriere), activă în 0. Prescrierea este sincronă, deci ieşirile vor lua valorile prescrise pe intrările A, B, C, D doar după aplicarea unui impuls de tact.

RC0 – ieşire care semnalizează atingerea numărului maxim (1111). Se utilizează atunci când se leagă mai multe numărătoare în cascadă în vederea extinderii capacităţii de numărare.

2.

74193 este un numărător binar sincron reversibil presetabil

QA, QB, QC, QD –  ieşirile numărătorului

A, B, C, D – intrările pe care apar datele care trebuie introduse (încărcate) în numărător

CU (Clock Up) – intrare de tact pentru numărarea în sens crescător (înainte)

CD (Clock Down) – intrare de tact pentru numărarea în sens descrescător (înapoi)

LD (Load) – intrare de încărcare , activă în 0. Permite încărcarea în numărător a datelor prezente pe intrările A, B, C, D. Menţinerea LD în 0 inhibă numărarea.

CL (Clear) – intrare de ştergere, activă în 1. Activarea CL aduce toate bistabilele numărătorului în starea 0.

CR (Carry) – ieşire activă în 0, care semnalizează atingerea numărului maxim (1111) la numărarea înainte.

BR (Borrow) - ieşire activă în 0, care semnalizează atingerea numărului minim (0000) la numărarea înapoi.

Ieşirile CR şi BR sunt utilizate la conectarea mai multor numărătoare în cascadă în vederea extinderii capacităţii de numărare. În acest scop se leagă ieşirile CR, respectiv BR la intrările CU respectiv CD ale numărătorului următor.

Numărătorul 74192 este un numărător decadic sincron reversibil, având configuraţia identică cu a numărătorului 74193.

3.

MMC 40193 este un numărător binar sincron reversibil, realizat în tehnologia CMOS. Funcţionează identic cu numărătorul 74193.

PE (Preset Enable) – intrare de control, activă în 0

J1, J2, J3, J4 – intrări paralele

PE având aceeaşi semnificaţie ca LD şi J1, J2, J3, J4 ca A, B, C, D ale numărătorului 74193.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a numărătoarelor sincrone integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu numărătoare sincrone integrate Verificarea funcţionării numărătoarelor sincrone integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - generatoare de semnal - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 13. REGISTRE

## Fişa 13.1.  Registre cu înscriere serie

Registrele sunt circuite logice folosite în construcţia calculatoarelor pentru memorarea temporară şi prelucrarea datelor binare. Ele pot fi considerate memorii rapide de mici dimensiuni.

Registrele sunt realizate cu circuite basculante bistabile (celule de memorie). Un bistabil poate memora un bit, deci un registru format din n bistabile va avea o capacitate de n biţi.

Registrele se împart în:

- registre statice – informaţia se menţine în registru şi la oprirea acţiunii de comandă

- registre dinamice – informaţia se menţine în registru numai dacă este împrospătată cu o cadenţă oarecare

La registre se definesc următoarele operaţii:

  - înscrierea – introducerea datelor în registru

  - citirea – extragerea datelor din registru

  - ştergerea – aducerea tuturor celulelor registrului în starea 0

Înscrierea/ citirea  se pot face în două moduri:

- serie – informaţia este introdusă/extrasă secvenţial, cifră cu cifră în celulele registrului, la fiecare impuls de tact conţinutul registruluideplasându-se cu o poziţie

- paralel – cifrele binare sunt introduse/extrase simultan în toate celulele registrului

După modul de înscriere/ citire se disting patru tipuri de registre:

- registru cu înscriere serie şi citire serie

- registru cu înscriere serie şi citire paralel

- registru cu înscriere  paralel şi citire serie

- registru cu înscriere serie şi citire paralel

Registrele sunt utilizate în general ca registre de memorie, registre de deplasare, generatoare de secvenţe. Ele sunt componente importante ale calculatoarelor şi ale automatelor secvenţiale.

13.1.1. Registru cu înscriere serie şi citire serie (SS)

Acest tip de registru are o intrare pentru înscrierea serie şi o ieşire pentru citirea serie a datelor binare.

Registru serie – serie de 4 biţi

Registrul este format din 4 bistabile de tip Dşi are o capacitate de memorie de 4 biţi.

Funcţionare:

Notăm cu a, b, c, d, cei 4 biţi care urmează să fie introduşi în registru.

La primul impuls de tact bitul d este înscris în celula A, la cel de-al doilea impuls de tact bitul d se deplasează în celula B, iar în celula A este înscris bitul c ş.a.m.d. Astfel, pe durata a 4 impulsuri de tact cei 4 biţi sunt înscrişi în registru. Aplicând în continuare 4 impulsuri de ceas, cei 4 biţi se vor regăsi la ieşire, tot prin deplasări succesive.

Ritmul de deplasare a informaţiei este stabilit de frecvenţa semnalului de tact.

| Impuls de tact | QA | QB | QC | QD | ieşire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | d | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | c | d | 0 | 0 | 0 |
| 3 | b | c | d | 0 | 0 |
| 4 | a | b | c | d | 0 |
| 5 | 0 | a | b | c | d |
| 6 | 0 | 0 | a | b | c, d |
| 7 | 0 | 0 | 0 | a | b, c, d |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | a, b, c, d |

Registrul cu înscriere serie şi citire serie se mai numeşte şi registru de deplasare.

Citirea serie este distructivă pentru registru, adică informaţia conţinută în registru se şterge.

Registrul de deplasare la care ieşirea ultimei celule este conectată la intrarea primei celule se numeşte „registru de recirculare” sau „registru de deplasare în inel”.

Sugestie metodologică

Se recomandă reactualizarea cunoştinţelor legate de funcţionarea bistabilului D.

13.1.2. Registru cu înscriere serie şi citire paralel (SP)

Acest tip de registru are o intare pentru înscrierea serie a cifrelor binare şi n ieşiri pentru citirea paralel.

Registrul permite înscrierea unui cuvânt binar de n biţi  pe durata a n impulsuri de tact şi citirea simultană a celor n biţi pe durata unui singur impuls de tact.

Registru serie – paralel de 4 biţi

Funcţionare

Notăm cu a, b, c, d, cei 4 biţi care urmează să fie introduşi în registru.

Informaţia este întrodusă în registru bit cu bit, prin deplasarea spre dreapta a conţinutului  pe durata a 4 impulsuri de tact (la fel ca la registrul serie – serie).

Când registrul a fost complet încărcat se dă comandă de citire şi prin cele patru porţi ŞI de ieşire, cele 4 cifre binare sunt extrase simultan din registru.

Utilizarea registrului pentru o nouă informaţie se face numai după aducerea tuturor celulelor în starea 0.

Funcţionarea registrului este ilustrată în tabelul următor:

| Impuls de tact | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | d | 0 | 0 | 0 |
| 2 | c | d | 0 | 0 |
| 3 | b | c | d | 0 |
| 4 | a | b | c | d |

Citirea paralel nu este distructivă pentru registru, adică nu se şterge informaţia conţinută în registru.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în sala de clasă sau laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Învăţare prin descoperire Prezentare Power Point – tipurile de registre MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă scrisă

# TEMA 13. REGISTRE

## Fişa 13.2.  Registre cu înscriere paralel

13.2.1. Registru cu înscriere paralel şi citire serie (PS)

Acest tip de registru are n intrări pentru înscrierea paralel a cifrelor binare şi o ieşire pentru citirea serie.

Registru paralel – serie de 4 biţi

Pentru înscrierea paralel se dă comandă de înscriere şi cele 4 cifre sunt introduse simultan în celulele registrului prin porţile ŞI de intare,  la primul impuls de tact.

Citirea se face cifră cu cifră pe durata a 4 impulsuri de tact.

| Impuls de tact | QA | QB | QC | QD | ieşire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | a | b | c | d | 0 |
| 2 | 0 | a | b | c | d |
| 3 | 0 | 0 | a | b | c, d |
| 4 | 0 | 0 | 0 | a | b, c, d |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | a, b, c, d |

13.2.1. Registru cu înscriere paralel şi citire paralel

Acest tip de registru are n intrări pentru înscrierea paralel a cifrelor binare şi n ieşiri pentru citirea paralel.

Pentru înscrierea paralel se dă comandă de înscriere şi cele 4 cifre sunt introduse simultan în celulele registrului prin porţile ŞI de intare,  la primul impuls de tact.

Odată înscrisă, informaţia poate rămâne în registru oricât de mult timp.

Pentru extragerea informaţiei memorate în registru se dă comandă de citire care activează porţile ŞI de ieşire astfel încât pe durata unui singur impuls de tact cele 4 cifre sunt extrase din registru.

- Exemple de registre integrate

1.

Registrul 7495 este un registru de deplasare stânga/ dreapta de 4 biţi cu înscriere paralel.

QA, QB, QC, QD –  ieşirile registrului

A, B, C, D – intrări

CK1 – tact de deplasare dreapta

CK2 – tact de deplasare stânga/ înscriere paralel

SI (Serial Input) – intrare serie, activă în 1.

MC (Mod Control) – intrare pentru înscrierea paralel, activă în 1.

Când intrarea MC este în 0, la comanda CK1 se realizează operaţia de deplasarea dreapta. Informaţia este introdusă prin intrarea SI, intrările A, B, C, D şi CK2 fiind inhibate. Când MC se află în 1 logic, deplasarea dreapta este inhibată şi, la comanda CK2, registrul se încarcă cu informaţia de pe intrările A, B, C, D (înscriere paralel).

Registrul poate realiza şi deplasarea spre stânga. În acest scop, terminalul D este utilizat ca intrare serie şi se realizează conexiunile:QD la C, QC la B, QB la A  şi MC la 0 logic. Deplasarea stânga are loc la comanda CK2.

2.

Registrul MMC 40194 este un registru de deplasare universal de 4 biţi, cu posibilitate de deplasare stânga/ dreapta şi înscriere paralel.

D0, D1, D2, D3 – intrări paralel

Q0, Q, Q2, Q3 –  ieşiri paralel

RESET – intrare de ştergere, activă în 0. Activarea ei aduce toate ieşirile în starea 0, indiferent de informaţia prezentă pe intrări

DR – deplasare dreapta

ST – deplasare stânga

S0, S1 – intrări de control, active în 1. Activarea S0 permite deplasarea dreapta, iar activarea  S1 permite deplasarea stânga. Prin activarea simultană a S0, S1, registrul efectuează înscrierea paralel a datelor de pe intrările D0, D1, D2, D3.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în laboratorul de electronică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Exerciţii de identificare a registrelor integrate după aspect, marcaj – individual Lucrări de laborator – pe grupe: Realizarea montajelor cu registre integrate Verificarea funcţionării registrelor integrate Interpretarea datelor de catalog Resurse materiale - platforme cu circuite logice integrate, surse de alimentare - generatoare de semnal - multimetru digital - cataloage de circuite logice integrate Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică Probă scrisă – Recapitularea CLS studiate

# TEMA 14. MEMORII

## Fişa 14.1. Memorii – Noţiuni generale

Memoriile sunt circuite logice care permit stocarea datelor binare. Datele sub formă binară  sunt înmagazinate în celulele memoriei, numite locaţii (în fiecare locaţie este stocat un bit).

Celulele memoriei sunt formate din elemente cu două stări stabile (circuite basculante bistabile). Există memorii construite atât în tehnologia bipolară (TTL) cât şi în tehnologia unipolară (MOS).

Fiecare celulă (locaţie) de memorie este identificată  printr-o adresă care rămâne neschimbată chiar dacă se modifică conţinutul memoriei.

Complexitatea operaţiilor efectuate de un calculator precum şi viteza lui de lucru depind în cea mai mare măsură de caracteristicile memoriei sale (capacitate, viteză, organizare).

Pentru înscrierea în memorie,  informaţia este introdusă mai întâi în registrul de date (informaţii), iar adresa locaţiei unde va fi stocată informaţia se introduce în registrul de adrese. Transferul informaţiei în locaţia respectivă are loc în urma aplicării comenzii de înscriere a datelor.

Pentru citirea informaţiei trebuie specificată mai întâi adresa locaţiei de memorie, cu ajutorul registrului de adrese. Informaţia este transmisă din memorie în registrul de informaţii, în vederea citirii, în urma aplicării comenzii de citire a datelor.

Pentru ca recunoaşterea locaţiei să fie posibilă, atât la scriere cât şi la citire, conţinutul registrului de adrese se decodifică cu ajutorul unui decodificator de adrese.

Conexiunile informaţionale ale unei memorii

Clasificarea memoriilor

1. După amplasarea şi rolul în sistemul de calcul:

- memorii interne – fac parte din ansamblul constructiv al calculatorului (se caracterizează prin capacitate mică şi viteză de operare foarte mare)

- memorii externe – situate în afara calculatorului propriu –zis (se caracterizează prin capacitate foarte mare şi viteză de operare redusă)

2. După modul de înregistrare şi transfer al datelor:

- memorii seriale – înregistrarea şi transferul datelor se face bit cu bit

- memorii paralele – toţi biţii sunt înregistraţi şi transferaţi simultan

3. După modul de funcţionare:

- memorii statice – menţin informaţia atâta timp cât sunt alimentate

- memorii dinamice – chiar când sunt alimentate menţin informaţia un timp scurt

(1 – 2 ms); conţinutul lor trebuie împrospătat periodic

4. După posibilitatea modificării conţinutului:

- memorii numai citeşte (Read Only Memory = ROM) – conţinutul este înscris de producător, el nu poate fi modificat

- memorii citeşte – scrie (Read Write Memory = RWM sau Random Acces Memory = RAM)

5. După permanenţa înregistrării:

- memorii nevolatile – păstrează informaţia înregistrată şi după întreruperea tensiunii de alimentare (nu au nevoie de energie pentru păstrarea informaţiei)

- memorii volatile – la întreruperea tensiunii de alimentare pierd informaţia memorată

Caracteristicile memoriilor

A. Geometria sau modul de organizare a memoriei  – reprezintă lungimea unui cuvânt şi numărul de cuvinte memorate ;

B. Capacitatea  memoriei – reprezintă numărul total de biţi ce pot fi memoraţi; se exprimă în general in kilobiţi sau  kiloocteţi (1kb = 210 b = 1024 b).

C. Timpul de  acces la memorie – reprezintă timpul necesar pentru citirea sau scrierea unor informaţii in memorie ( 30 – 60 ns la memoriile TTL şi 100 – 500 ns la memoriile CMOS).

D. Puterea consumată – se raportează la un bit şi este egală cu raportul dintre puterea totală consumată de circuit şi capacitatea acestuia (1mW/bit la memoriile TTL şi 0,01 mW/bit la memoriile CMOS).

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? în sala de clasa CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Descoperire dirijată MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă scrisă

# TEMA 14. MEMORII

## Fişa 14.2. Memorii ROM. Memorii RAM

14.2.1. Memorii ROM

Memoriile ROM (Read Only Memory) sunt circuite de memorie al căror conţinut este înscris la fabricare şi nu poate fi modificat de utilizator (se mai numeşte memorie fixă, memorie permanentă).

În general memoriile ROM se utilizează pentru a stoca BIOS – ul unui calculator (Basic Input Output System).

Memoriile ROM sunt memorii nevolatile, adică nu îşi pierd conţinutul la întreruperea tensiunii de alimentare.

O celulă de memorie este alcătuită dintru-un circuit basculant bistabil şi poate memora un bit. Cea mai mică unitate logică adresabilă a memoriei este formată din 8 biţi şi poartă denumirea de byte. Acesta oferă posibilitatea obţinerii a 28 = 256 combinaţii.

Celulele de memorie sunt organizate sub forma unei matrici cu X rânduri şi Y coloane.

Schema bloc a memoriei ROM

Pentru  identificarea si accesarea celulelor de memorie, acestea  dispun de o adresă unică pentru fiecare celulă în parte. Identificarea  celulei de memorie se face  prin transmiterea adresei acesteia  prin magistrala de adrese de către decodificatorul adrese (format din decodificatoare pentru linii şi pentru coloane).

###### Tipuri de memorii ROM

- memorii PROM (Programabile ROM), memorii ROM programabile, care permit o singură rescriere de programe. Dupa înscriere informaţia nu mai poate fi ştersă

- memorii PROM (Programabile ROM), memorii ROM programabile, care permit o singură rescriere de programe. Dupa înscriere informaţia nu mai poate fi ştersă

- memorii EPROM (Programabile Electric PROM), care pot fi şterse şi reprogramate din nou de mai multe ori, utilizând tehnici electronice speciale

14.2.2. Memorii RAM

Memoriile RAM (Random Acces Memory = memoriii ce acces aleator) sunt memorii cu citire şi scriere. Conţinutul lor poate fi modificat ori de câte ori este necesar.

În practică memoria RAM este memoria de  lucru a calculatorului. Ea este utilă pentru prelucrarea temporară a datelor, după care este necesar ca datele să fie stocate (salvate) pe un suport ce nu depinde de alimentarea cu energie a calculatorului.

Memoria RAM este o memorie volatilă, adică îşi pierde informaţia la întreruperea tensiunii de alimentare.

În funcţie de circuitele din care sunt implementate memoriile RAM acestea se clasifică în: memorii statice (SRAM) şi memorii dinamice (DRAM). La rândul său memoriile DRAM se împart în:

1. memorii FPM (Fast Page Mode) – caracteristica acestui tip de memorie o reprezintă facilitatea de a lucra cu pagini de memorie.

2. memorii EDO (extended Data Out) – funcţionează la fel ca şi memoriile FPM dar accesul la datele din celulele de memorie este mai rapid cu 10 – 15 % faţă de FPM

3. memorii SDRAM (Syncronous DRAM) – un astfel de tip de memorie reprezintă  un modul DRAM ce lucrează în mod sincron cu procesorul (prin construcţie, la origini memoriile DRAM convenţionale funcţionau în mod asincron)

4. memorii DDR SDRAM ( Double Date Rate SDRAM) este o versiune tehnică imbunătăţită a SDRAM ce permite accesarea memoriei de doua ori într-un ciclu. De aceea memoria DDR este mult mai rapidă decât memoria SDRAM standard. Deşi memoria DDR este o versiune de SDRAM, cele două nu sunt compatibile. Un sistem poate utiliza doar unul dintre cele doua tipuri de memorie.

5. memoriile VRAM (Video RAM) – este o memorie rapidă folosită în special pentru plăcile video

6. memorii SGRAM (Syncronuos Graphics RAM) – este un SDRAM adaptat cerinţelor foarte mari din domeniul graficii 3D

Memoriile RAM se realizează atât în tehnologia bipolară cât şi în tehnologia MOS. Celulele de memorie bipolare sunt de tip static, iar cele de tip MOS pot şă fie statice sau dinamice.

Memoriile MOS dinamice au următoarele avantaje faţă de cele statice:

- putere consumată în repaos (când nu se fac operaţii de scriere şi citire) mult mai mică.

- numărul de tranzistoare pe celula de memorie este mai mic; astfel se pot realiza memorii cu capacitate mare la un preţ de cost scăzut.

Memoriile RAM în tehnologia MOS sunt mai răspândite decât cele bipolare datorită faptului că sunt mai ieftine, mai uşor de realizat, ocupă un volum de 5-6 ori mai mic decât cele bipolareşi au un  consum de putere mult mai mic. Viteza lor de lucru este însă mai mică decât a celor bipolare.

Schema bloc a memoriei RAM

R/W – read/write = citire/scriere

CS (chip select) – deselectează memoria

Do, D1……….., Dk – cuvânt format din k biţi

- Exemple de memorii integrate

1.

7481 este o memorie RAM de 16 biţi.

,  - scrie 0, scrie 1

,  - citeşte 0, citeşte 1

2.

7489 este o memorie RAM de 64 (16 4) biţi.

I1 – I4 – intrări de date

D1 - D4– ieşiri (pentru citire)

CE (Chip Enable) – intrare de validare, activă în 0

WE (Write Enable) – validarea scrierii, activă în 0

Pentru WE = 0 are loc înscrierea în memorie a datelor de la intrările I1 – I4

Pentru WE = 1 are loc citirea datelor D1 - D4

Memoria inversează datele la citire.

| Mod | CE | WE | Intrări | Ieşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citeşte | 0 | 1 | X | date memorate |
| Scrie 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scrie 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neactivat | 1 | X | X | 1 |

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? in laboratorul tehnologic CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Descoperire dirijată Lucrări practice da laborator MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# TEMA 15. Microprocesoare

## Fişa 15.1. Arhitectura microprocesorului

De la începutul anilor 70 s-a resimţit nevoia unor dispozitive programabile, care să poată executa sarcini definite de către proiectant prin intermediul unui program stocat în memorie, sub forma unor secvenţe de instrucţiuni.

Un prim pas a fost făcut de către firma INTEL prin realizarea, în anul 1971, a unei unităţi centrale de calculator în formă integrată (I 8080). Acesta a fost circuitul cheie a noii direcţii în electronică – microprocesorul.

Microproprocesorul este unitatea centrală de prelucrare a informaţiei unui calculator, care coordonează sistemul şi care, fizic, se prezintă sub forma unui circuit electronic foarte complex (cip), amplasat pe placa de bază a calculatorului.

Microprocesorul este un circuit LSI (Large Scale Integration) programabil, care poate îndeplini un mare număr de funcţii diferite cum ar fi: interpretarea, prelucrarea şi controlul datelor, executarea/supervizarea transferurilor de informaţii.

Datorită microprocesorului a devenit posibilă realizarea microcalculatoarelor, adaptabile la orice tip de prelucrare de informaţii şi cu o gamă extrem de largă de aplicaţii.

Schema bloc generală a unui microcalculator

U.C.P. – unitatea centrală de prelucrare (microprocesorul)

I/O – interfaţă de intrare/ieşire

Microprocesorul nu este un calculator, ci numai o parte a sa. Pe lângă microprocesor calculatorul mai are nevoie de circuite de memorie şi circuite de interfaţă.

Sistemele cu microprocesor necesită existenţa unei memorii, iar procesarea se face la nivel de cuvânt. Fiecare microprocesor este caracterizat de lungimea  cuvântului de informaţie, exprimată în biţi. Aceasta determină dimensiunea registrelor interne şi capacitatea magistralelor.

Uzual, lungimea cuvântului unui microprocesor este de 8 biţi, dar există şi microprocesoare  cu lungimea cuvântului de 16 sau chiar 32 biţi. Fiecare locaţie a memoriei este adresată de un cuvânt de n biţi, deci pot fi selectate în total 2n locaţii de memorie.

15.1.1. Arhitectura internă a microprocesorului

Arhitectura internă a microprocesorului este prezentată în schema bloc:

Principalele blocuri componente ale microprocesorului sunt: unitatea aritmetico – logică (UAL), blocul de control şi grupul de registre. Aceste părţi componente sunt conectate între ele prin intermediul magistralelor (BUS) de date şi de adresare.

- UNITATEA ARITMETICO – LOGICĂ (UAL)

Este circuitul din structura microprocesorului care realizează operaţii aritmetice şi logice. O componentă a UAL este un registru special numit registru acumulator, care păstrează iniţial unul dintre operanzi iar în final rezultatul operaţiei.Tipul şi cantitatea funcţiilor pe care le poate îndeplini UAL variază de la un microprocesor la altul; totuşi există un număr de operaţii de bază pe care le poate executa orice tip de  UAL:

- GRUPUL DE REGISTRE

Orice tip de microprocesor are în structura sa 6 registre cu funcţiuni specifice:

- Registrul acumulator

Acumulatorul este cel mai important registru al microprocesorului în privinţa gestionării datelor. Oricare operaţie aritmetică sau logică ce implică două cuvinte de date necesită stocarea unuia din acestea în acumulator. De asemenea rezultatul operaţiei este stocat tot în acumulator.

O altă operaţie care utilizează foarte mult acumulatorul este transferul de date controlat de către un program. Data ce urmează a fi transferată trebuie mai întâi citită de la sursă şi depusă în acumulator, ca mai târziu să fie transferată de aici către destinaţie.

Microprocesorul mai permite şi unele operaţii care se efectuează direct asupra acumulatorului, cum ar fi resetarea acestuia, deplasarea bit cu bit la stânga sau la dreapta a conţinutului său, calcularea complementului şi altele. Acumulatorul este cel mai versatil dintre regiştrii microprocesorului.

Acumulatorul operează cu aceleaşi lungimi ale cuvintelor de date ca şi microprocesorul. Cu alte cuvinte un microprocesor  de 8 biţi va avea un acumulator de 8 biţi. Există şi microprocesoare dotate cu doi regiştri acumulator, dar utilizarea lor este limitată prin faptul că instrucţiunile folosesc ori unul, ori celălalt acumulator.

- Registrul  adreselor de memorie

De fiecare dată când microprocesorul lucrează cu memoria, registrul adreselor de memorie conţine un număr (o adresă), care identifică locaţia de memorie cu care lucrează microprocesorul.

Ieşirea acestui registru se numeşte bus de adrese de memorie şi se utilizează la identificarea unei celule de memorie sau a unui port de intrare / ieşire.

Registrul adreselor de memorie este utilizată de fiecare dată când se execută un transfer de date care implică memoria sau o operaţie de încărcare a unei instrucţiuni.

Ca şi numărătorul de program, acest registru trebuie să fie capabil să adreseze toate locaţiile din memorie. De obicei un microprocesor de 8 biţi are un registru de adrese de memorie de 16 biţi, care poate fi compus din doi regiştri de câte 8 biţi, fiecare având propria conexiune la busul intern de date al microprocesorului  În acest caz cei doi regiştri se numesc byte-ul H (high) şi byte-ul L(low) al registrului de adrese de memorie.

- Registrul de instrucţiuni

Registrul de instrucţiuni este un exemplu tipic de registru dedicat unei funcţii speciale; de fapt el conţine codul instrucţiunii curente, care este executată de către microprocesor. Importanţa acestui registru constă în faptul că ieşirea sa comandă circuitul de decodificare a instrucţiunilor şi logica de comandă a microprocesorului.

Registrul de instrucţiuni nu poate decât să primească date de pe busul intern de date, dar nu le poate transmite.

În timpul funcţionării decodificatorul de instrucţiuni nu citeşte direct instrucţiunile din memorie, ci găseşte o copie a acestora în registrul de instrucţiuni.

Lungimea acestui registru variază de la un microprocesor la altul, dar de obicei are aceeaşi lungime ca şi cuvântul de date; în unele cazuri registrul de instrucţiuni are doar o lungime de 3 sau 4 biţi.

- Contorul de program

Un program este o secvenţă de instrucţiuni stocată în memoria microprocesorului. Rolul acestui registru este de a urmări executarea acestora, prin memorarea instrucţiunii curente şi a adresei instrucţiunii următoare.

Registrul contor de program trebuie să fie capabil să adreseze toate locaţiile de memorie care pot conţine codul instrucţiunilor.

Înaintea executării unui program trebuie să se depună adresa primei instrucţiuni de executat în contorul de program. În cursul executării programului microprocesorul incrementează automat conţinutul acestui registru .

Atunci când se execută o instrucţiune, acest registru indică deja adresa locaţiei care conţine următoarea instrucţiune şi nu pe cea actuală.

- Registrul de stare

Acesta se utilizează la stocarea rezultatelor unor teste speciale efectuate pe durata executării programului. Conţinutul registrului de stare este modificată direct de către UAL şi conţinutul său poate fi trimis prin busul intern de date.

Există instrucţiuni care determină microprocesorul să ia o decizie în funcţie de valoarea luată de biţii registrului de stare. Într-adevăr, dacă în cursul executării unui program depunem o anumită adresă în contorul de program, microprocesorul va executa o serie de instrucţiuni începând de la acea adresă, cu alte cuvinte îl determinăm să sară la o adresă diferită. Dacă facem în aşa fel, încât acest salt să se producă numai în cazul în care biţii de stare îndeplinesc o anumită condiţie, microprocesorul va face un salt condiţionat, numai în cazul îndeplinirii condiţiilor date.

Lungimea registrului de stare depinde de microprocesor, în funcţie de câţi biţi ai registrului se utilizează. Oricum, biţii neutilizaţi sunt forţaţi de obicei în starea logică permanentă “1”.

- Regiştrii temporari de date ai UAL

Necesitatea regiştrilor temporari de date rezidă în faptul că UAL nu posedă o memorie proprie. De aceea, atunci când se depune o dată pe busul intern de date, aceasta trebuie memorată cumva, pentru a putea sta la dispoziţia UAL când aceasta va avea nevoie de ea. Fiecare registru temporar de date are un număr suficient de biţi pentru a putea memora un cuvânt de date întreg.

- UNITATEA DE COMANDĂ ŞI CONTROL (UCC)

Este blocul funcţional cel mai complex al microprocesorului şi are rolul de a genera secvenţa semnalelor necesare pentru executarea fiecărei operaţii de către microprocesor.

UCC generează atât semnalele de comandă necesare sincronizării operaţiilor interne ale microprocesorului, cât şi a schimburilor de informaţii dintre acesta şi memorie, respectiv circuitele de interfaţă. Comunicarea cu exteriorul se face pe magistrala (bus) de comenzi.

În general UCC este implementată prin tehnica microprogramării,  care constă în  memorarea semnalelor de comandă într-o memorie de tip ROM.

- MAGISTRALELE MICROPROCESORULUI

Cunoscute şi sub denumirea de magistrale de comunicaţie sau BUS-uri, acestea reprezintă trasee informaţionale prin care circulă unidirecţional sau bidirecţional informaţii între diferite componente ale calculatorului. Magistralele de comunicaţie, în funcţie de amplasarea lor, pot fi:

- Interne – asigură schimul de informaţii între contorul de programe, decodorul de funcţiuni, regiştrii, etc. Viteza de furnizare a informaţiilor este aceeaşi cu cea a microprocesorului;

- Externe – se găsesc sub forma de trasee electrice gravate pe placa de bază. Se pot identifica mai multe magistrale externe, şi anume:

1. Magistrala procesor – permite transportul de informaţii între procesor, memoria internă şi memoria cache.

2. Magistrala de intrări/ieşiri – numită şi magistrala sistem sau principală, fiind o extensie a magistralei procesor, ce permite vehicularea informaţiilor pentru facilitarea schimburilor de date între unitatea centrală şi perifericele instalate.

În cadrul magistralei procesor se identifică următoarele tipuri de magistrale:

- Magistrala de comenzi – reprezentată de traseul bidirecţional prin care circulă ordine ce provin de la microprocesor, semnale de sincronizare cu memoria internă, semnale ale cesului intern;

- Magistrala de adrese – este folosită în tranzacţiile procesorului cu memoria printr-un traseu unidirecţional prin care circulă de fapt adresele de memorie unde vor fi localizate instrucţiunile unui program aflat în curs de execuţie;

- Magistrala de date – reprezintă un ansamblu de 16, 32, 64 de căi de comunicaţie paralele prin care se transmit datele care merg sau se întorc de la microprocesor. Face practic legătura între microprocesor şi memoria internă. Prin această magistrală circulă:

- instrucţiuni căutate în memorie

- date care provin de la o unitate internă

- date intermediare destinate să rămână în memorie

- date care pleacă spre o unitate de ieşire

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? in sala de clasa sau laborator CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Descoperire dirijată , problematizare MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă scrisă

# TEMA 15. Microprocesoare

## Fişa 15.2. Microprocesorul Z80

Z80 este un microprocesor de 8 biţi produs de firma Zilog începând cu anul 1976. Dispune de o magistrală de 16 biţi, capabilă să adreseze 64 kb de memorie.

Z80 este un circuit cu 40 pini. Frecvenţa de tact este de 2,5 MHz, aceasta crescând la variantele ulterioare Z80A (4 MHz), Z80B (6 MHz), Z80H (8MHz) şi altele, până la 25 MHz.

Schema bloc a microprocesorului Z80

Configuraţia microprocesorului Z80

Semnalele prin care microprocesorul Z80 comunică cu exteriorul pot fi grupate pe următoarele categorii:

1. Date

Transferul de date D0 – D7  între microprocesor, memorie şi dispozitivele de intrare/ ieşire are loc pe magistrala de date, care este bidirecţională.

Bitul D7 este bitul cel mai semnificativ.

2. Adrese

Cele 16 linii de adresă permit adresarea a 64 kb de memorie RAM.

Magistrala de adrese este unidirecţională: circulaţia adreselor se face de la microprocesor la circuitele de memorie şi la dispozitivele de intrare/ ieşire.

Bitul A15 este bitul cel mai semnificativ.

3. Semnale de comandă

- M1 – ciclul maşină – apare de fiecare dată când microprocesorul citeşte din memorie codul unei instrucţiuni. Este un semnal activ în 0.

- MREQ (Memory Request = cerere de acces la memorie) şi RD (Read) – sunt semnale prin care este citit codul din memorie

MREQ se activează când microprocesorul doreşte să acceseze memoria, fie pentru citirea, fie pentru înscrierea ei. Este un semnal activ în 0.

RD se activează când microprocesorul execută citirea unui octet din memorie sau de la un dispozitiv de intrare. Este un semnal activ în 0.

- WR (Write = scrie) – este activat când microprocesorul doreşte să scrie un octet în memorie sau într-un dispozitiv de ieşire. Este activ în 0.

- IORQ (Input/ Output Reqest = cerere de acces la dispozitivele de intrare/ ieşire) – este însoţit de unul dintre semnalele RD sau WR, împreună cu care determină timpul de acces la dispozitivul de intrare/ ieşire. Este activ în 0.

- RFSH (Refresh = reîmprospătare) – este activat atunci când pe liniile A0 – A15 s-a depus conţinutul registrului de adrese. Este un semnal activ în 0 şi este generat de ciclul de reîmprospătare a memoriilor dinamice.

- HALT (opreşte) – semnal prin care microprocesorul anunţă sistemul că este oprit. Este activ în 0.

- Semnale de stare

- WAIT (aşteaptă) – semnal emis de celula de memorie sau dispozitivul I/O apelat, prin care acesta semnalizează microprocesorului faptul că lucrează prea repede faţă de viteza de rulare a elementului apelat. Este activ în 0.

- INT (întrerupere) – semnal prin care se solicită microprocesorului să abandoneze programul şi să rezolve o situaţie nou apărută. Cererile de întrerupere sosite pe linia INT pot fi neglijate prin inhibarea sistemului de întreruperi.

- NMI (Non Mascable Interrupt = întrerupere nemascabilă) – cererile sosite pe acestă linie vor fi obligatoriu deservite, indiferent de importanţa programului aflat în curs de execuţie.

5.  Semnale de acces la magistrale

- BUSRQ (Bus Request = cerere de magistrală) – semnal prin care se suspendă microprocesorul. Dispozitivul care suspendă microprocesorul va prelua comanda magistralelor microcalculatorului (de exemplu se poate realiza un sistem cu două microprocesoare diferite din care doar unul să fie activ). Este activ în 0.

- BUSAK (Bus Aknowledge = acceptarea cererii de magistrală) – semnal prin care microprocesorul confirmă acceptarea unei cereri de cedare a magistralei. Este activ în 0.

SUGESTII METODOLOGICE UNDE? in laboratorul de informatică CUM? Expunere, explicaţie, conversaţie euristică – frontal Lucrări practice de laborator – pe grupe de 2-3 elevi Resurse materiale - calculatoare - simulator de Z80 Profesorul va stabili modul de desfăşurare a lucrărilor de laborator în funcţie de resursele materiale de care dispune. MODALITĂŢI DE EVALUARE probă orală, probă practică

# IV. Fişa rezumat

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Identifică dispozitive şi circuite electronice analogice şi digitale utilizate în realizarea echipamentelor de telecomunicaţii | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea circuitelor electronice din echipamentele de telecomunicaţii |  |  |  |  |  |
| Citeşte scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaţii |  |  |  |  |  |
| Depanează subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaţii |  |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# V. Bibliografie

- Sztojanov, Istvan. (1987). De la poarta TTL la microprocesor, Bucureşti: Editura Tehnică

- Toacşe, Gheorghe. (2005). Electronică digitală, Bucureşti: Editura Tehnică

- Trifu, Adriana. (2000). Electronică digitală, Bucureşti: Editura Economică Preuniversitaria

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Z80 ( 10.05.2009)

# Text boxes

16       15        14       13       12       11        10        9

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

| D | C | B | A | cifra | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

VDD      3         1        B        C        D       A         8

MMC 4028

4         2        0        7        9         5        6      VSS

1         2         3          4         5         6          7         8

Decodificatorul  BCD – 7 segmente are 4 intrări, pentru cei 4 biţi ai codului BCD şi 7 ieşiri pentru cele 7 segmente ale dispozitivului de afişaj.

D

C

B

A

a

b

c

d

e

f

g

Decodificator

BCD –

7 segmente

VCC       A       B        C        D

7442

GND

24       23        22       21       20       19        18       17        16       15       14       13

Decodificatorul  BCD – zecimal are 4 intrări, pentru cei 4 biţi ai codului BCD şi 10 ieşiri pentru cifrele de la 0 la 9.

D

C

B

A

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Deodificator

BCD- zecimal

VCC       	EO     GS      I4        I5        I6        I7         A0

74148

I3         I2        I1          I0        EI       A2        A1    GND

1         2         3          4         5         6          7         8

D

C

B

A

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

Codificator

zecimal-

BCD

Codificatorul zecimal – BCD are 10 intrări, pentru cifrele de la 0 la 9 şi 4 ieşiri pentru cei 4 biţi ai codului BCD.

1         2         3          4         5         6          7         8

16       15        14       13       12       11        10        9

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

VCC      4B       4A      4Y      3B     3A       3Y

7432

1A      1B      1Y      2A      2B      2Y    GND

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

| a | y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

VCC       f         g        a         b        c        d        e

7447

B        C       LT     RBO   RBI     D        A    GND

| Cifra | Cod BCD |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

Ponderile cifrelor din codul BCD, de la stânga la dreapta, corespund puterilor 23, 22, 21, 20, adică 8, 4, 2, 1.

MUX

| E | A1 A0 | I0 I1 I2 I3 | Y | Funcţionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x x | x x x x | 0 | blocat |
| 0 0 | 0 0 0 0 | 0 x x x 1 x x x | 0 1 | selectat I0 |
| 0 0 | 0 1 0 1 | x 0 x x x 1 x x | 0 1 | selectat I1 |
| 0 0 | 1 0 1 0 | x x 0 x x x 1 x | 0 1 | selectat I2 |
| 0 0 | 1 1 1 1 | x x x 0 x x x 1 | 0 1 | selectat I3 |

1         2         3          4         5         6          7         8          9        10        11       12

14       13        12       11       10        9          8

| E | A1 A0 | I | Y0 Y1 Y2 Y3 | Funcţionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x x | x | 0 0 0 0 | blocat |
| 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | selectat Y0 |
| 0 0 | 0 1 0 1 | 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | selectat Y1 |
| 0 0 | 1 0 1 0 | 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | selectat Y2 |
| 0 0 | 1 1 1 1 | 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | selectat Y3 |

DMUX

1         2         3          4         5         6          7

24       23        22       21       20       19        18       17        16       15       14       13

S     Q

R

S     Q

R

J      Q

K

| J K | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | Qn 0 1 n |

| J K | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | Qn 0 1 n |

Bistabilul JK funcţionează asemănător cu bistabilul RS (asociind J cu S şi K cu R), însă acceptă şi comanda J = 1, K = 1. În acest caz starea la ieşire va fi inversul stării anterioare.

| S R | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | Qn 0 1 ? |

| D Qn | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 0 | 0 |
| 0 1 | 0 |
| 1 0 | 1 |
| 1 1 | 1 |

S     Q

R

echivalent cu

| T | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 1 | Qn n |

Când T = 1, bistabilul comută în starea complementară

(inversează starea la ieşire) la fiecare trecere din 1 în 0 a semnalului de tact.

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VDD        S4        R4         Q4          R3         S3          Q3        Q2

MMC 4044

Q1     NC      S1        R1       E       R2        S2     VSS

J1        1     Q1    GND    K2        Q2     2

7473

T1      CLR1    K1      VCC      T2    CLR2     J2

Organizarea memoriei sub formă de matrice permite un număr de intrări de adresare mai mic decât numărul informaţiilor memorate.

Numărul intrărilor de adresare poate fi micşorat prin adresarea în cod binar şi utilizarea decodificatoarelor.

Ieşirile numărătorului sunt QD , QC , QB , QA  (QD este bitul cel mai semnificativ).

Funcţionarea numărătorului este următoarea:

Presupunem că înainte de începerea numărării toate celulele au ieşirea Q în 0 logic, deci starea numărătorului este 0000. La aplicarea primului impuls de tact, celula A îşi inversează starea, deci trece în 1, celelalte celule rămânând în 0. La cel de-al doilea impuls, celula A trece din 1 în 0, ceea ce face ca celula B să basculeze şi ea din 0 în 1 etc. Astfel, la cel de-al 15-lea impuls de tact starea numărătorului va fi 1111, după care ciclul se reiac din 0000. Prin urmare numărătorul are 16 stări distincte.

Stări interzise

VCC       X4       X5      X6       X7       A        B       C

74151

X3      X2       X1      X0      W          S    GND

VDD       G       H        I          L        J         A

MMC 4075

C        B        F        E        D       K       VSS

Numărătorul funcţionează la fel cu cel binar asincron până la impulsul al nouălea, când starea circuitului este 1001. La cel de-al 10-lea impuls de tact, datorită modului de interconectare a celor patru bistabile, starea circuitului nu va fi 1010 ci 0000, deci circuitul are 10 stări distincte (6 stări au fost eliminate).

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7         8

16       15        14       13       12       11        10        9

D

CK

CK

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

-  adunare				-  complement

-  scădere				-  deplasare spre stânga bit cu bit

-  ŞI logic				-  deplasare spre dreapta bit cu bit

-  SAU logic				-  incrementare

-  SAU EXCLUSIV			-  decrementare

1         2         3          4         5         6          7

VCC     CLR2    D2      T2     PR2      Q2      2

7474

CLR1    D1     T1     PR1     Q1       1    GND

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

VCC        2D      2C     NC      2B      2A      2Y

7421

1A        1B      NC     1C      1D      1Y    GND

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

Starea de nedeterminare la ieşire este eliminată de introducerea reacţiei

(semnalul de ieşire este adus la intrare).

Din cele 10 porţi ŞI de ieşire doar una va avea semnal şi anume poarta corespunzătoare codului binar aplicat la intrare.

De exemplu, la aplicarea pe intrări a codului 0101, doar poarta 5 va avea semnal (1 logic).

Cele  patru porţi SAU pot să genereze la ieşiri zece combinaţii diferite, corespunzătoare reprezentării în codul BCD a cifrelor de la 0 la 9.

VDD        K       H        G        F       E       NC

MMC 4072

J         A        B        C       D       NC    VSS

16       15        14       13       12       11        10        9

VCC     NC        0       3        2        1         9        A

74147

4        5        6        7        8	   C        B   GND

VCC	X8      X9          X10      X11     X12     X13     X14       X15      A        B        C

74150

X7       X6       X5      X4      X3        X2      X1      X0                 D    GND

1         2         3          4         5         6          7         8          9        10        11       12

VCC        A        B        C       D        1      2    15       14     13      12     11

74154

0        1        2        3         4        5        6         7        8        9        10   GND

Y

I0    I1    I2   I3

A 0

A 1

I (date)

A 0

A 1

Y0   Y1   Y2   Y3

CK

VDD        Q1      1     CK1     R1       K1          J1       S1

MMC 4027

Q2     2     CK2     R2      J2       K2       S2     VSS

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

Ai        NC      QA     QD    GND    QB     QC

7493

Bi       R01     R02      NC    VCC    NC     NC

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

Ai        NC     QA     QD    GND     QB      QC

7490

Bi       R01     R02      NC    VCC     S1          S2

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VCC       RC0    QA     QB      QC      QD     ENT    LD

74160

CLR      CK      A       B        C       D     ENP  GND

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VCC      A        CL    BR      CR      LD      C        D

74193

B       QB      QA     CD     CU     QC      QD   GND

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VDD     J1    Reset    BR     CR      PE       J3      J4

MMC 40193

J2       Q2         Q1           CD     CU    Q3          Q4     VSS

Q2

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VDD          Q0        Q1      Q2       Q3     CK      S1       S0

MMC 40194

Reset   DR     D0       D1       D2       D3      ST    VSS

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

VCC       QA         QB         QC     QD      CK1     CK2

7495

SI       A       B        C        D      MC     GND

14       13        12       11       10        9          8

1         2         3          4         5         6          7

4X                    GND       4Y

7481

3X      2X       1X     VCC       1Y     2Y     3Y

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VCC      A1      A2       A3        I4            I3

7489

A0               I1               I2        GND

16       15        14       13       12       11        10        9

1         2         3          4         5         6          7         8

VCC      2C      2G      A       2Y3      2Y2       2Y1     2Y0

74155

1C      1G     B       1Y3      1Y2       1Y1       1Y0   GND