TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII

Material de învăţare

Domeniul:  Electronică şi automatizări

Calificarea:  Electronist reţele de telecomunicaţii

Nivel  2

2009

AUTOR:

MARINA DUMITRESCU – Profesor grad didactic I

COORDONATOR:

REMUS-EMANOIL CAZACU – Profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA 		– expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU 	– expert CNDIPT

ANGELA POPESCU 		– expert CNDIPT

DANA STROIE			– expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007- 2013

Cuprins :

I. INTRODUCERE	6

Documente necesare pentru activitatea de predare	8

II. RESURSE	8

Tema 1 - Elementele unei reţele structurate	8

Fişa de documentare 1.1 - Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568	8

Introducere	8

Principalele standarde ce reglementează cablarea structurată	9

Standardul american ANSI/TIA/EIA-568	10

Cine realizează aceste standarde ?	10

Activitatea de învăţare 1.1.1 - Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568	10

Fişa de documentare 1.2 - Elementele unei reţele structurate	11

Principii de bază şi definiţii	11

Descrierea detaliată a elementelor unei cablări structurate şi a terminologiei folosite	12

Variante ale modelului standard	15

Activitatea de învăţare 1.2.1 - Elementele unei reţele structurate	18

Tema 2 - Instalarea cablurilor în conformitate cu proiectul reţelei	19

Fişa de documentare 2.1 - Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor	19

Identificarea locului de amplasare	20

Interpretarea documentaţiei de execuţie	20

Cablarea interioară	20

Cablarea exterioară	22

Activitatea de învăţare 2.1.1 - Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor	22

Fişa de documentare 2.2 – Pozarea cablurilor	23

Tipuri de cabluri	23

Reguli generale privind instalarea cablurilor	25

Activitatea de învăţare 2.2.1 - Pozarea cablurilor	26

Tema 3. – Protecţia cablurilor	27

Fişa de documentare 3.1 – Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor	27

Protecţia mecanică şi anticorozivă	27

Protecţia la foc	27

Protecţia electrică	28

Activitatea de învăţare 3.1.1 - Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor	30

Tema 4. – Montarea conectorilor	30

Fişa de documentare  4.1 - Tipuri de conectori	30

Conectori pentru cabluri coaxiale	30

Conectori pentru cabluri UTP şi STP	33

Conectori pentru cabluri de fibră optică (conectori optici)	34

Activitatea de învăţare 4.1.1 - Tipuri de conectori	35

Fişa de documentare  4.2 – Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor	36

Codul culorilor	36

Cabluri directe şi cabluri inversoare	38

Activitatea de învăţare 4.2.1 - Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor	40

Fişa de documentare  4.3 – Tehnologii de sertizare	40

Tipuri de sertizări	41

Sertizarea conectorilor BNC pentru cabluri coaxiale	41

Sertizarea conectorilor RJ-45 pe cabluri UTP/STP	42

Sertizarea conductoarelor prin deplasarea izolaţiei	44

Activitatea de învăţare 4.3.1 - Tehnologii de sertizare	45

Tema 5. – SDV specifice lucrărilor de cablare structurată	46

Fişa de documentare 5.1 - SDV specifice lucrărilor de cablare structurată	46

Activitatea de învăţare 5.1.1 - SDV specifice lucrărilor de cablare structurată	47

Tema 6. – Echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice	48

Fişa de documentare 6.1 – Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice	48

Activitatea de învăţare 6.1.1 - Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice	50

Tema 7. – Alegerea echipamentelor în conformitate cu specificaţiile proiectului	51

Fişa de documentare 7.1 – Alegerea echipamentelor	51

Activitatea de învăţare 7.1.1 - Alegerea echipamentelor	51

Tema 8. – Montarea fizică a echipamentelor specifice	52

Fişa de documentare 8.1 – Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică	52

Activitatea de învăţare 8.1.1 - Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică	54

Tema 9. – Echipamente de protecţie	55

Fişa de documentare 9.1 – Echipamente de protecţie a muncii	55

Norme de protecţie a muncii	55

Activitatea de învăţare 9.1.1 - Echipamente de protecţie a muncii	58

Tema 10. – Evaluarea stării tehnice a reţelei	59

Fişa de documentare 10.1 – Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate	59

Activitatea de învăţare 10.1.1 - Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate	59

Tema 11. – Executarea lucrărilor de întreţinere a reţelei	60

Fişa de documentare 11.1 – Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale	60

Activitatea de învăţare 11.1.1 - Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale	61

Tema 12. – Identificarea si remedierea deranjamentelor	62

Fişa de documentare 12.1 – Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor	62

Activitatea de învăţare 12.1.1 - Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor	63

Tema 13. – Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice specifice cablurilor din reţea, cu respectarea standardelor de calitate	64

Fişa de documentare 13.1 – Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice	64

Activitatea de învăţare 13.1.1 - Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice	64

III. INDEX DE PRESCURTĂRI ŞI ABREVIERI	65

IV. GLOSAR	66

V. BIBLIOGRAFIE	67

# I. INTRODUCERE

Prezentul material de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor necesare pentru realizarea unor reţele de comunicaţii electronice.

Domeniul :     Electronică şi automatizări

Calificarea :   Electronist reţele de telecomunicaţii

Nivelul de calificare :   2

Materialul cuprinde :

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor din cadrul şcolilor de Arte şi Meserii, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii.

Materialul a fost elaborat pentru modulul V (Utilizarea semnalelor şi mediilor de comunicaţii) ce se desfăşoară în 116 ore, în următoarea structură:

- Instruire teoretică		29 ore (1 oră/săptămână)

- Laborator tehnologic	29 ore (1 oră/săptămână)

- Instruire practică 		58 ore

În tabelul de mai jos este ilustrată corelaţia dintre competenţele vizate a se obţine şi conţinutul materialelor de învăţare.

| Competenţa | Tema | Elemente componente |
| --- | --- | --- |
| Competenţa 1 Execută lucrări de cablare structurată | Tema 1 Elementele unei reţele structurate | Fişa de documentare 1.1 Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568 |
|  |  | Activitate de învăţare 1.1.1 Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568 |
|  |  | Fişa de documentare 1.2 Elementele unei reţele structurate |
|  |  | Activitate de învăţare 1.2.1 Elementele unei reţele structurate |
|  | Tema 2 Instalarea cablurilor in conformitate cu proiectul reţelei | Fişa de documentare 2.1 Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor |
|  |  | Activitate de învăţare 2.1.1 Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor |
|  |  | Fişa de documentare 2.2 Pozarea cablurilor |
|  |  | Activitate de învăţare 2.2.1 Pozarea cablurilor |
|  | Tema 3 Protecţia cablurilor | Fişa de documentare 3.1 Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor |
|  |  | Activitate de învăţare 3.1.1 Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor |
|  | Tema 4 Montarea conectorilor | Fişa de documentare 4.1 Tipuri de conectori |
|  |  | Activitate de învăţare 4.1.1 Tipuri de conectori |
|  |  | Fişa de documentare 4.2 Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor |
|  |  | Activitate de învăţare 4.2.1 Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor |
|  |  | Fişa de documentare 4.3 Tehnologii de sertizare |
|  |  | Activitate de învăţare 4.3.1 Tehnologii de sertizare |
|  | Tema 5 SDV-uri specifice lucrărilor de cablare structurată | Fişa suport 5.1 SDV-uri specifice lucrărilor de cablare structurată |
|  |  | Activitate de învăţare 5.1.1 SDV-uri specifice lucrărilor de cablare structurată |
| Competenţa 2 Instalează echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice | Tema 6 Echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice | Fişa suport 6.1 Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice |
|  |  | Activitate de învăţare 6.1.1 Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice |
|  | Tema 7 Alegerea echipamentelor în conformitate cu specificaţiile proiectului | Fişa suport 7.1 Alegerea echipamentelor |
|  |  | Activitate de învăţare 7.1.1 Alegerea echipamentelor |
|  | Tema 8 Montarea fizică a echipamentelor specifice | Fişa suport 8.1 Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică |
|  |  | Activitate de învăţare 8.1.1 Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică |
| Competenţa 3 Intreţine reţele de comunicaţii electronice | Tema 9 Echipamente de protecţie | Fişa suport 9.1 Echipamente de protecţie a muncii |
|  |  | Activitate de învăţare 9.1.1 Echipamente de protecţie a muncii |
|  | Tema 10 Evaluarea stării tehnice a reţelei | Fişa suport 10.1 Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate |
|  |  | Activitate de învăţare 10.1.1 Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate |
|  | Tema 11 Executarea lucrărilor de întreţinere a reţelei | Fişa suport 11.1 Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale |
|  |  | Activitate de învăţare 11.1.1 Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale |
|  | Tema 12 Identificarea si remedierea deranjamentelor | Fişa suport 12.1 Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor |
|  |  | Activitate de învăţare 12.1.1 Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor |
| Competenţa 4 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate şi utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii | Tema 13 Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice specifice | Fişa suport 13.1 Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice |
|  |  | Activitate de învăţare 13.1.1 Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice |

Absolvenţii şcolilor de Arte şi Meserii cu specialitatea Electronist reţele de telecomunicaţii trebuie să fie capabili să realizeze o reţea cablată structurat, să instaleze echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice şi să le întreţină.

## Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de învăţare, cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea “Electronist reţele de telecomunicaţii, nivel 2” – www.tvet.ro, secţiunea SPP, sau www.edu.ro , secţiunea Învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea „Electronist reţele de telecomunicaţii, nivel 2”  – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum, sau www.edu.ro , secţiunea Învăţământ preuniversitar

# II. RESURSE

## Tema 1 - Elementele unei reţele structurate

### Fişa de documentare 1.1 - Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568

#### Introducere

În societatea modernă, super-tehnologizată, informaţia reprezintă un element de importanţă majoră. Pentru a fi utilă, această informaţie trebuie vehiculată rapid, în orice punct în care ea este necesară. Acest lucru este realizat de către reţelele de comunicaţii.

Din practică, s-a constatat că unele din cele mai dificile probleme de construcţie a reţelelor de comunicaţii apar în cazul reţelelor din clădirile mari (supermarket-uri, aeroporturi, clădiri de birouri, hoteluri, sedii de bănci, hale industriale, campus-uri universitare, etc), unde există un număr mare de utilizatori ce solicită servicii de comunicaţii. Aceştia solicită de regulă două tipuri de servicii : date şi voce. Pe lângă aceste tipuri de servicii, mai sunt necesare cabluri pentru diverse alte servicii auxiliare ca de exemplu :

- Televiziune

- Supraveghere video

- Securitate şi acces

- Detecţie foc şi fum

- Alarmă de incendiu

- Automatizări diverse

Multitudinea de cabluri necesare cât şi modul de amplasare a acestora a devenit o problemă foarte dificilă pentru constructorii acestor reţele.

În ideea de a reduce aceste complicaţii tehnice, s-a căutat o modalitate de simplifica cablarea şi a standardiza tipurile de cabluri şi conectori.

Ideea de bază (generalizată astăzi) era de a folosi un singur tip de semnal pentru orice tip de aplicaţie. A fost ales semnalul digital, deoarece avea cea mai mare imunitate la zgomot şi asigura cea mai fiabilă transmisie. Singurul parametru care era diferit de la o aplicaţie la alta, era lărgimea de bandă.

Pentru a uşura realizarea reţelelor de comunicaţii electronice, au fost create o serie de reguli şi principii de cablare, care fac obiectul cablării structurate.

Definiţie : Cablarea structurată (sau cablarea de bază) reprezintă un set de principii şi standarde ce reglementează modul de instalare a cablurilor ce intră în componenţa reţelelor de date sau voce.

În 1995 apar primele versiuni ale principalelor standarde care reglementează cablarea structurată.

După 1995 şi până în prezent, standardele suferă mai multe completări şi modificări pentru a putea ţine pasul cu progresul tehnologic din domeniu.

Avantajele cablării structurate sunt :

- performanţa maximă a reţelei;

- uşurinţa in exploatare, întreţinere şi extindere;

- identificarea rapidă a deranjamentelor şi soluţionarea acestora;

- fiabilitate ridicată;

- reducerea simţitoare a costurilor de întreţinere si de extindere a reţelei.

#### Principalele standarde ce reglementează cablarea structurată

Un standard nu reprezintă un document unic, atotcuprinzător. Fiecare standard este în realitate o colecţie de documente ce încearcă să reglementeze cât mai multe aspecte ce pot fi întâlnite în practică.

În momentul de faţă, există mai multe standarde ce reglementează cablarea structurată. Principial, acestea sunt aproape identice, diferenţe existând la unele denumiri de componente sau la anumite valori numerice (lungimi, diametre, etc). Aceste diferenţe apar datorită faptului că standardele respective trebuie să fie în acord cu restul standardelor ce operează in zona respectivă.

Cele mai utilizate standarde privind cablarea structurată sunt :

- ANSI/TIA/EIA-568 	se aplică in STATELE UNITE

- CAN/CSA-T529 		se aplică in CANADA

- AS/NZS 3080		se aplică in AUSTRALIA şi NOUA ZEELANDĂ

- EN 50173			se aplică in UNIUNEA EUROPEANĂ

- ISO 11801 		standard INTERNATIONAL

Observaţie :

Indicativele din lista de mai sus pot să fie uşor diferite, prin adăugarea unor litere sau cifre suplimentare. Acest lucru înseamnă că este vorba de acelaşi standard, însă o altă ediţie (mai veche sau mai nouă).

#### Standardul american ANSI/TIA/EIA-568

Standardul american ANSI/TIA/EIA-568 este cunoscut sub două versiuni principale : versiunea T568-A (apărută în 1991 şi revizuită în 1995) şi versiunea T568-B (apărută după anul 2001). Cea mai cunoscută deosebire dintre aceste versiuni constă în modul de numerotare a perechilor şi firelor din cablurile UTP şi conectorii RJ-45. Această problemă va fi discutată mai pe larg în secţiunea dedicată montării conectorilor pe cablurile UTP/STP.

#### Cine realizează aceste standarde ?

Standardele sunt elaborate de mai multe institute de standardizare, unele naţionale, aparţinând anumitor state, iar altele internaţionale. Deasemenea, la elaborarea lor mai pot  participa diferite societaţi stiinţifice sau organizaţii non-profit ale principalilor producători de echipamente. Vor fi enumerate câteva din cele mai cunoscute din aceste entităţi de standardizare :

- ANSI 		American National Standards Institute

- CENELEC	Comité Européan de Normalisation Électrotechnique

- EIA		(American) Electrical Industry Alliance

- IEEE		Institute of Electrical and Electronic Engineers

- ETSI		European Telecommunications Standards Institute

- FCC		(American) Federal Communications Commission

- ITU		International Telecommunications Union

- NFPA		(American) National Fire Protection Association

- TIA		(American) Telecommunications Industry Association

### Activitatea de învăţare 1.1.1 - Noţiuni introductive privind cablarea structurată şi prezentarea standardelor. Standardul ANSI/TIA/EIA-568

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii rolul şi avantajele cablării structurate, ce este un standard şi ce reglementează acesta.

Durata :  20 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Enumeraţi avantajele cablării structurate.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 1.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.2 - Elementele unei reţele structurate

#### Principii de bază şi definiţii

Scopul principal al cablării structurate este acela de a crea conexiuni de comunicaţie între echipamentele fiecărui utilizator in parte (telefoane, fax-uri, calculatoare, imprimante de reţea, etc) şi echipamentele aflate într-o sală de telecomunicaţii (servere, switch-uri, routere, centrale PBX).

Aceste conexiuni trebuie realizate cât mai simplu şi economic. Deasemenea, prin cablarea structurată se asigură posibilitatea unei depanări simple si rapide a deranjamentelor, iar dacă dorim să extindem reţeaua, aceasta se realizează uşor şi cu costuri minime.

Principalele standarde de cablare structurată, respectiv ISO 11801, EN 50173 şi ANSI/TIA/EIA-568-B, presupun o organizare pe 3 nivele ierarhice şi anume (Fig. 1.2.1) :

- Cablarea orizontală (sau de etaj) (eng. floor cabling)

- Cablarea de clădire (eng. building backbone cabling)

- Cablarea de campus (eng. campus backbone cabling)

Fig. 1.2.1 - Modelul ierarhic standard, pe trei nivele, al cablării structurate

Observaţii :

- Cablarea de clădire şi cablarea de campus constituie aşa-zisa cablare verticală.

- Cablarea orizontală şi cablarea verticală nu se referă la poziţia fizică in spaţiu a elementelor, ci la poziţia lor în ierarhia cablării structurate.

- Dacă structura reţelei impune mai mult de trei nivele ierarhice, atunci nu mai este vorba de cablare structurată, ci de o soluţie particulară.

- Nu este necesar întotdeauna ca reţeaua să aibă obligatoriu toate cele 3 nivele ierarhice. Astfel, dacă avem o clădire cu un singur etaj, împărţită în mai multe birouri, fiecare birou având mai mulţi utilizatori, vom avea numai cablare orizontală. În acest caz, repartitorul orizontal va fi în acelaşi timp şi repartitor principal, la care se vor conecta echipamentele din sala de telecomunicaţii.

#### Descrierea detaliată a elementelor unei cablări structurate şi a terminologiei folosite

Primul element al ierarhiei îl constituie priza de telecomunicaţii PT (eng. telecommunications outlet, TO).

Acesta constituie punctul în care utilizatorul îşi conectează echipamentele sale la reţeaua structurată. De regulă, PT cuprinde 2 porturi : unul pentru telefonie şi unul pentru echipamentele de date. Fiecare dintre aceste porturi este cablat cu cablu de 4 perechi torsadate (UTP). Unul dintre porturi însă, poate fi înlocuit cu un conector special pentru 2 fibre optice. Prizele de telecomunicaţii pot avea diferite forme constructive (Fig. 1.2.2).

Fig. 1.2.2  - Exemplu de priză de telecomunicaţii (PT)

Echipamentele utilizatorului, cablurile de legătură, diversele adaptoare, adică în general toate componentele utilizatorului situate înainte de priza de telecomunicaţii, constituie aşa-zisa zonă de lucru (Fig.1.2.3).

Fig. 1.2.3  - Zona de lucru

Cablurile de la toate prizele de telecomunicaţii ale utilizatorilor sunt conectate într-un punct comun de interconectare numit repartitor (eng. cross-connect, sau în ISO 11801 = distributor).

Repartitoarele sunt formate din una sau mai multe reglete de conexiune (eng. patch-panel) (Fig.1.2.4) ce sunt montate în dulapuri speciale sau pe suporturi metalice. Regletele conţin mai multe conectoare fixe la care sunt legate grupuri de cabluri. Conexiunea între diversele grupuri de cabluri se face cu ajutorul unor cabluri (sau punţi) de conexiune (eng. patch-cords)

Fig. 1.2.4 – Regletă de conexiune (patch-panel)

În cadrul cablării structurate, repartitoarele sunt folosite pentru a face legătura dintre cele 3 nivele ierarhice (vezi Fig.1.2.1). Astfel, vom avea :

- RO - Repartitoarele orizontale, sau de etaj (eng. floor distributors) care adună toate cablurile ce vin de la prizele de telecomunicaţii (PT) ale utilizatorilor.

- RI - Repartitoarele intermediare, sau de clădire (eng. building distributors) care adună toate cablurile ce vin de la repartitoarele orizontale.

- RP - Repartitorul principal, sau de campus (eng. campus distributor) care adună toate cablurile ce vin de la repartitoarele intermediare.

Observaţii :

- Pot exista oricât de multe repartitoare orizontale (RO) sau intermediare (RI), dar va exista numai un singur repartitor principal (RP).

- Partea cea mai extinsă a cablării o constituie cablarea orizontală, adică toate cablurile dintre prizele utilizatorilor şi repartitorul orizontal.

- Pe oricare nivel ierarhic, cablarea se poate face atât cu cabluri de cupru (coaxiale sau simetrice) cât şi cu cabluri cu fibră optică, în funcţie de cerinţele de viteză ale utilizatorilor. Corespunzător tipurilor de cablu folosite, se aleg tipurile de conectoare de pe regletele repartitoarelor, cât şi conectoarele cablurilor de conexiune.

Cablurile dintre 2 repartitoare, sau dintre priza de telecomunicaţii (PT) şi repartitorul orizontal (RO) se numesc legături permanente, LP (eng. permanent links).

Toate segmentele de reţea care deservesc un singur circuit de date, formează aşa-zisul canal de legătură, CL (eng. channel link). El este compus din totalitatea legăturilor permanente dintre priza de telecomunicaţii şi repartitorul principal, la care se adaugă si punţile de legătură din repartitoare (Fig.1.2.5).

Fig. 1.2.5 – Legături permanente şi canal de legătură

Lungimile diverselor secţiuni ale reţelei sunt standardizate şi nu trebuie depăşite. În caz contrar, apar atenuări mari ale semnalului şi probleme de reflexii şi diafonie, care duc la micşorarea vitezelor de transmisie cât şi la apariţia erorilor.

De regulă, lungimea diverselor segmente de reţea depinde de tipul de cablu ce va fi folosit.

Standardul ANSI / TIA / EIA 568 prevede următoarele lungimi de circuite :

- Pentru cablarea orizontală, maxim 90m. Dacă se consideră şi cablurile de legătură din ambele capete ale LP, lungimea totală nu trebuie să depăşească 100m.

- Lungimea totală a cablurilor dintre repartitorul orizontal RO si repartitorul principal RP nu va depăşi :

- 800m pentru cabluri cu perechi torsadate

- 2000m pentru fibră optică multi-mod

- 3000m pentru fibră optică mono-mod

Conform acestor reglementări, rezultă că lungimea maximă a canalului de legătură in standardul american va fi de 3.1 Km.

Standardul ISO 11801 prevede următoarele lungimi de circuite :

- Pentru cablarea orizontală, maxim 90m. Dacă se consideră şi cablurile de legătură din ambele capete ale LP, lungimea totală nu trebuie să depăşească 100m.

- Lungimea totală a canalului de legătură nu trebuie să depăşească 2000m.

Repartitoarele orizontale (RO) şi repartitoarele intermediare (RI) sunt instalate în spaţii închise, special amenajate, numite camere de telecomunicaţii (eng. telecommunications room). În reţelele mici, cu număr mic de utilizatori, camerele de telecomunicaţii se pot reduce la dimensiunile unui simplu panou de telecomunicaţii, montat intr-un cofret. În cazul cablării orizontale, amplasamentul camerei de telecomunicaţii se face în aşa fel încât  distanţa dintre repartitorul orizontal şi cel mai depărtat utilizator să nu depăşească 90m.

Repartitoarele principale RP se instalează de regulă în aşa-zisa cameră a echipamentelor (eng. equipment room). Aici, în afară de repartitorul principal, se găsesc echipamentele specifice pentru reţeaua respectivă (servere, routere, switch-uri, etc). Deasemenea, tot aici se găsesc şi facilităţile de acces (eng. access facility).

Facilităţile de acces reprezintă toate componentele mecanice şi electrice necesare pentru a putea conecta reţeaua proprie la o reţea externă. Aceste facilităţi includ cabluri, reglete de conectare, echipamente adaptoare, circuite de protecţie, etc. Reţeaua externă asigură legătura cu lumea exterioară şi poate fi o reţea terestră (pe fibră optică sau cabluri de cupru), o reţea wireless, o legătură prin satelit, etc.

Facilităţile de acces constituie practic ”punctul de demarcaţie” dintre reţeaua proprie si reţeaua externă.

Un exemplu de cablare structurată se poate vedea în Fig.1.2.6.

Fig. 1.2.6 – Exemplu de cablare structurată

#### Variante ale modelului standard

Faţă de modelul standard de cablare structurată (Fig.1.2.1), mai există unele modele de arhitectură, care se dovedesc a fi foarte utile în anumite situaţii. Unele dintre aceste arhitecturi suplimentare sunt :

- Arhitectura optică centralizată (eng. Centralised Optical Architecture, COA).

Fig. 1.2.7 – Arhitectura optică centralizată, COA

Această arhitectură (Fig.1.2.7), permite conectarea utilizatorilor, prin fibră optică, direct în repartitorul principal, situat în camera echipamentelor. Această soluţie se foloseşte acolo unde utilizatorii au nevoie de viteză mare de transmisie. Legăturile de mare viteză pe cabluri de cupru sunt limitate la o distanţă de maxim 100m. Standardele ISO 11801 şi EN 50173 permit o legătură pe fibră optică de maxim 2000m, iar standardul american ANSI / TIA / EIA-568-B permite numai 300m.

- Conexiuni directe între repartitoare de acelaşi nivel.

Fig. 1.2.8 – Conexiuni directe între repartitoare de acelaşi nivel

Arhitectura din Fig.1.2.8 prevede posibilitatea de a conecta între ele repartitoarele de pe acelaşi nivel ierarhic. În acest mod se măreşte securitatea şi redundanţa reţelei. În cazul distrugerii accidentale a legăturii dintre 2 repartitoare de pe nivele ierarhice diferite (de exemplu, legătura dintre un repartitor intermediar şi repartitorul principal), se poate asigura provizoriu o rută ocolitoare prin alt repartitor de pe acelaşi nivel şi cu care avem o legătură directă.

- Puncte de acces suplimentare în cadrul cablării orizontale.

Aceste puncte suplimentare de conectare, au rolul de a uşura cablarea orizontală. Ele adună mai mulţi utilizatori la un loc şi merg cu un singur cablu (de capacitate mai mare) către repartitorul orizontal (Fig.1.2.9). Punctele suplimentare de conectare au denumiri diferite, în funcţie de standard. Astfel, standardul american le numeşte puncte de consolidare (eng. Consolidation point, CP), în timp ce standardul european le numeşte puncte locale de distribuţie (eng. Local distribution point, LDP).

Fig. 1.2.9 – Punct de consolidare (punct local de distribuţie)

Trebuie precizat faptul că aceste puncte de conectare nu introduc un nou nivel ierarhic în cablarea structurată ci fac parte din cablarea orizontală. Aceste puncte de conexiune au un rol pur administrativ, adică asigură o cablare mai judicioasă şi nu sunt eficiente decât dacă se află la distanţă mai mare de 15m de repartitorul orizontal.

Punctele locale de distribuţie se prezintă sub forma unor cutii cu reglete ce se pot monta pe un perete sau sub podeaua falsă.

Fig. 1.2.10 – Formă constructivă a unui punct de consolidare

Componente asemănătoare ca funcţionalitate sunt prizele de telecomunicaţii multi-utilizator (eng. Multi user telecommunication outlet, MUTO) (Fig.1.2.11). Acestea permit conectarea a până la 12 zone de lucru (utilizatori). Aceste componente se folosesc acolo unde sunt necesare conexiuni temporare pe durata lucrărilor de renovare/reparaţii, sau acolo unde nu s-au stabilit încă definitiv amplasamentele utilizatorilor.

Fig. 1.2.11 – Prize de telecomunicaţii multi-utilizator (MUTO)

### Activitatea de învăţare 1.2.1 - Elementele unei reţele structurate

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi fi capabil să definesc cablarea orizontală, de clădire şi de campus.

- Voi fi capabil să enumăr elementele cablării structurate.

Durata :  20 min

Tipul activităţii : Diagrama paianjen

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  În figurile de mai jos sunt prezentate două variante ale modelului standard de cablare structurată (Arhitectura optică centralizată şi Conexiunea directă între repartitoare de acelaşi nivel). Explicaţi prin ce se deosebesc acestea faţă de arhitectura standard şi în ce cazuri se folosesc.

Fig. 1.2.7 – Arhitectura optică centralizată, COA

Fig. 1.2.8 – Conexiuni directe între repartitoare de acelaşi nivel

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru, consultaţi Fişa de documentare 1.2.

## Tema 2 - Instalarea cablurilor în conformitate cu proiectul reţelei

### Fişa de documentare 2.1 - Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor

Etapele de realizare a unei reţele cablate structurat sunt următoarele :

- Clientul elaborează un caiet de sarcini. Acest document cuprinde toate cerinţele clientului (număr de utilizatori ai reţelei, viteză, locaţii, tipuri de echipamente, cerinţe pentru facilitaţile de acces, etc). Clientul dă acest caiet de sarcini proiectantului reţelei.

- Proiectantul se deplasează în teren şi stabileşte de comun acord cu clientul, toate soluţiile tehnice, după care elaborează proiectul şi documentaţia de execuţie. El calculează şi costurile de realizare a reţelei.

- După ce proiectul este acceptat de către client, documentaţia de execuţie este dată echipelor ce vor realiza fizic reţeaua. După încheierea operaţiilor de montaj, se fac testele şi măsurătorile necesare pentru a vedea dacă reţeaua se încadrează în parametrii tehnici stabiliţi de proiectant.

- După realizarea reţelei, aceasta este predată clientului, după ce i se demonstrează practic încadrarea în cerinţele cuprinse în caietul de sarcini.

#### Identificarea locului de amplasare

După primirea documentaţiei de execuţie de la proiectant, pe baza acesteia, se trece la identificarea în teren a amplasamentului diferitelor elemente ale reţelei (trasee de cabluri, camere de telecomunicaţii, camera echipamentelor, locurile de amplasare ale repartitoarelor, ale punctelor suplimetare de acces, ale surselor de electroalimentare, etc).

Pentru cablările interioare, se vor marca traseele de cabluri şi se vor stabili unde se vor executa perforări ale pereţilor şi planşeelor. În camerele de telecomunicaţii şi camera echipamentelor se vor trasa locurile unde vor fi instalate stelaje metalice pentru repartitoare şi pentru cablurile de electroalimentare şi vor fi marcate locurile unde vor fi instalate echipamentele. Deasemenea, se vor marca traseele cablurilor de împământare şi protecţie.

În cazul cablărilor exterioare, se vor identifica canalizaţiile existente sau se va stabili traseul celor ce urmează a fi executate. Pentru traseele aeriene, se vor identifica punctele de suspendare şi ancorare a traseelor de cabluri şi se vor marca traseele pentru cablurile ce vor fi montate pe faţadele clădirilor.

#### Interpretarea documentaţiei de execuţie

Documentaţia de execuţie, realizată de proiectant, cuprinde următorele elemente:

- Planurile de amplasament ale tuturor elementelor reţelei, cu distanţe şi lungimi.

- Detalii de execuţie ale tuturor elementelor mecanice (suporturi de cabluri, verticale şi orizontale, moduri de legare mecanică a pachetelor de cabluri, elemente de ancorare şi fixare, elemente de fixare ale repartitoarelor şi echipamentelor, etc.)

- Diagrame de joncţionare a cablurilor

- Diagrame de conectare a cablurilor în repartitoare.

- Diagrame de conexiune pentru punţi (patch-cord-uri)

- Scheme ale legăturilor de împământare şi protecţie

- Scheme ale conexiunilor de electroalimentare

- Listă cu tipurile de cabluri şi lungimile necesare folosite pe fiecare nivel ierarhic al reţelei

- Listă cu toate tipurile de conectori folosiţi, şi specificarea locurilor unde vor fi montaţi.

- Listă cu toate măsurătorile ce vor trebui efectuate în faza de testare a reţelei şi valorile ce urmează a fi obţinute.

În etapa de pregătire a lucrărilor de cablare, vor fi executate toate operaţiunile care au drept scop realizarea traseelor pe care ulterior vor fi montate cablurile. Aceste operaţiuni sunt diferite pentru cablările exterioare şi cablările interioare.

#### Cablarea interioară

Cablarea interioară are ponderea cea mai mare la cablarea orizontală şi la cablarea de clădire. În funcţie de arhitectura clădirii şi a spaţiilor, există mai multe moduri de realizare traseelor de cabluri. Acestea sunt :

- Trasee de cabluri dispuse direct pe beton, sub podeaua falsă. Această soluţie tehnică este cea mai simplă si presupune aşezarea mănunchiurilor de cabluri direct pe podeaua de beton a încăperilor. Acolo unde betonul are rugozitate mare (şi poate deteriora cablurile) se interpune un material de protecţie între cabluri şi beton. Lucrările pregătitoare constau în executarea orificiilor din pereţi (pentru a se putea trece dintr-o încăpere în alta) şi a orificiilor din podeaua falsă (la locurile de intrare/ieşire a cablurilor). Deasemenea, acolo unde este necesar, se aşează pe beton materialul de protecţie.

- Trasee de cabluri dispuse în canale de cablu, sub podeaua falsă. Aceste canale sunt de regulă realizate din mase plastice. Lucrările pregătitoare constau în fixarea acestor canale de cablu sub podeaua falsă.

Fig. 2.1.1 – Canale de cablu

- Trasee de cabluri dispuse în canale de cablu montate aparent pe perimetrul încăperilor. Acestea pot fi montate la nivelul podelei sau la înălţimea birourilor. Se folosesc cu precădere în locurile unde vor fi montate prizele de telecomunicaţii.

- Trasee de cabluri dispuse în conducte (metalice sau de plastic). Această soluţie se utilizează acolo unde este necesar un grad înalt de protecţie a cablurilor (sub pavaje de gresie sau mozaic, traversări de spaţii cu umiditate ridicată sau cu potenţial de coroziune, etc). Lucrările pregătitoare constau în montarea acestor conducte.

- Trasee realizate cu jgheaburi de cabluri. Aceste jgheaburi pot avea diverse forme şi dimensiuni şi pot fi din metal sau plastic, în funcţie de cantitatea de cabluri pe care o vor susţine (Fig. 2.1.2).

Fig. 2.1.2 – Tipuri constructive de jgheaburi de cablu

Fig. 2.1.3 – Detaliu jgheab de cablu din tablă perforată

Lucrările pregătitoare constau în fixarea acestor jgheaburi pe pereţi (cu ajutorul unor console metalice), sau în suspendarea lor de plafonul încăperii.

#### Cablarea exterioară

Cablarea exterioară se întâlneşte mai ales la cablarea de campus, unde cablurile trebuie să traveseze spaţiile dintre clădiri. Soluţiile tehnice ce pot fi utilizate sunt urmatoarele :

Cabluri instalate în canalizaţie. - Canalizaţiile sunt realizate dintr-o tubulatură de beton, metal sau mase plastice, cu una sau mai multe conducte. Această tubulatură este îngropată în pământ, la adâncimi ce variază între 0.6 şi 1.2m. Lucrările pregătitoare constau în realizarea propriu-zisă a canalizaţiei (atunci când se realizează o canalizaţie nouă), sau curăţarea conductelor libere, în cazul unei canalizaţii existente.

Trasee de cabluri montate direct în săpătură. - Această soluţie tehnică presupune montarea unuia sau a mai multor cabluri direct în săpătură, cu sau fără un tub de protecţie. Pregătirea lucrărilor constă în săparea şanţurilor cu adâncimea dorită (se sapă manual sau mecanic).

Trasee aeriene de cabluri. - Sunt utilizate acolo unde din diverse motive nu se pot realiza canalizaţii. Pentru deschideri de până la 50m, cablurile se pot suspenda direct între clădiri. Se vor utiliza cabluri de construcţie specială, autopurtate, care au înglobat in componenţa lor un cablu de oţel pentru susţinere.

Pentru deschideri mai mari de 50m vor fi necesari stâlpi intermediari de lemn, beton sau metalici. La eceste tipuri de trasee, lucrările pregătitoare  constau în montarea pe clădiri a elementelor de ancorare şi eventual, plantarea stâlpilor intermediari.

Trasee de cabluri montate pe faţadele clădirilor. - Această soluţie este utilă acolo unde există o distanţă între locul de ieşire a cablurilor dintr-o clădire şi locul unde acestea intră în canalizaţie sau pornesc pe traseul aerian. Fixarea cablurilor se poate face cu bride metalice speciale sau se pot folosi diverse suporturi metalice. Lucrările pregătitoare constau în realizarea acestor suporturi sau fixarea pe ziduri a bridelor metalice.

### Activitatea de învăţare 2.1.1 - Identificarea locului de amplasare, interpretarea documentaţiei de execuţie şi pregătirea lucrărilor

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii cum se identifică locurile de amplasare ale cablurilor şi echipamentelor conform documentaţiei de execuţie

- Voi ştii care sunt soluţiile tehnice de amplasare a cablurilor pentru cablarea interioară şi exterioară.

Durata :  25 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Enumeraţi soluţiile tehnice folosite la cablarea exterioară.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 2.1.

### Fişa de documentare 2.2 – Pozarea cablurilor

Definiţie : Pozarea cablurilor reprezintă totalitatea operaţiunilor de montare efectivă a cablurilor pe traseele de cablu deja pregătite.

Pozarea cablurilor constă în următoarele operaţiuni :

- Aşezarea pe traseele de cablu (pregătite anterior) a tuturor cablurilor prevăzute în documentaţia tehnică şi tăierea lor la lungimea necesară.

- Legarea cablurilor între ele şi de suporţii de susţinere pentru fixarea mecanică a acestora. Se va acorda o atenţie deosebită legării cablurilor în porţiunile situate în plan vertical ale reţelei (între etaje).

- Tragerea cablurilor prin canalizaţii şi instalarea cablurilor aeriene şi pe faţadele clădirilor.

- Joncţionarea secţiunilor de cablu (acolo unde cablurile sunt formate din mai multe secţiuni).

#### Tipuri de cabluri

În cablarea structurată se folosesc, în principal, 3 categorii de cabluri :

  - Cabluri de cupru simetrice

  - Cabluri de cupru coaxiale

  - Cabluri de fibră optică

Pentru fiecare din aceste categorii de cabluri, există o mare varietate de forme constructive, dimensiuni şi capacităţi.

Cea mai mare pondere în reţelele de date o au cablurile de cupru simetrice, cu perechi torsadate, cunoscute sub denumirea de cabluri UTP (eng. Unshielded Twisted Pair) sau STP (eng. Shielded Twisted Pair).

Fig. 2.2.1 – Cablu UTP şi STP

Aceste cabluri conţin 4 perechi torsadate, marcate prin culori diferite. Diferenţa dintre cablurile UTP şi STP constă în faptul că cele din urmă sunt ecranate cu o folie metalică, asigurând o mai mare imunitate la perturbaţiile electrice.

Cablurile UTP şi STP au impedanţe caracteristice de 100Ω sau 120Ω şi sunt clasificate în mai multe categorii, în funcţie de viteza de transmisie pe care o pot asigura:

- Categoria 3: 		16MHz

- Categoria 5 şi 5e: 	100MHz

- Categoria 6: 		200MHz

- Categoria 7: 		600MHz

Fig. 2.2.2 – Marcarea cablului UTP

Cablurile din categoria 3 sunt folosite mai ales pentru circuitele de telefonie. Pentru circuitele de date, se folosesc cel mai frecvent cablurile din categoriile 5 şi 5e.

Cablurile coaxiale sunt alcătuite din două conductoare, unul central şi unul de formă tubulară ce îl înconjoară pe primul (Fig. 2.2.3). Conductorul exterior poate fi realizat sub forma unui tub neted, tub gofrat, împletitură de cupru (tresă) sau bandă înfăşurată elicoidal. Între conductorul central şi cel exterior se găseşte un material izolator (dielectric). Impedanţa caracteristică a cablurilor coaxiale este cuprinsă între 50 şi 125Ω.

Fig. 2.2.3 – Structura cablului coaxial

Cablurile coaxiale se utilizează mai ales pentru circuitele de televiziune prin cablu (CATV) sau circuitele de supraveghere video. Deasemenea, se folosesc la unele reţele Ethernet mai vechi.

Cablurile de fibră optică asigură cele mai mari viteze de transmisie pentru reţelele de date. Ele pot fi de tip monomod sau multimod şi pot fi realizate din fibră de sticlă sau din mase plastice. Deasemenea, cablurile de fibră optică pot asigura distanţe mari de transmisie (2000...3000m), făcând posibilă cablarea COA (legătură directă între priza de telecomunicaţii a utilizatorului şi echipamentele din camera de telecomunicaţii).

Cablurile de fibră optică se prezintă sub o mare varietate de forme şi parametri, în funcţie de producător.

Fig. 2.2.4 – Structura unui cablu de fibră optică

#### Reguli generale privind instalarea cablurilor

Pentru a preveni reducerea performanţelor şi apariţia deranjamentelor în reţeaua cablată, este necesară respectarea anumitor reguli de cablare şi anume :

- Cablurile nu trebuie legate prea strâns deoarece se pot produce deformări care înrăutăţesc parametrii cablurilor (in special cablurile de fibră optică şi cablurile UTP de categoria 6). Deasemenea, legăturile nu vor fi realizate cu elemente de legare mai mici de 5mm deoarece există riscul deteriorării mantalei cablurilor.

- Cablurile nu vor avea raze de curbură mai mici decât de 6...8 ori diametrul cablului. Pentru cablurile UTP se recomandă o valoare de minim 50mm rază de curbură. O atenţie deosebită va fi acordată evitării deformării cablului UTP la conectarea la priza de telecomunicaţii, unde spaţiul este foarte mic.

- Mănunchiurile de cabluri legate nu vor conţine mai mult de 24...48 de cabluri.

Fig. 2.2.5 – Legarea pachetelor de cabluri

- Cablurile nu vor fi trase peste margini şi muchii ascuţite deoarece există riscul deteriorării acestora.

- Cablurile fixate direct pe pereţi vor avea puncte de fixare la fiecare 30cm dacă nu au nici un suport, la 1m dacă sunt susţinute de un suport şi la 4m pentru traseele verticale.

### Activitatea de învăţare 2.2.1 - Pozarea cablurilor

Competenţa / competenţele : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii care sunt principalele tipuri de cabluri folosite în cablarea structurată.

- Voi ştii ce reguli trebuie respectate la pozarea cablurilor.

Durata :  30 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Elevii se vor organiza în 3 grupe

Sarcina de lucru :  Fiecare grupă va descrie câte un tip de cablu (caracteristici constructive, unde se folosesc şi de ce, precauţii de care se va ţine seama la pozarea lor).

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 2.2.

## Tema 3. – Protecţia cablurilor

### Fişa de documentare 3.1 – Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor

Definiţie : Protecţia cablurilor reprezintă totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru a evita deteriorarea fizică a acestora sau degradarea parametrilor lor tehnici.

Protecţia cablurilor are în vedere 3 aspecte şi anume :

- Protecţia mecanică şi anticorozivă

- Protecţia la foc

- Protecţia electrică

#### Protecţia mecanică şi anticorozivă

Cablurile de telecomunicaţii pot fi deteriorate de mai mulţi factori care pot acţiona asupra lor. Dintre aceştia, putem enumera :

- Loviri accidentale sau striviri datorate circulaţiei personalului.

- Întinderi datorate greutăţii proprii pentru cablurile pozate pe trasee verticale sau montate aerian.

- Răsuciri şi flexări repetate datorate vântului, în cazul circuitelor aeriene.

- Deteriorări datorate rozătoarelor, în special pentru cablurile montate în canalizaţii.

- Coroziuni chimice şi electrochimice în prezenţa unor substanţe corozive sau a umidităţii excesive.

Pentru protecţia mecanică şi anticorozivă a cablurilor se folosesc în pricipal 3 metode: :

- Pozarea cablurilor în conducte metalice sau de plastic în toate locurile unde există pericolul lovirii accidentale a cablurilor sau la traversarea incintelor unde există umiditate excesivă sau potenţiali agenţi corozivi (fum, vapori sau gaze corozive).

- Pozarea cablurilor în canale de cablu, metalice sau din plastic.

- Folosirea cablurilor armate. Armăturile pot fi realizate din fire de oţel (pentru cablurile ce vor fi pozate direct în săpatură sau pe anumite trasee aeriene), sau din benzi ondulate din oţel pentru cablurile ce vor fi pozate în canalizaţii.

#### Protecţia la foc

Deoarece protecţia la foc a cablurilor nu poate fi absolută, acestea fiind deteriorate de temperaturile înalte produse de incendii, cel mai eficient mod de protecţie constă în prevenirea incendiilor sau limitarea efectelor acestora.

Pentru prevenirea incendiilor se va căuta pe cât posibil să se monteze sesizoare de foc şi fum în camerele de telecomunicaţii şi în camera echipamentelor.

Dacă totuşi se declanşează incendii, se pot prevedea mijloace, care să oprească extinderea flăcărilor şi a fumului sau pot bloca alimentarea cu aer a focului. Dintre acestea se pot enumera diverse etanşări ignifuge, perne şi manşoane rezistente la foc, etc. Există deasemenea spume speciale care expandează în prezenţa temperaturilor înalte si blochează accesul aerului la flăcari.

O problemă importantă o constituie alegerea materialelor din care este confecţionată mantaua cablurilor. Cel mai utilizat material în momentul de faţă este PVC-ul. Acesta conţine în compoziţia sa diverşi halogeni (clor, fluor, brom, iod sau astatiniu) care au rolul de stabilizatori şi întârzietori de flacără, asigurând reducerea inflamabilităţii. Din nefericire însă, arderea acestor halogeni generează mulţi compuşi acizi care au un efect extrem de toxic asupra oamenilor şi distrug echipamentele electronice prin corodarea circuitelor imprimate. Pentru a evita aceste neajunsuri, se pot alege cabluri cu mantaua fabricată din alte mase plastice, cunoscute sub diverse denumiri comerciale, ca LSF (eng. Low Smoke and Fume), LSF0H (eng. Low Smoke and Fume, zero Halogen) şi LS0H (eng. Low Smoke, zero Halogen).

Materialele ne-halogenate ard şi ele, însă prin ardere eliberează doar bioxid de carbon, nu şi gaze acide.

#### Protecţia electrică

Protecţia electrică a cablurilor se referă la :

- Protecţia împotriva supratensiunilor accidentale

- Protecţia împotriva influenţelor electromagnetice

Primul tip de protecţie are o importanţă deosebită la asigurarea fiabilităţii reţelei şi a echipamentelor şi reduce riscul de accidente prin electrocutare.

Cablurile exterioare trebuie protejate împotriva supratensiunilor accidentale ce pot apărea datorită fulgerelor şi trăznetelor. Protecţia se realizează cât mai aproape de punctul unde cablurile intră în clădire. Această cerinţă este valabilă şi pentru cablurile ce fac legătura cu reţelele externe (facilităţile de intrare). Protecţia constă în montarea unor protectori primari între fiecare circuit al cablului şi masă. Aceşti protectori, în cazul apariţiei unei supratensiuni, scurtcircuitează circuitul protejat la pământ, anulând efectele supratensiunii. Ei sunt definiţi de 2 parametri principali : tensiunea de străpungere şi curentul maxim de descărcare. Există 3 tipuri principale de protectori primari :

- Protectori cu blocuri de cărbune. Sunt foarte ieftini, însă nu pot fi folosiţi decât o singură dată deoarece după descărcare rămân scurtcircuitaţi şi nu mai pot fi folosiţi. Astăzi se folosesc din ce în ce mai rar.

- Protectori cu gaz. Au mare putere de descărcare, însă tensiunea de străpungere nu poate fi controlată foarte precis. Nu se distrug după descărcare.

- Protectori cu semiconductori. Foarte robuşti, au dimensiuni reduse iar parametrii lor pot fi controlaţi foarte precis. Deasemenea, nu se distrug după descărcare.

Fig. 3.1.1 – Protectori primari

Al doilea tip de protecţie asigură viteza maximă de transmisie prin reţea. Dacă în cablurile reţelei se induc diverse tensiuni perturbatoare, apar erori sau transmisia datelor este complet blocată. Tensiunile perturbatoare pot proveni de la o multitudine de surse :

- cabluri de forţă

- lămpi fluorescente

- motoare electrice şi comutatoare de putere

- arcuri electrice de sudură

- surse de alimentare în comutaţie

- emiţătoare radio sau TV de putere, etc

Toate aceste perturbaţii sunt numite generic EMI (eng. Electro Magnetic Interference). Pentru reducerea sau anularea lor, este necesară respectarea unor reguli şi anume :

- Cablurile de forţă vor intersecta cablurile de date numai în unghi drept (frecvenţa reţelei de alimentare este de 50-60Hz).

- Distanţa dintre un cablu de forţă şi un cablu de date va fi de minim 200mm. Această distanţă trebuie respectată pe toată lungimea cablului de date. Distanţele minime dintre cabluri pot fi micşorate la 100mm dacă între cablul de forţă şi cel de date se introduc separatoare metalice din aluminiu, sau chiar la 50mm dacă separatoarele sunt din oţel. Separatoarele metalice vor fi legate la pământ.

- Cablurile de date vor fi montate la minim 130 mm distanţă de orice lampă fluorescentă.

- Carcasele echipamentelor, ale repartitoarelor, jgheaburile metalice de cabluri, vor fi legate la priza de pământ.

- Când se folosesc cabluri ecranate, ecranele trebuie legate între ele şi la pământ (legături de echipotenţiere).

### Activitatea de învăţare 3.1.1 - Protecţia mecanică, protecţia la foc şi protecţia electrică a cablurilor

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii ce tipuri de protecţii trebuie avute în vedere la instalarea cablurilor unei reţele structurate şi importanţa acestora.

Durata :  30 min

Tipul activităţii : Diagrama paianjen

Sugestii : Elevii vor fi organizaţi în 3 grupe

Sarcina de lucru :  Fiecare grupă va explica rolul câte unui tip de protecţie, cauzele care pot deteriora cablurile şi modalităţile de protecţie..

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 3.1.

## Tema 4. – Montarea conectorilor

### Fişa de documentare  4.1 - Tipuri de conectori

Pentru realizarea conexiunilor între diversele secţiuni de cabluri ce alcătuiesc o reţea, sau pentru a conecta un echipament la o reţea, se utilizează conectorii.

Aceştia se fabrică într-o mare varietate de forme şi dimensiuni şi sunt specifici pentru fiecare tip de cablu (simetric, coaxial, fibră optică).

#### Conectori pentru cabluri coaxiale

- Conectorii BNC. Sunt printre cei mai cunoscuţi conectori pentru cablul coaxial.

Fig. 4.1.1 – Elementele componente ale unui conector BNC şi conectorul asamblat

Montarea lor pe cablu se face prin sertizare, folosind scule speciale.

- Conectorii F (cu montare prin compresie). Sunt asemănători cu conectorii BNC clasici, cu deosebirea că nu mai există pinul special pentru conductorul central, rolul său fiind preluat de însuşi acest conductor. Deasemenea, montarea este mai simplă şi nu necesită scule speciale. Se folosesc mai ales pentru circuitele de semnal video (CATV, supraveghere video, etc.).

Fig. 4.1.2 – Exemple de conectori F

Fig. 4.1.3 – Etapele montării unui conector F

- Conectorii SMA (conectori subminiatură de tip A). Se folosesc pentru cablurile coaxiale de diametru foarte mic. Montarea se face prin sertizare cu scule speciale.

Fig. 4.1.4 – Conector SMA

- Conectorii VAMPIR. Folosiţi la primele tipuri de reţele Ethernet, aceştia sunt astăzi foarte rar utilizaţi. Aceşti conectori se puteau monta oriunde pe traseul unui cablu coaxial, fără ca acesta să fie tăiat. Principial, există un pin ascuţit care străpunge mantaua cablului, conductorul exterior şi dielectricul şi ajunge până la conductorul central, cu care rămâne în contact. Datorită posibilităţii unui contact imperfect, aceşti conectori erau o sursă frecventă de deranjamente.

Fig. 4.1.5 – Conectori vampir

#### Conectori pentru cabluri UTP şi STP

Pentru aceste tipuri de cabluri, cei mai utilizaţi sunt conectorii de tip RJ (Registered Jack). Aceştia au 4, 6, 8 sau 10 pini. Deoarece nu întotdeauna se folosesc toţi pinii, s-a adoptat o notaţie care precizează numărul total de poziţii de pini ai conectorului şi numărul de pini efectiv conectaţi. De exemplu, 6P4C, reprezintă un conector cu un număr de 6 pini, dintre care sunt conectaţi numai 4. Pentru fiecare astfel de combinaţie, există un cod RJ, după cum se poate vedea în tabelul 4.1.1

Tab. 4.1.1 – Codificare conectori RJ

| Nr. poziţii pini / Nr. pini conectaţi | Codificare RJ |
| --- | --- |
| 4P2C | RJ-10 |
| 4P4C | RJ-22 |
| 6P2C | RJ-11 |
| 6P4C | RJ-14 |
| 6P6C | RJ-12, RJ-25 |
| 8P8C | RJ-45 |
| 10P10C | RJ-48, RJ-50 |

Fig. 4.1.6 – Conectori RJ

Montarea conectorilor RJ se face prin sertizare, cu ajutorul unor cleşti speciali.

Fig. 4.1.7 – Cleşte de sertizat conectori RJ

#### Conectori pentru cabluri de fibră optică (conectori optici)

Conectorii cablurilor de fibră optică sunt elemente mecanice care asigură cuplarea şi alinierea cât mai precisă a două segmente de fibră optică. Cele două segmente de fibră optică trebuie să fie apăsate unul către altul pentru a se realiza un contact cât mai strâns între fibre şi pentru a evita apariţia unui strat de aer care ar mări pierderile optice.

Există foarte multe tipuri de conectori optici, diferenţele principale dintre ei fiind dimensiunile şi modul de cuplare mecanică. Într-o reţea, este bine însă să se adopte un singur tip de conector. Alegerea acestuia depinde în principal de tipul de conector pe care-l vor avea echipamentele utilizate.

Fig. 4.1.8 -  Diverşi conectori optici

Conectorii optici au denumiri variate formate din grupuri de litere şi uneori şi cifre. Aceste grupuri de litere au diverse semnificaţii, care uneori pot să difere de la fabricant la fabricant. Câteva din cele mai cunoscute semnificaţii ale notaţiilor sunt :

Tab. 4.2 – Semnificaţie notaţii conectori optici

| Notaţie | Denumire în limba engleză | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| FC | Ferrule Connector | Conector cu manşon metalic |
|  | Face Coupling | Cuplare faţă-în-faţă |
| LC | Local Connector | Conector local |
|  | Lucent Connector | Conector de tip Lucent |
|  | Lense Coupling | Cuplare prin lentile |
| PC | Physical Contact | Contact fizic |
| APC | Angle-polished Physical Contact | Contact fizic cu polizare în unghi |
| SPC | Super-polish Physical Contact | Contact fizic cu super-polizare |
| UPC | Ultra-polish Physical Contact | Contact fizic cu ultra-polizare |
| MT-RJ | Mechanical Transfer Registered Jack | Conector cu dimensiuni similare cu conectorii RJ. De regulă au 2 fibre optice. |
| ST | Straight Tip | Conector cu capăt drept |
| SC | Standard Connector | Conector standard |
|  | Subscriber Connector | Conector de abonat |
|  | Straight Contact | Contact direct |

Pentru evitarea confuziilor care pot apărea, este indicat întotdeauna să se studieze specificaţiile tehnice ale producătorilor, pentru fiecare tip de conector ce urmează a fi achiziţionat.

Montarea conectorilor optici la cablurile de fibră optică se poate face în două moduri:

- Prin montare directă a conectorului pe fibra optică.

Aceasta presupune îndepărtarea de pe fibră a tuturor straturilor protectoare, tăierea la dimensiuni, lipirea fibrei cu adezivi speciali în orificiul conectorului, după care se execută şlefuirea suprafeţei de lucru a conectorului. Această metodă este din ce în ce mai puţin folosită deoarece este greoaie, necesită truse şi materiale speciale, iar atenuarea conectorului este mare.

- Prin sudarea fibrei din cablu la un pigtail.

Pigtail-ul este un segment de fibră optică având sudat din fabrică un conector, la unul din capete. Această metodă se foloseşte din ce în ce mai des deoarece este rapidă, iar pierderile optice sunt foarte reduse. Pigtail-urile sunt disponibile cu lungimi diverse (metri sau zeci de metri) şi cu o mare diversitate de conectori.

Fig. 4.1.9 – Pigtail

### Activitatea de învăţare 4.1.1 - Tipuri de conectori

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii ce tipuri de conectori se folosesc în cablarea structurată

Durata :  30 min

Tipul activităţii : Învăţare prin categorisire

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Descrieţi conectorii RJ, şi modul de codificare a acestora.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 4.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare  4.2 – Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor

Ponderea cea mai mare în cadrul lucrărilor de cablare structurată, o au conectorii de tip RJ. Dintre aceştia, conectorii RJ-45 (8P8C) care se montează pe cablurile UTP şi STP, reprezintă majoritatea.

Când ne referim la conectorii RJ-45 avem în vedere atât conectorii RJ-45-tată (care se montează pe cablul UTP) cât şi la conectorii RJ-45-mamă (care sunt montate pe regletele de repartitor, în prizele de telecomunicaţii şi pe interfeţele echipamentelor, Fig.4.2.1).

Fig. 4.2.1 – Conectori RJ-45 tată / mamă

#### Codul culorilor

Pentru a uşura identificarea conductoarelor din cablurile UTP/STP, acestea sunt colorate, culorile fiind stabilite de standardul ANSI/TIA/EIA-568. Culorile standard ale celor patru perechi de conductoare sunt : portocaliu, verde, albastru şi maron. Pentru a deosebi conductoarele dintr-o pereche, unul este colorat uniform iar celălalt este colorat cu o alternare între alb şi culoarea respectivă (exemplu : verde şi alb/verde).

Atenţie !

Corespondenţa dintre cei 8 pini ai conectoarelor RJ-45 şi culorile asociate este diferită în versiunile ANSI/TIA/EIA-568-A şi ANSI/TIA/EIA-568-B.

Fig. 4.2.2 – Dispunerea perechilor conform standardelor 568-A şi 568-B

Din Fig. 4.2.2 se observă că în ambele versiuni ale standardului ANSI/TIA/EIA-568 perechile 1 şi 4 au aceaşi poziţie. Diferă numai poziţia perechilor 2 şi 3 care sunt inversate între ele. Această inversare este de fapt baza realizării cablurilor inversoare (cross-over).

Tab. 4.2.1 – Codul culorilor corespunzător standardelor T568-A şi T568-B

| Versiune standard | Numerotaţie pini conector RJ-45 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| T568-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T568-B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fig. 4.2.3 – Numerotarea pinilor la conectorul RJ-45 (tată)

#### Cabluri directe şi cabluri inversoare

Cablurile de conexiune UTP (STP) sunt realizate dintr-un segment de cablu la capetele căruia se montează conectori RJ-45. Modul în care se conectează aceşti conectori la conductorii cablului depinde de echipamentele pe care urmează să le interconecteze.

Majoritatea reţelelor Ethernet lucrează cu viteze de 10Mb/s sau 100Mb/s. Reţelele de 10Mb/s se mai numesc şi Ethernet Standard (sau 10BASE-T), iar reţelele de 100Mb/s sunt denumite Fast Ethernet (sau 100BASE-TX). În prezent însă, încep să se extindă şi reţele mai rapide, cu viteze de 1Gb/s, denumite Gigabit Ethernet (sau 1000BASE-TX).

Reţelele 10BASE-T şi 100BASE-TX folosesc câte o singură pereche pentru fiecare sens de comunicaţie. Pentru a face posibilă comunicaţia între 2 echipamente, se conectează transmisia Tx a unui echipament cu recepţia Rx a celuilalt echipament. Perechile folosite sunt perechile 2 şi 3, adică firele 1-2 şi 3-6 (vezi Fig.4.2.2). Perechile 1 şi 4 nu se folosesc pentru transmisia datelor şi pot fi folosite pentru alte scopuri (alimentarea unui modem radio sau a unei camere web de reţea, alarme, comenzi, etc).

Atunci când un echipament de date (de exemplu un PC) este conectat cu un switch sau cu un hub, intrarile switch-ului şi ale hub-ului realizeză intern o inversare a perechilor de transmisie şi recepţie. În acest caz, pentru conectare se folosesc cabluri directe.

Cablurile directe (eng. Straight-Through) au o corespondenţă de 1:1 a pinilor conectorilor de la ambele capete. Astfel, pinul 1 al conectorului din capătul A va fi conectat cu pinul 1 al conectorului din capătul B, pinul 2 cu pinul 2, ş.a.m.d., fără a se faci nici o inversare. Datorită corespondenţei 1:1, nu contează ce cod al culorilor folosim (vezi Tab. 4.2.1). Important este faptul că trebuie să folosim la ambele capete acelaşi cod de culori.

Fig. 4.2.4 – Cablu de conexiune direct

Dacă dorim însă să conectăm direct 2 PC-uri, plăcile de reţea din acestea nu mai realizează intern inversarea Tx cu Rx. În acest caz, va trebui folosit un cablu care să inverseze între ele perechile de transmisie şi recepţie.

Cablurile inversoare (eng. Cross-Over) inversează perechile 2 şi 3 între cele 2 capete (vezi Fig.4.2.2). Astfel, pinii 1 şi 2 ai unui conector sunt legaţi cu pinii 3 şi 6 ai celuilalt conector şi invers. Dacă privim cu atenţie codul culorilor din Tab. 4.2.1, se observă că diferenţa dintre standardele T568-A şi T568-B, constă tocmai în inversarea poziţiei firelor 1-2 cu poziţia firelor 3-6. Putem spune deci că un cablu inversor are conectorul dintr-un capăt conectat conform standardului 568-A iar celălalt conform standardului 568-B.

Fig. 4.2.5 - Cablu de conexiune inversor

Observaţii :

- Consideraţiile de mai sus nu sunt valabile în cazul cablurilor folosite pentru Gigabit Ethernet, care folosesc toate cele 4 perechi ale cablului UTP.

- Se poate reţine ca regulă că atunci când conectăm echipamente de acelaşi fel (PC cu PC, hub cu hub, etc) vom folosi cabluri inversoare, iar când conectăm echipamente diferite (PC cu switch, switch cu router, etc) vom folosi cabluri directe. Este bine totuşi să citim specificaţiile tehnice ale fiecărui echipament deoarece pot exista şi excepţii.

- Unele echipamente au o facilitate denumită Auto-MDIX (eng. Automatic Medium-Dependent Interface Cross-over). La conectarea acestor echipamente nu mai contează dacă folosim cablu direct sau inversor deoarece ele realizează conectarea corectă, indiferent de tipul cablului.

### Activitatea de învăţare 4.2.1 - Montarea conectorilor la cablurile UTP şi STP. Codul culorilor

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii cum sunt marcate firele cablurilor UTP şi ordinea acestora conform standardelor ANSI/TIA/EIA-568 (versiunea A şi B)

- Voi ştii cum se numerotează pinii conectoarelor RJ

- Voi ştii ce sunt cablurile directe şi cablurile inversoare, cum se realizează şi unde se folosesc fiecare dintre ele.

Durata :  40 min

Tipul activităţii : Observare sistematică şi independentă

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Precizaţi diferenţele dintre cablurile directe şi cablurile inversoare şi relaţia lor cu standardele T568-A şi T568-B.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 4.2.

### Fişa de documentare  4.3 – Tehnologii de sertizare

Montarea conectorilor presupune realizarea unui contact electric cât mai bun între elementele conductoare ale conectorilor şi conductorii cablurilor. Deasemenea, este necesară asigurarea unei fiabilităţi ridicate a conexiunilor pentru a permite un număr mare de conectări/deconectări fără a se înrăutăţi calitatea contactului electric.

Tehnologiile actuale de montare a conectorilor implică un procedeu numit sertizare. Acesta constă într-o deformare controlată a unor elemente ale conectorului şi cablului, cu ajutorul unor scule sau dispozitive speciale. Calitatea contactului electric este foarte bună şi conexiunile sunt fiabile.

De regulă, asamblările prin sertizare sunt nedemontabile, iar conectorii odată sertizaţi nu mai pot fi refolosiţi. De aceea, este necesară o mare atenţie la executarea corectă a acestor operaţiuni.

#### Tipuri de sertizări

În cablarea structurată se întâlnesc două categorii principale de operaţii de sertizare:

- Sertizare prin deformare şi strângere (folosită în special la montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale)

- Sertizare prin străpungerea sau deplasarea izolaţiei conductoarelor (folosită la conectoarele RJ sau la alte elemente de conectică destinate cablurilor utp).

#### Sertizarea conectorilor BNC pentru cabluri coaxiale

Etapele sertizării unui conector BNC sunt următoarele :

- Se introduce pe cablul coaxial manşonul de fixare prin sertizare (Fig. 4.1.1).

- Se pregăteşte capătul cablului prin îndepărtarea unei porţiuni de manta, tresă şi dielectric. Lungimile pe care se îndepărtează mantaua, tresa şi dielectricul cablului sunt specifice pentru fiecare  tip de conector şi se găsesc în instrucţiunile de instalare ale conectorilor.

- Cu ajutorul cleştelui de sertizat, se sertizează pinul pentru conductorul central.

Fig. 4.3.1 – Folosirea cleştelui de sertizat pentru conectoare BNC

Fig. 4.3.2 – Pin sertizat pe conductorul central

- Se introduce cablul (cu pinul sertizat) în corpul conectorului şi se îmbracă tresa pe porţiunea cilindrică a conectorului.

Fig. 4.3.3 – Sertizarea manşonului

- Se trage manşonul de fixare peste tresa cablului, până când acesta atinge corpul conectorului.

- Se sertizează manşonul cu cleştele de sertizat.

Atenţie !

Sertizarea se va face numai cu cleştele special de sertizat. Nu se vor folosi cleşti patent sau alte scule improvizate deoarece conexiunea este defectuoasă, reduce performanţele de transmisie ale cablului şi pot apărea oricând deranjamente.

Fig. 4.3.4 – Sertizarea defectuoasă a conectorilor BNC

#### Sertizarea conectorilor RJ-45 pe cabluri UTP/STP

Sertizarea conectorilor RJ se face cu ajutorul cleştilor de sertizat. Aceştia sunt destinaţi fie unui singur tip de conector (ex: RJ-45, 8 pini), fie mai multor tipuri de conectori RJ (8 pini, 6 pini, 4 pini).

Fig. 4.3.5 – Cleşti de sertizat conectori RJ

Pentru a sertiza un conector RJ-45 pe un cablu UTP/STP, se vor efectua următoarele operaţii :

- Se îndepărtează mantaua cablului pe o lungime de cca. 3 cm. Pentru aceasta, se crestează circular cu un cuţit mantaua cablului. Crestarea mantalei se va face superficial pentru a nu deteriora izolaţia firelor. După crestare, se răsuceşte capătul crestat şi mantaua se desprinde (Fig. 4.3.6).

- Se despletesc firele celor 4 perechi, se îndreaptă şi se aşează în ordinea dorită.

- Se ţin strâns între degete firele aşezate în ordine şi se taie toate odată la o lungime de cca. 12 mm de la manta. Pentru această operaţie se foloseşte ghilotina de pe cleştele de sertizat.

- Fără a le da drumul din mână, firele se introduc cu atenţie în corpul conectorului RJ.

- Atenţie la pinul 1 al conectorului, ca să nu introducem firele invers !

- Vom fi atenţi ca firele să ajungă in interior până la capătul conectorului.

- Se introduce conectorul în cleştele de sertizat, în locaşul corespunzător tipului de conector.

- Se strânge ferm cleştele pentru a se efectua sertizarea propriu-zisă.

Fig. 4.3.6 – Etapele sertizării unui conector RJ-45

#### Sertizarea conductoarelor prin deplasarea izolaţiei

Principial, sertizarea prin deplasarea izolaţiei constă în introducerea forţată u unui conductor izolat într-o piesă metalică care are prevăzut în ea un canal în formă de ”V”. Porţiunea cea mai îngustă a acestui canal are o dimensiune puţin mai mică decât diametrul conductorului de cupru ce va fi sertizat. Presarea conductorului în canalul în formă de ”V” se face cu o sculă specială numită sertizor (eng. Crimping tool). Marginile ascuţite ale canalului în ”V” vor perfora izolaţia conductorului şi vor face contact cu acesta. Contactul electric este de foarte bună calitate. În Fig. 4.3.7 este ilustrat principiul sertizării prin deplasarea izolaţiei.

Fig. 4.3.7 – Principiul sertizării prin deplasarea izolaţiei

Fig. 4.3.8 – Exemplu de sertizor

Această metodă de sertizare este folosită mai mult la partea de telefonie dintr-o reţea structurată. Elementele de contact cu canal ”V” sunt montate pe reglete speciale, de diverse dimensiuni.

Fig. 4.3.9 – Regletă pentru sertizare prin deplasarea izolaţiei

Observaţie :

Marele avantaj al sertizării prin deplasarea izolaţiei îl constituie faptul că este demontabilă. Conductoarele pot fi scoase din canalul ”V” cu un cârlig special aflat pe sertizor (vezi Fig. 4.3.8), după care se pot sertiza alte conductoare.

### Activitatea de învăţare 4.3.1 - Tehnologii de sertizare

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii ce tipuri de sertizare există, cum se realizează fiecare dintre ele şi cu ce scule

- Voi ştii să sertizez conectori pentru cabluri coaxiale şi conectori RJ.

Durata :  35 min

Tipul activităţii : Expansiune

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Descrieţi etapele sertizării unui conector RJ-45.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 4.3.

## Tema 5. – SDV specifice lucrărilor de cablare structurată

### Fişa de documentare 5.1 - SDV specifice lucrărilor de cablare structurată

Deoarece lucrările de cablare structurată necesită un mare număr de operaţiuni, pentru realizarea acestora este necesară o mare varietate de unelte, scule şi dispozitive.

Nu se poate alcătui o listă completă a acestor scule şi dispozitive deoarece în funcţie de complexitatea proiectului, cât şi de situaţiile întâlnite în teren, această listă poate varia în limite foarte largi. Din acest motiv, se va face doar o enumerare a sculelor şi uneltelor, specificîndu-se operaţiile la care sunt folosite.

- Schele şi scări, folosite pentru lucrul la înălţime.

- Maşini electrice de găurit cu seturi de burghie de diverse dimensiuni. Acestea pot fi :

- Roto-percutante, pentru lucrările ce implică găurirea pereţilor sau planşeelor de beton, fixarea elementelor de susţinere pe pereţii clădirilor, fixarea elementelor de ancorare, etc.

- Normale, pentru lucrările de construcţie a stelajelor, fixarea  echipamentelor, fixarea consolelor pentru jgheaburile de cablu, etc.

- Polizoare unghiulare şi maşini de tăiat profile metalice, folosite la construcţia consolelor şi a stelajelor metalice.

- Scule diverse pentru prelucrări mecanice (ciocane, dălţi pentru metal şi beton, punctatoare, etc.)

- Fierăstrău pentru metale cu pânzele aferente, şi seturi de pile de diverse forme şi mărimi, pentru prelucrări mecanice.

- Mijloace de măsură şi aliniere (rulete, rigle, echere diverse, fir cu plumb, nivele cu bulă, nivele cu tuburi tuburi gradate  şi furtun, nivele cu laser, etc.)

- Mijloace trasare şi marcare (markere permanente, creioane, ace de trasat, dispozitive cu fir şi praf, etc) folosite la marcarea amplasamentelor pentru traseele de cabluri, la numerotarea cablurilor, la marcarea punctelor de găurire şi tăiere a profilelor metalice, etc.

- Truse de chei fixe, tubulare, inelare, imbus şi stelate, de diverse dimensiuni, folosite la lucrări mecanice diverse.

- Truse de şurubelniţe de diferite forme şi mărimi.

- Truse de cleşti de diverse forme şi mărimi.

- Cleşti pentru strângerea colierelor de plastic folosite la legarea cablurilor.

- Cleşti de sertizare diverşi folosiţi la sertizarea conectorilor de diverse tipuri.

- Sertizoare pentru regletele cu sertizare prin deplasarea izolaţiei.

- Truse de joncţionare pentru diverse tipuri specifice de conectori.

- Dispozitive de joncţionat fibră optică.

- Aparate de masură şi control.

- Multimetre universale

- Creioane de tensiune

- Testere pentru cabluri UTP şi conectori RJ-45. Se folosesc pentru verificarea corectitudinii sertizării conectorilor, punând în evidenţă eventualele desperechieri şi întreruperi.

- Aparate de măsură specializate pentru măsurarea zgomotului, a diafoniei, a ratei erorilor, a atenuării semnalului optic, etc.

- Alte scule (cuţite, pensete, pensule, ciocane de lipit, lupe, etc).

### Activitatea de învăţare 5.1.1 - SDV specifice lucrărilor de cablare structurată

Competenţa : Execută lucrări de cablare structurată.

Obiectivele competenţei :

- Să identifice elementele unei reţele structurate, în conformitate cu standardele şi proiectul reţelei.

- Să utilizeze SDV-uri specifice şi echipamente de protecţie corespunzătoare.

- Să instaleze cabluri în conformitate cu proiectul reţelei.

- Să monteze conectori.

- Să asigure măsurile de protejare a cablurilor

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii care sunt principalele SDV-uri folosite la lucrările de cablare structurată.

Durata :  35 min

Tipul activităţii : Experiment

Sugestii : Elevii se vor organiza în grupe mici, de câte 2-3 elevi

Sarcina de lucru :  Fiecărei grupe i se va da un subiect - scenariu (exemplu: “Aveţi de montat un cablu aerian între două clădiri”) şi i se va cere să enumere sculele şi dispozitivele pe care le vor folosi.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 5.1.

## Tema 6. – Echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice

### Fişa de documentare 6.1 – Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice

Pentru exploatarea unei reţele de comunicaţii electronice, este necesar ca la această reţea să fie conectate echipamente care să fie capabile să genereze sau să primească date cât şi echipamente care să controleze fluxul de informaţie. Pentru a putea comunica între ele, este necesar ca toate aceste echipamente să respecte anumite standarde.

Câteva din echipamentele cel mai des întâlnite în reţelele de comunicaţii electronice sunt :

- PLACA DE REŢEA (eng. Network Interface Card, NIC) constituie elementul de bază prin care un echipament electronic poate fi conectat la o reţea de comunicaţii electronice. Aceasta transformă datele dintr-un echipament de calcul în semnale electrice, optice sau radio ce pot fi vehiculate de reţea. Plăcile de reţea pot avea viteze diverse (Ethernet Normal 10Mb/s, Fast Ethernet 100Mb/s, sau Gigabit Ethernet 1GB/s). Ele pot fi prevăzute cu conectori BNC pentru a funcţiona pe cabluri coaxiale, conectori RJ-45 pentru cablu UTP/STP, conectori optici, sau interfaţă radio pentru reţelele wireless. În funcţie de modul de conectare la echipamentul de calcul, ele pot fi interne (pe slot ISA, PCI sau PCI Expres) sau externe (prin port USB).

Pentru a funcţiona corect, orice placă de reţea are asignată o adresă IP, care poate fi fixă şi setată de utilizator, sau poate fi alocată automat de către echipamentele reţelei.

- REPETOARELE sunt elemente de reţea concepute pentru a extinde lungimea maximă admisibilă a vechilor reţele Ethernet  10BASE-5 (reţele pe cablu coaxial). Repetoarele nu interpretează structura sau adresa semnalelor de date ci asigură numai o amplificare şi o reformare a impulsurilor dreptunghiulare ce constituie semnalul de date. Astăzi, aceste echipamente sunt depăşite şi sunt din ce în ce mai rar întâlnite.

- PUNŢILE (eng. Bridges), ca şi repetoarele, sunt elemente de reţea depăşite ce se foloseau în vechile reţele Ethernet  10BASE-5, cu topologie BUS. Ele aveau rolul de a împărţi o reţea în mai multe domenii în scopul reducerii coliziunilor. Punţile memorează pachetele de date într-un buffer, analizează adresele sursei şi destinaţiei, efectuează o verificare CRC şi nu permit trecerea mai departe a pachetului de date decât dacă acesta este corect, complet şi are adrese valide de emisie şi recepţie.

- HUB-ul, (denumit uneori şi repetor multiport)  este un element de reţea ce permite conectarea mai multor utilizatori la un singur nod de reţea (de exemplu, la portul din priza de telecomunicaţii). Are facilităţi de detecţie şi eliminare a coliziunilor. Semnalul de date ce intră printr-un port, este scos simultan la toate celelalte porturi. Hub-urile pot fi prevăzute cu conectori BNC, RJ-45 sau conectori optici. Toate porturile hub-ului funcţionează la aceeaşi viteză.

- COMUTATORUL (eng. Switch) este un element de reţea, asemănător ca funcţie cu Hub-ul. Spre deosebire de acesta însă, comutatorul citeşte adresele pachetelor de date sosite de la porturi şi le direcţionează pe fiecare la portul corespunzător. Comutatorul poate avea porturi cu viteze diferite. Comutatoarele pot fi simple (pentru aplicaţiile de reţea nepretenţioase), sau cu management (funcţiile, adresele şi vitezele porturilor pot fi programate).

- ROUTER-ul este un element inteligent de reţea, având şi un sistem de operare propriu. El are rolul de a interconecta mai multe subreţele care pot avea interfeţe fizice diferite (ex : porturi Ethernet pentru cabluri UTP cu porturi optice). Funcţiile realizate de router pot fi deosebit de complexe şi sunt programabile. Router-ul poate stabili anumite rute optime între porturi, poate să limiteze lărgimea de bandă sau poate bloca accesul la anumite porturi (QoS), poate aloca automat adrese IP plăcilor de reţea din sistem (DHCP), poate translata domenii de adrese IP (NAT), poate configura reţeaua după anumite profile în funcţie de oră sau dată, etc.

- PUNCTUL DE ACCES (WIRELESS) (eng. Wireless Access Point, WAP) este un echipament ce constituie interfaţa dintre o reţea cablată şi o reţea wireless. Acesta este conectat printr-un port Ethernet (electric sau optic) la reţeaua cablată, şi prin semnal radio cu utilizatorii dotaţi cu echipamente wireless. Dacă aceste puncte de acces sunt montate în locuri publice şi sunt destinate accesului liber al publicului, ele se mai numesc şi HOTSPOT-uri.

Problemele pe care le ridică reţelele wireless sunt legate de securitatea traficului de date, de distanţa relativ mică de acoperire şi de sensibilitatea la perturbaţii electrice.

- CAMERELE WEB – sunt camere TV ce pot fi conectate direct la o reţea de date. Ele convertesc intern semnalul video în semnal de date pe care îl aplică unei plăci de reţea. Accesarea unei camere WEB se face pe baza adresei sale IP. Camerele WEB pot avea diverse rezoluţii. Unele camere mai sofisticate permit transmiterea de comenzi către cameră, în vederea poziţionării de la distanţă a acesteia.

- IMPRIMANTELE DE REŢEA – Sunt echipamente cu viteză mare de imprimare, alb/negru sau color, şi sunt instalate în locuri special amenajate. Ele au adresă IP şi permit tipărirea de documente venite de la orice PC din reţea, care are drepturi de acces.

- SERVERELE – Sunt elementele cele mai puternice (ca putere de procesare)  dintr-o reţea de comunicaţii electronice. Ele pot avea diferite funcţii ce depind de tipurile de aplicaţii pe care le deservesc. Astfel, putem avea servere WEB pe care sunt stocate pagini, sau adrese de Internet, servere de stocare (dotate cu hard-disk-uri de mare capacitate), servere de baze de date, servere de conţinut multimedia, servere de poştă electronică (e-mail), etc. Serverele sunt de fapt nişte calculatoare montate în reţea şi puse la dispoziţia utilizatorilor. Ele diferă de PC-urile obişnuite prin puterea şi viteza de procesare (de regulă sunt sisteme multi-procesor), prin cantitatea de memorie RAM, şi prin capacitatea hard-disk-urilor.

Sistemele de operare folosite pe servere pot fi LINUX, UNIX sau WINDOWS SERVER.

Tot în reţelele de comunicaţii electronice pot fi conectate şi echipamentele destinate comunicaţiilor telefonice. Acestea pot funcţiona pe circuite analogice, pe circuite digitale sau pe circuite de fibră optică. Dintre echipamentele ce funcţionează pe reţelele telefonice amintim :

- TERMINALELE TELEFONICE cunoscute popular sub denumirea de ’’telefoane’’ sunt disponibile pe piaţă într-o mare varietate de forme, culori sau facilităţi. Modelele clasice, cu componente electromecanice şi care se întâlnesc din ce în ce mai rar, nu aveau aproape nici un fel de facilităţi.  Modelele electronice moderne permit memorarea numerelor de telefon, înregistrarea/redarea convorbirilor, răspunsuri automate, afişare ceas, afişare număr apelant sau alte informaţii utile, etc.

În afară de terminalele telefonice clasice, mai există astăzi încă două categorii de terminale telefonice :

- TERMINALELE TELEFONICE ISDN care permit unui abonat să aibă acces la o serie de facilităţi suplimentare, precum şi accesul la o conexiune rapidă de date.

- TERMINALELE TELEFONICE VoIP se conectează la o reţea de date şi realizează comunicaţia prin intermediul unor pachete de date, la fel cu cele specifice traficului de pe Internet. Una din reţelele de telefonie VoIP cele mai cunoscute este SKYPE.

- FAX-urile sunt dispozitive electronice de comunicaţie ce permit transmiterea sau recepţionarea de mesaje tipărite.

- MODEM-urile sunt echipamente ce permit transmiterea de semnale de date pe liniile telefonice analogice, acolo unde nu sunt disponibile reţele specializate de date. Odată cu progresul tehnologic, vitezele de transmitere au devenit foarte mari, permiţând chiar transmisii video digitale de calitate. Noile echipamente ADSL, SDSL şi VDSL pot atinge viteze de cca. 27MB/s.

- CENTRALE PBX (PABX) sunt centrale telefonice de capacitate mică (număr redus de linii). Ele sunt folosite în domeniul privat, acolo unde este nevoie de mai multe circuite telefonice de interior şi doar una sau câteva conexiuni (trunchiuri) cu reţeaua publică de telefonie. De exemplu, astfel de centrale se folosesc la firme, şcoli, hoteluri, spitale, spaţii de birouri, etc. La aceste tipuri de centrale este caracteristic faptul că cea mai mare parte a traficului telefonic se desfăşoară între posturile telefonice de interior. În funcţie de model (şi preţ), aceste centrale dispun de diverse facilităţi.

### Activitatea de învăţare 6.1.1 - Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţii electronice

Competenţa : Instalează echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Explică rolul şi principiul de funcţionare a echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţii electronice

- Alege echipamentele în conformitate cu specificaţiile proiectului

- Montează fizic echipamentele specifice

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii care sunt principalele tipuri de echipamente ce se găsesc într-o reţea de comunicaţii electronice

Durata :  30 min

Tipul activităţii : Învăţare prin categorisire

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Enumeraţi echipamentele de telefonie utilizate într-o reţea de comunicaţii electronice.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 6.1.

## Tema 7. – Alegerea echipamentelor în conformitate cu specificaţiile proiectului

### Fişa de documentare 7.1 – Alegerea echipamentelor

Alegerea echipamentelor ce vor funcţiona într-o reţea de date se face în faza de proiectare, atunci cînd se stabilesc cerinţele de viteză şi conectivitate ale reţelei. Dacă însă este necesară adăugarea de noi echipamente într-o reţea existentă, va trebui să ţinem cont de specificaţiile tehnice ale reţelei. Aceste specificaţii se referă la :

- Viteza de transmisie a reţelei. Dacă într-o reţea proiectată pentru o anumită viteză se vor conecta echipamente mai rapide, ele nu vor putea funcţiona la viteza lor maximă ci la viteza permisă de reţea.

- Tipul de conectică. Vor fi achiziţionate echipamente care să aibă conectica similară cu cea din reţea. În caz contrar, vor fi necesare adaptoare.

- Tipul magistralei bus-ului de date. Acest aspect intervine atunci când trebuie să achiziţionăm plăci de reţea pentru PC-uri. Pe lângă viteza dorită şi tipul de conector, va trebui să ţinem seama şi de tipul de slot pe care-l avem disponibil în PC-ul respectiv (slot ISA, PCI sau PCI Expres).

- Mediul de transmisie. Cînd achiziţionăm un echipament de reţea va trebui să acordăm o atenţie deosebită mediului de transmisie pe care va funcţiona acesta şi care influenţează în mod direct distanţa de transmisie şi viteza de funcţionare. Astfel, de exemplu, dacă dorim să montăm un router Gigabit Ethernet la o distanţă de 1000m faţă de un server, vom opta pentru o conexiune pe fibră optică. Pentru aceaşi viteză, dar pentru distanţe de până la câteva zeci de metri vom putea folosi şi cablu STP Cat 6.

Vom folosi reţele wireless numai acolo unde este strict necesară conectivitate mobilă. Vom ţine cont de faptul că reţelele wireless sunt vulnerabile din punct de vedere al securităţii şi pot fi serios afectate de diverse perturbaţii electromagnetice (arcuri electrice, emiţătoare radio în aceaşi bandă de frecvenţe, descărcări electrice atmosferice, etc).

### Activitatea de învăţare 7.1.1 - Alegerea echipamentelor

Competenţa : Instalează echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Explică rolul şi principiul de funcţionare a echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţii electronice

- Alege echipamentele în conformitate cu specificaţiile proiectului

- Montează fizic echipamentele specifice

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii de ce anume trebuie ţinut cont atunci când se alege un echipament pentru o reţea de comunicaţii electronice.

Durata :  20 min

Tipul activităţii : Cubul

Sugestii : Elevii vor fi organizaţi în 4 grupe

Sarcina de lucru :  Enumeraţi elementele în funcţie de care se alege un echipament pentru o reţea de comunicaţii electronice.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 7.1.

## Tema 8. – Montarea fizică a echipamentelor specifice

### Fişa de documentare 8.1 – Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică

Echipamentele ce funcţionează într-o reţea de comunicaţii electronice se pot grupa în două categorii :

- Echipamentele ce fac parte integrantă din structura reţelei. Acestea (routere, switch-uri, servere, interfeţe radio terestre sau prin satelit, echipamente SDH, centrale PBX, etc) sunt montate în camera echipamentelor, care de regulă este climatizată. O parte din echipamente (switch-uri, hub-uri, routere) pot fi montate şi în camerele de telecomunicaţii. Echipamentele sunt montate in rack-uri sau în dulapuri închise.  Amplasamentul acestor echipamente este fix şi este stabilit prin proiectul reţelei.

- Echipamentele din zona de lucru (echipamentele utilizatorilor). Acestea sunt, în mod obişnuit, de mici dimensiuni şi nu necesită o fixare mecanică specială. Ele pot fi mutate cu uşurinţă şi nu au un amplasament prestabilit.

După realizarea cablării reţelei se va trece la montarea echipamentelor. Pentru aceasta se vor parcurge mai multe etape ce vor fi detaliate în cele ce urmează.

- Montarea mecanică a echipamentelor

Poziţia în care se vor monta echipamentele este specificată în detaliile de execuţie ale proiectului reţelei. Rack-urile sau dulapurile vor fi bine fixate de podeaua camerei cu dibluri metalice. Acolo unde este necesar (echipamente voluminoase sau foarte grele), se pot executa ancorări suplimentare de plafon sau de pereţii laterali prin elemente metalice. Poziţia în care se vor monta echipamentele va trebui să permită accesul liber la toate părţile acestuia în vederea instalării sau depanării.

Echipamentele utilizatorilor nu necesită măsuri speciale de fixare mecanică. Se va avea doar grijă ca acestea să fie aşezate în poziţii stabile care să nu permită răsturnarea sau căderea accidentală.

- Conectarea echipamentelor la priza de pământ şi la sursele de alimentare

După ce s-a efectuat fixarea mecanică, echipamentele vor fi conectate la priza de pământ şi la sursele de electroalimentare. Se va avea grijă ca legătura de împământare să fie cât mai bună, pentru a nu introduce rezistenţe suplimentare. Această legătură se va executa cu şuruburi şi şaibe de blocare (şaibe GROWER). Alimentarea echipamentelor de la reţeaua de curent alternativ se poate face direct  sau prin intermediul unor surse UPS care să permită o autonomie de funcţionare cât mai mare în cazul căderii reţelei de alimentare.

Dacă echipamentele sunt alimentate cu tensiune continuă de valoare redusă (24 sau 48V), vor trebui prevăzute grupuri de baterii şi redresoare de încărcare care vor funcţiona în tampon.

Cablurile de alimentare vor fi dimensionate astfel încât să suporte curentul consumat de echipamente, fără a se încălzi.

Toate circuitele de electroalimentare vor fi prevăzute cu siguranţe automate care vor avea şi rolul de întrerupătoare de alimentare. Siguranţele automate vor fi montate în tablouri speciale, şi se vor nota pentru a ştii cărui echipament aparţin fiecare în parte. În camera echipamentelor va trebui să existe şi un întrerupător general care să poată decupla alimentarea tuturor echipamentelor în caz de urgenţă (inundaţii, incendii, etc).

Echipamentele utilizatorilor vor fi conectate la reţea numai prin intermediul prizelor prevăzute cu împământare. Deasemenea pot fi folosite şi prize speciale pentru echipamentele IT, care dispun şi de protecţie la supratensiuni accidentale (eng. Surge protection). Unele din aceste prize speciale au şi facilităţi de funcţionare master-slave, adică atunci când este oprit PC-ul se opreşte automat alimentarea tuturor celorlalţi consumatori conectaţi la această priză (scannere, imprimante, hard-disk-uri externe, etc).

Fig. 8.1.1 – Prize multiple de alimentare

Pentru a evita pierderile de date în cazul şocurilor sau a căderii reţelei de alimentare, pot fi prevăzute surse UPS care să ofere suficient timp de funcţionare astfel încât datele să poată fi salvate.

Fig. 8.1.2 – UPS, diferite modele

- Realizarea conexiunilor între echipamente sau între echipamente şi restul reţelei prin intermediul cablurilor de conexiune

Odată instalate echipamentele, acestea vor fi interconectate conform schemelor din proiectul reţelei. Deasemenea vor fi realizate toate conexiunile necesare din repartitorul principal, repartitoarele intermediare şi repartitoarele orizontale.

Conectarea echipamentelor utilizatorilor va fi făcută numai după ce s-au făcut toate configurările necesare în reţea şi s-a verificat funcţionarea corectă a acesteia.

- Configurarea software a echipamentelor

După conectarea alimentării echipamentelor, este indicat ca acestea să fie lăsate să funcţioneze minim 24 ore înainte de a începe configurarea software. Această măsură este necesară pentru a permite intrarea în regimul termic normal al echipamentului.

Configurările software sunt făcute de către personal specializat din cadrul firmei ce a construit reţeaua sau a firmei care a furnizat echipamentele.

Configurările echipamentelor utilizatorilor vor fi făcute de regulă de către personalul departamentului IT al firmei ce a solicitat instalarea reţelei, după ce au fost încheiate lucrările de configurare a reţelei şi s-a efectuat verificarea funcţionării acesteia.

- Efectuarea de teste de funcţionare în toate regimurile de lucru şi corectarea eventualelor erori de funcţionare

Ultima etapă din cadrul configurării reţelei o constituie verificarea funcţionalităţii tuturor circuitelor de date şi telefonice şi măsurarea parametrilor acestora cu aparatură specializată. Parametrii tuturor circuitelor vor trebui să se încadreze în specificaţiile proiectului. În cazul unor probleme, se vor determina cauzele acestora şi se va proceda la remedieri.

### Activitatea de învăţare 8.1.1 - Conectarea la sistemul de calcul, conectarea la reţeaua telefonică sau de date, alimentarea electrică

Competenţa : Instalează echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Explică rolul şi principiul de funcţionare a echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţii electronice

- Alege echipamentele în conformitate cu specificaţiile proiectului

- Montează fizic echipamentele specifice

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii ce trebuie avut în vedere la montarea fizică a echipamentelor şi la conectarea acestora la sursele de alimentare şi la reţeaua de comunicaţii electronice

Durata :  20 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Descrieţi cum se face conectarea echipamentelor la sursele de alimentare şi la prizele de pământ.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 8.1.

## Tema 9. – Echipamente de protecţie

### Fişa de documentare 9.1 – Echipamente de protecţie a muncii

#### Norme de protecţie a muncii

Normele generale de protecţie a muncii cuprind reguli şi măsuri aplicate în toate sectoarele unde se desfăşoară un proces de muncă. Protecţia muncii se transpune practic în aplicarea unor criterii ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic.

Normele de protecţie a muncii se aplică salariaţilor, persoanelor angajate cu convenţii civile (cu excepţia celor care au drept obiect activităţi casnice) precum şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale.

Protecţia muncii este un ansamblu de acţiuni având drept obiect cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în procesul de muncă, susceptibile de a provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale.

Pentru evitarea oricăror accidente, se impune respectarea cu stricteţe a normelor de protecţie a muncii, cuprinse în anumite legi, instrucţiuni sau normative.

Nerespectarea normelor de protecţie a muncii se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cunoaşterea tuturor cauzelor care pot produce accidentarea este obligatorie pentru a le putea evita, prin luarea de măsuri de protecţie corespunzătoare.

În continuare vor fi enumerate câteva din principalele cauze generatoare de accidente, în funcţie de locul de muncă.

În locurile de muncă unde există pericol de electrocutare :

- Existenţa unui grad de umiditate ridicat

- Lipsa unor covoare electroizolante de cauciuc sau material de plastic între corpul lucrătorului şi podea

- Existenţa unei instalaţii electrice aflate într-un grad ridicat de degradare

- Lipsa legăturilor la priza de pământ.

Cauzele datorate sculelor sau dispozitivelor folosite :

- Folosirea unor ciocane de lipit supraîncălzite sau cu o izolaţie electrică deteriorată

- Lipsa suporturilor pentru ciocanele de lipit

- Folosirea unor scule şi dispozitive improvizate, neadecvate operaţiilor care trebuiesc efectuate

- Folosirea unor aparate de măsură fără izolarea carcasei exterioare faţă de tensiunea de reţea

- Lipsa izolaţiei la conductoarele de alimentare de la reţea cât şi a cordoanelor de legătură cu montajele supuse operaţiei de depanare

- Existenţa unor componente electrice sau electronice foarte fierbinţi, capabile să producă arsuri.

Dintre măsurile generale de protecţie care trebuie luate pentru fiecare om se amintesc următoarele:

- Efectuarea instructajului de protecţia muncii, precum şi consemnarea acestuia într-o fişă de instructaj individual

- Interzicerea desfăşurării activităţii într-un loc de muncă pentru care nu are instructajul consemnat în fişa de protecţia muncii

Măsurile de protecţie ce trebuie respectate în timpul efectuării operaţiilor de depanare sunt următoarele :

- Verificarea conectării şi deconectării cablului de alimentare

- Verificarea conexiunilor instrumentelor de măsură

- Conectarea la una sau mai multe prize de pământ a carcaselor exterioare a aparatelor de măsură şi a învelişului metalic al ciocanului de lipit

- La efectuarea oricăror operaţii se recomandă ca operatorul să aibă mâinile uscate, sau să poarte mănuşi de cauciuc

- Să poarte cizme electroizolante când lucrează sub tensiune.

- Să se asigure cu centură şi cască atunci cănd lucrează la înălţime

- Să utilizeze ochelari speciali de protectie la orice operaţie din care rezultă şpan.

- Să utilizeze o mască specială atunci când se execută lucrări generatoare de aschii, şpan, praf, etc.

Fig. 9.1.1 – Cizme electroizolante şi ochelari de protecţie

Fig. 9.1.2 – Centură de siguranţă, mască de praf şi cască de protecţie

Prevenirea şi stingerea incendiilor şi evitarea exploziilor este o problemă strâns legată de protecţia muncii, deoarece atât incendiile cât şi exploziile constituie cauza unor accidente grave de muncă.

Cauzele generale ale incendiilor se pot grupa în trei categorii:

- Cauze interne legate de procesul tehnologic

- Întreţinerea necorespunzătoare a instalaţiilor şi greşeli ale personalului

- Cauze exterioare.

Fig. 9.1.3 – Stingătoare de foc cu spumă şi pulbere

Toate accidentele produse la locul de muncă, in timpul programului de muncă şi orice început de incendiu se anunţă in cel mai scurt timp la numărul unic de urgenţă 112.

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE

LUCRULUI CU UNELETE MANUALE

1. Uneltele de mână trebuie să fie confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor ce se execută.

2. În cazul activităţii în atmosferă cu pericol de explozie, se vor folosi unelte confecţionate din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare.

3. Uneltele manuale acţionate electric sau pneumatic trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de fixare a sculei şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată.

4. La uneltele dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, pânze de fierăstrău, burghie etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii accidentale cu mâna sau altă parte a corpului.

5. Uneltele de mână rotative cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu limitatoare de cuplu.

6. Uneltele de percuţie din oţel (ciocane, dălţi, dornuri, căpuitoare) trebuie să fie executate din oţeluri corespunzătoare, tratate termic, încât în timpul utilizării să nu se deformeze sau fisureze.

7. Este strict interzisă folosirea uneltelor cu suprafeţe fisurate, deformate, ştirbite sau a uneltelor improvizate.

8. Cozile şi mânerele uneltelor trebuie să fie bine fixate, netede şi de dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene metalice.

9. Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfeci, cleşti, chei etc.) nu trebuie să aibă joc în articulaţie. Ele vor fi aşezate astfel încât să aibă orientată spre exterior partea de prindere.

10. Când se efectuează lucrări la înălţime uneltele manuale se păstrează în saci de scule rezistenţi şi bine fixaţi de corp, pentru a fi asigurate împotriva căderii.

11. În timpul transportului, părţile tăioase ale uneltelor de mână trebuie protejate cu teci sau apărători adecvate.

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE LUCRULUI

CU ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE

1. Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din cicuitele electrice prin izolarea electrică a conductoarelor, folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ, îngrădirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate, respectându-se distanţa impusă până la elementele sub tensiune, amplasarea conductoarelor electrice la o înălţime inaccesibilă atingerilor accidentale.

2. Folosirea tensiunilor reduse (12, 24 şi 36 V) pentru lămpile şi sculele electrice portative, evitarea răsucirii sau încolăciriii cablului de alimentare în timpul lucrului, evitarea trecerii cablului peste drumul de acces şi în locurile de depozitare a materialelor, interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării.

3. Folosirea mijloacelor individuale de protecţie (principale – tije electroizolante, cleşti izolanţi, scule cu mânere izolante şi secundare – echipament de protecţie, covoraşe de cauciuc, platforme şi grătare izolante) şi a mijloacelor de avertizare (plăci avertizoare, indicatoare de securitate, îngrădiri provizorii).

4. Deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni de atingere periculoase sau a unor scurgeri de curent periculoase.

5. Separarea de protecţie cu ajutorul unor transformatoare de separaţie.

6. Izolarea suplimentară de protecţie.

7. Protecţia prin legare la pământ.

8. Protecţia prin legare la nul.

### Activitatea de învăţare 9.1.1 - Echipamente de protecţie a muncii

Competenţa : Întreţine reţele de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Evaluează starea tehnică a reţelei

- Execută lucrări de întreţinere a reţelei

- Identifică deranjamentele

- Remediază deranjamentele

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii care sunt principalele măsuri de protecţie a muncii aplicabile la lucrările în reţelele de comunicaţii electronice.

Durata :  30 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Elevii vor fi organizaţi în 2 grupe

Sarcina de lucru :  Fiecare grupă va enumera cât mai multe măsuri de protecţie a muncii din următoarele domenii:

- Lucrul cu unelte manuale

- Lucrul cu instalaţii şi echipamente electrice

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 9.1.

## Tema 10. – Evaluarea stării tehnice a reţelei

### Fişa de documentare 10.1 – Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate

Evaluarea stării tehnice a reţelei are drept scop determinarea stării în care se află aceasta la recepţia lucrării, sau la un moment dat. Evaluarea iniţială se face în prezenţa reprezentantului clientului şi implică verificarea încadrării parametrilor reţelei în limitele impuse în caietul de sarcini.

Evaluarea la un moment dat se face atunci cînd apar probleme în funcţionarea reţelei.

La lucrările aparente, inspecţia este vizuală şi constă în parcurgerea atentă a traseului cablurilor pentru a descoperi neregularităţile care ar putea provoca deranjamente. Când nu se determină nimic la examinarea vizuală, se trece la efectuarea de măsurători.

Măsurătoarea de continuitate are drept scop determinarea posibilelor întreruperi ale circuitelor. Este o simplă măsurătoare de rezistenţă realizată cu aparate analogice sau digitale.

Fig.10.1.1 – Multimetre

Pentru a efectua o măsurătoare de continuitate, cele două conductoare ale unei perechi, (sau conductorul interior şi cel exterior al unui cablu coaxial) trebuie puse in scutcircuit la capătul depărtat al cablului. În limbaj tehnic, spunem că facem o măsurătoare „în buclă”.

Fig. 10.1.2 – Măsurarea continuităţii în buclă

### Activitatea de învăţare 10.1.1 - Inspecţia vizuală, măsurători de continuitate

Competenţa : Întreţine reţele de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Evaluează starea tehnică a reţelei

- Execută lucrări de întreţinere a reţelei

- Identifică deranjamentele

- Remediază deranjamentele

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii cum se execută o măsurătoare de continuitate

Durata :  35 min

Tipul activităţii : Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : Lucru în grupe de 3-4 elevi

Sarcina de lucru :  Să se deseneze schema de măsurare a continuităţii în buclă şi să se explice principiul de măsurare.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 10.1.

## Tema 11. – Executarea lucrărilor de întreţinere a reţelei

### Fişa de documentare 11.1 – Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale

Pentru a preveni apariţia deranjamentelor, sunt prevăzute lucrări de întreţinere a reţelei. Aceste lucrări pot fi :

- Lucrări de întreţinere curentă

- Lucrări de întreţinere preventivă

- Reparaţii capitale

Lucrările de întreţinere curentă au drept scop refacerea unor porţiuni ale reţelei care au fost afectate de diverşi factori (coroziuni, deformări mecanice, uzuri excesive ale conectorilor, etc). Deasemenea, aceste lucrări readuc în parametri porţiunile de reţea care au fost afectate de deranjamente şi care au fost reparate provizoriu.

În cadrul lucrărilor de întreţinere preventivă se verifică starea cablurilor reţelelei, a conectorilor şi a echipamentelor de reţea pentru a ne asigura că funcţionează în parametrii ceruţi. Întreţinerea preventivă este planificată la intervale regulate, stabilite pe baza unui grafic. Se vor verifica :

- starea echipamentelor (ventilatoare blocate, filtre de praf înfundate, supraîncălziri, etc.)

- starea conectorilor din repartitoare, prize de telecomunicaţii şi echipamente.

- existenţa şi integritatea etichetelor şi a marcajelor de cablu. Se înlocuiesc cele lipsă sau care nu mai sunt lizibile.

- starea suporturilor de cabluri, stelajele metalice, jgheaburile de cablu, etc. Se consolidează acolo unde se observă deformări sau se măresc acolo unde jgheaburile de cablu sunt supra-aglomerate.

- starea elementelor de fixare ale repartitorelor şi echipamentelor care se pot deteriora datorită vibraţiilor, mişcărilor seismice, coroziunii, umezelii, etc.

- starea cablurilor din zonele de lucru (zona utilizatorului) care pot fi deteriorate prin strivire sau îndoire cu raze foarte mici, ceea ce duce la întreruperi sau la micşorarea lăţimii de bandă.

Tot în scop preventiv se vor instrui utilizatorii cum să conecteze/deconecteze cablurile pentru a evita deteriorarea conectorilor.

Reparaţiile capitale au în vedere repararea su înlocuirea unor elemente esenţiale ale reţelei în vederea aducerii acesteia în parametrii iniţiali de funcţionare. De regulă, reparaţiile capitale se efectuează la expirarea duratei de exploatare a unei instalaţii. În cazul reţelelor de date, reparaţiile capitale pot fi programate şi în cazul în care se intenţionează reconfigurarea şi modernizarea reţelei (schimbarea tipurilor de echipamente, a tipurilor de cabluri, a vitezei de lucru, etc).

### Activitatea de învăţare 11.1.1 - Întreţinere curentă, preventivă, reparaţii capitale

Competenţa : Întreţine reţele de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Evaluează starea tehnică a reţelei

- Execută lucrări de întreţinere a reţelei

- Identifică deranjamentele

- Remediază deranjamentele

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii în ce constau lucrările de întreţinere curentă, preventivă, şi de reparaţie capitală.

Durata :  20 min

Tipul activităţii : Rezumare

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru :  Enumeraţi ce verificări se fac în cadrul lucrărilor de întreţinere preventivă.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 11.1.

## Tema 12. – Identificarea si remedierea deranjamentelor

### Fişa de documentare 12.1 – Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor

Deranjamentele ce pot apărea într-o reţea de comunicaţii electronice pot fi grupate în trei categorii :

- Deranjamente ce afectează conectivitatea la reţea. Aceste deranjamente fac imposibilă conectarea echipamentelor utilizatorilor la reţea sau conectarea se face cu intermitenţă.

- Deranjamente ce afectează lărgimea de bandă. Deranjamente din această categorie sunt mai greu observabile de către utilizatorii obişnuiţi ce folosesc reţeaua doar pentru e-mail sau navigare pe Internet. Ele vor fi sesizate însă imediat de utilizatorii care lucrează cu conţinut video on-line, transferă volume mari de date, folosesc telefonie VoIP sau lucrează cu aplicaţii complexe ce rulează pe servere aflate la distanţă.

- Deranjamente ce duc la apariţia erorilor. Acestea pot fi confundate cu deranjamentele ce afectează lărgimea de bandă deoarece echipamentele cer în continuu repetarea pachetelor de date eronate şi se manifestă prin mărirea timpului de transfer a datelor. În cazul transmisiei de conţinut video sau a telefoniei VoIP, apar întreruperi şi ecouri.

Cauzele deranjamentelor din primele două categorii pot fi deopotrivă de natură hardware sau software, în timp ce deranjamentele din a treia categorie au exclusiv cauze hardware sau cauze externe.

Dintre cauzele hardware se pot enumera :

- fire rupte în cabluri datorită unor întinderi excesive sau a îndoirilor frecvente

- scurtcircuite

- conectori deterioraţi datorită unor defecte de fabricaţie sau a manipulării greşite

- contacte oxidate ale conectorilor datorate umidităţii excesive sau agenţilor corozivi

- sertizări greşite de conectori în timpul operaţiilor de întreţinere periodică

- intervenţii neautorizate ale unor persoane fără calificarea necesară

- echipamente defecte datorită unor supratensiuni accidentale, supraîncălziri, coroziuni ale componentelor sau şocuri mecanice

- decalibrări datorate cablurilor deteriorate prin deformări în afara limitelor permise (în special în cazul cablurilor coaxiale şi a cablurilor de fibră optică)

- conexiuni de masă întrerupte, în cazul cablurilor coaxiale sau a cablurilor ecranate

Unele din problemele software cele mai frecvent întâlnite sunt :

- configurarea greşită a adreselor IP sau a grupurilor de utilizatori

- setarea greşită a drepturilor de acces în reţea

- introducerea greşită a parolelor (litere mari /litere mici)

- liste de rutare greşite în routere

- porturi blocate în routere sau switch-uri datorită unor erori de configurare

Dintre cauzele externe, cele mai frecvente probleme sunt generate de apariţia unor câmpuri electromagnetice parazite puternice în vecinătatea cablurilor sau a echipamentelor.

Metodologia de remediere a deranjamentelor apărute în reţelele de comunicaţii electronice cuprinde următoarele etape :

- Stabilirea exactă a tipului de deranjament (conectivitate, lărgime de bandă, erori)

- Stabilirea naturii deranjamentulului (hardware/software)

- Stabilirea exactă a tronsonului de reţea afectat

- Găsirea locului deranjamentului

- Remedierea efectivă a deranjamentului

Deoarece testele software de depistare a deranjamentelor necesită cunoştinţe avansate IT, aceste teste vor fi efectuate de personal specializat şi nu fac obiectul acestui curs. Deasemenea, în cazul deranjamentelor care afectează lărgimea de bandă sau duc la apariţia erorilor, depistarea locului deranjamentului se face în urma unor măsurători complexe, cu aparatură specializată. Aceste măsurători vor fi făcute de personal care deţine cunoştinţele necesare.

Tehnicienii de telecomunicaţii pregătiţi prin cursul de faţă, vor trebui să remedieze efectiv deranjamentele găsite prin aceste măsurători. Ei vor înlocui conectorii deterioraţi sau tronsoanele de cablu depistate ca fiind defecte. Deasemenea, ei pot realiza măsurători simple de curent continuu în vederea localizării deranjamentelor de întrerupere, scurtcircuit sau inversări de fire.

### Activitatea de învăţare 12.1.1 - Localizarea şi remedierea întreruperilor, scurtcircuitelor şi decalibrărilor

Competenţa : Intreţine reţele de comunicaţii electronice.

Obiectivele competenţei :

- Evaluează starea tehnică a reţelei

- Execută lucrări de întreţinere a reţelei

- Identifică deranjamentele

- Remediază deranjamentele

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii ce tipuri de deranjamente pot apărea într-o reţea de comunicaţii electronice.

Durata :  35 min

Tipul activităţii : Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : Elevii vor fi organizaţi în grupe mici de 2 – 3 elevi

Sarcina de lucru :  O grupă va prezenta simptomele unui deranjament dintr- o reţea de comunicaţii electronice iar grupa corespondentă va trebui să dea exemple de cauze ce pot genera acel deranjament.

Pentru ajutor, consultaţi Fişa de documentare 12.1.

## Tema 13. – Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice specifice cablurilor din reţea, cu respectarea standardelor de calitate

### Fişa de documentare 13.1 – Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice

O reţea se instalează într-o clădire cu cerinţe diverse de natură informatică (birouri, şcoală, mall-uri, unitate de producţie, bancă, etc) sau într-un campus.

Echipamentele de reţea sunt interconectate prin :

- Conexiuni cu conductoare din cupru. Acestea folosesc semnale electrice pentru a transmite informaţiile între echipamente.

- Conexiuni prin fibră optică. Fibra, realizată din sticlă sau plastic, transportă informaţia sub formă de impulsuri luminoase.

- Conexiuni fară fir (wireless). Folosesc semnale radio, tehnologie infraroşu (laser) sau transmisii prin satelit.

La o astfel de reţea se pot conecta diverse tipuri de echipamente :

- Desktop-uri/laptop-uri,

- Imprimante,

- Scanere.

- PDA-uri,

- Smartphone-uri,

- Servere de fisiere/imprimare.

Conectarea la reţeaua de date se face prin intermediul elementelor de conectică (în cazul reţelelor cablate cu cabluri de cupru sau fibre optice), prin semnale radio (reţele wireless), sau prin semnale în infraroşu.

Reţeaua poate partaja diverse tipuri de resurse cum ar fi : imprimante şi scanere, spaţiul de stocare al diverselor echipamente externe (hard-disk-uri sau discuri optice), aplicaţii (ex: bazele de date) ori permite accesarea de informaţii de pe alte calculatoare.

După ce toate componentele reţelei s-au montat conform proiectului, cu respectarea normelor de calitate din domeniu, urmează  configurările echipamentelor conform cerinţelor utilizatorului.

Aceste configurări vor fi  executate de către un technician specializat.

Realizarea unei astfel de lucrări complexe implică o echipă competentă care ar trebui sa aiba certificare ISO 9001 şi ISO 27001.

ISO 9001 este o garanţie a sistemului de management al calităţii. Multe organisme cer ca toţi colaboratorii să posede un astfel de certificat.

În domeniul IT se recomandă ca firma prestatoare să fie certificată şi ISO 27001 atunci cand protejarea resurselor informaţionale reprezintă un lucru esenţial. Certificarea demonstrează în mod independent că firma aplică şi urmăreşte legislaţia în domeniu.

### Activitatea de învăţare 13.1.1 - Executarea lucrărilor de instalare şi a verificărilor tehnice

Competenţa : Aplică normele de calitate în domeniul de activitate şi utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Obiectivele competenţei :

- Să execute lucrări de instalare şi să facă verificările tehnice specifice cablurilor din reţea cu respectarea standardelor de calitate

Obiective ale activităţii de învăţare :

- La sfârşitul activităţii voi ştii certificările necesare lucrului în domeniu.

Durata :  1 săptămână

Tipul activităţii :  Proiect

Sugestii : Lucru individual

Sarcina de lucru : Fiecare elev va prezenta, pe proiectul locuinţei proprii, o schemă de cablare structurată, cu conectarea a cel puţin 3 tipuri de echipamente (televizoare, calculatoare şi telefoane).

Fiecare proiect se va prezenta şi evalua în faţa clasei.

Pentru ajutor, consultaţi Fişele de documentare 1.1 - 13.1 precum şi sursele de pe Internet.

# III. INDEX DE PRESCURTĂRI ŞI ABREVIERI

| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line (Linie digitală de abonat, asimetrică) |
| --- | --- |
| ANSI | American National Standards Institute |
| BNC | Bayonet Neill-Concelman (Tip de conector pentru cablu coaxial) |
| COA | Centralised Optical Architecture (Arhitectură optică centralizată) |
| CRC | Cyclical Redundancy Check (Verificare redundanţă ciclică) |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol (Protocol de config. automată) |
| EMI | Electro Magnetic Interference (Interferenţe electromagnetice) |
| IP | Internet Protocol (Protocol de comunicaţie de date pe Internet) |
| ISA | Industry Standard Architecture (Interfaţă pentru perifericele PC) |
| ISDN | Integrated Services Digital Network (Reţea digitală cu servicii integrate) |
| IT | Information Technology (Tehnologia informatiei) |
| LAN | Local Area Network (Reţea locală) |
| NAT | Network address translation (Translatare automata de adrese) |
| NIC | Network Interface Card (Placă de reţea) |
| PBX | Private Branch Exchange (Centrală telefonică privată) |
| PC | Personal Computer (Calculator personal) |
| PCI | Peripheral Component Interconnect (Interfaţă pentru perifericele PC) |
| PVC | Polyvinyl Chloride (Policlorură de vinil, material plastic) |
| QoS | Quality of Service (Calitate a serviciului) |
| RJ | Registered Jack (Tip de conector pentru cablu UTP/STP) |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy (Echipament de transmisiuni digitale) |
| SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line (Linie digitală de abonat, simetrică) |
| SMA | SubMiniature version A (Tip de conector pentru cablu coaxial) |
| STP | Shielded Twisted Pairs (Cablu cu perechi torsadate, ecranat) |
| TO | Telecommunications Outlet (Priză de telecomunicaţii) |
| UPS | Uninterruptible Power Supply (Sursă de alimentare ne-întreruptibilă) |
| USB | Universal Serial Bus (Bus serial universal, interfaţă standard pentru PC) |
| UTP | Unshielded Twisted Pairs (Cablu cu perechi torsadate, neecranat) |
| VoIP | Voice over IP (Telefonie prin Internet) |

# IV. GLOSAR

BUFFER – Zonă tampon (de memorie), sau zonă de separare a unor circuite.

BUS – Magistrală bidirecţională de circulaţie a unor semnale electrice sau a unui flux de date.

CABLU (PUNTE) DE CONEXIUNE – (eng. Patch-cord). Segment de cablu metalic sau de fibră optică, având montate la ambele capete conectori. Se folosesc pentru a face legătura între două segmente de cablu (prin intermediul repartitoarelor) sau între un echipament şi repartitor.

CAIET DE SARCINI – Document preliminar, în care sunt cuprinse toate cerinţele unui client, în vederea unei licitaţii sau a încheierii unui contract.

COLIZIUNI - (eng. Colisions). Fenomen nedorit ce apărea mai ales în primele tipuri de reţele Ethernet ce funcţionau pe cabluri coaxiale, în topologie BUS. În mod normal, într-o reţea, este necesar ca la un moment dat să avem un singur element care emite, celelalte elemente din reţea fiind pe recepţie. Dacă în acelaşi moment, avem pe acelaşi segment, două sau mai multe elemente care emit date, semnalele se amestecă şi nu mai pot fi recunoscute la recepţie. Spunem că în acest caz avem coliziuni.

HARDWARE – Totalitatea componentelor fizice ce alcătuiesc un sistem sau un echipament IT.

IMPEDANŢA CARACTERISTICĂ – Rezistenţa în curent alternativ a unui cablu, în banda de frecvenţe de lucru. Depinde de caracteristicile geometrice şi constructive ale cablului şi de materialele folosite.

LĂRGIME DE BANDĂ – Termen specific semnalelor de telecomunicaţii şi care precizează frecvenţa maximă (in Hz) ce poate fi transmisă pe un mediu de comunicaţie, fără a suferi o atenuare importantă. În cazul transmisiilor digitale, a devenit un lucru curent să se specifice pentru lărgimea de bandă, debitul binar (exprimat în Kb/s, Mb/s sau Gb/s). O exprimare de genul ‘’circuitul X are o largime de bandă de 200Mb/s’’ va fi interpretată astfel : ‘’circuitul X are o lărgime de bandă suficientă pentru a permite vehicularea fără erori a unui debit binar de 200Mb/s’’, fără a ne interesa în mod explicit valoarea sa in Hz.

PBX, PABX – Centrale telefonice private (Private Branch Exchange). Sunt centrale de mică capacitate ce deservesc abonaţii dintr-o firmă, hotel, şcoală, etc. Cele 2 denumiri sunt similare, cea de a doua precizând (deşi astăzi nu mai este necesar) că este vorba de o centrală automată.

PIGTAIL – Segment de fibră optică care are la unul din capete un conector optic gata montat din fabrică.

PORT (DE COMUNICAŢIE) – Interfaţă de comunicaţie a unui echipament de date, echipată cu un anumit tip de conector şi respectând anumite specificaţii tehnice.

PROTECTORI PRIMARI – Dispozitive de protecţie la supratensiune care se montează în locurile unde cablurile intră într-o clădire. Au rolul de a scurtcircuita rapid la pământ tensiunile periculoase.

RACK – Cadru metalic cu dimensiuni standardizate în care se monteză echipamente

REPARTITOR – (eng. Distributor). Mai este cunoscut şi sub denumirea de PANOU DE INTERCONECTARE (eng. Cross-Connect). Este un panou de distribuţie unde sunt conectate capetele de cablu. Cablurile se conectează la repartitor prin intermediul unor reglete speciale, între care pot fi conectate diferite punţi (eng. patchcords). În acest mod, este foarte uşor a se realiza o conexiune între oricare 2 capete de cablu.

REGLETĂ DE CONEXIUNE – (eng. Patch panel). Regletă ce se montează în repartitoare şi conţine un număr de conectori-mamă la care sunt conectate cablurile reţelei. În aceşti conectori se introduc conectorii punţilor în vederea  realizării diverselor conexiuni. Numărul de reglete necesare într-un repartitor depinde de numărul de cabluri ce trebuie interconectate.

REŢELE DE DATE – Se mai numesc si REŢELE DIGITALE sau REŢELE NUMERICE. Aceste reţele vehiculează informaţia sub forma binară, adică şiruri de simboluri 1 şi 0. Dacă aceste reţele sunt realizate din cabluri de cupru, simbolurile 1 şi 0 sunt materializate prin prezenţa / lipsa unui curent. În cazul fibrei optice, aceste simboluri sunt materializate prin prezenţa / lipsa unui fascicul luminos.

REŢEA WIRELESS – Reţea de date ce foloseşte undele radio pentru a interconecta elementele reţelei (în traducere, REŢEA FĂRĂ FIRE).

SERTIZARE – Mod de asamblare mecanică prin deformarea unora din elementele ansamblului.

SOFTWARE – Totalitatea programelor care asigură funcţionarea unui echipament IT.

TOPOLOGIE – Modul în care pot fi conectate nodurile unei reţele de comunicaţii.  Mai este denumită uneori şi arhitectură de reţea. Exemple : topologie STEA, topologie in INEL, topologie LINIARA, etc.

# V. BIBLIOGRAFIE

1. Barry J Elliott. (2002). Designing a structured cabling system to ISO 11801, 2nd edition, Woodhead Publishing Limited, Cambridge

2. Andrew S. Tanenbaum. (2004). Reţele de calculatoare, ediţia a patra, Editura Byblos, Bucureşti.

# Text boxes

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013

Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret  nr.10-12,  sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro