Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Instalarea unui sistem de operare de reţea

Material de predare

Instalarea şi configurarea sistemului de operare Linux

Exemplificare pe distribuţia RedHat-Fedora 10

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

CORNELIU BOCĂNEŢ - profesor grad didactic I

SIMONA CEACU - profesor grad didactic II

COORDONATOR:

GIOVANNA STĂNICĂ  - profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	6

Tema 1. Introducere în sistemele de operare în reţea.	6

Fişa suport. Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea (SOR) şi cerinţe de sistem.	6

1.1.Introducere SOR. Cerinţe de sistem	6

1.2.Ce este Linux?	9

1.3.Kernelul sistemului Linux :	9

1.4.Sistemele de fişiere Linux	9

1.5.Linux Shell/Comenzi Linux de bază	10

1.6.Utilizatori. Permisiuni	13

1.7.Structura de directoare	16

1.8.Comunitatea utilizatorilor de Linux oferă:	19

1.9.Distribuţii Linux:	19

Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	20

Fişa suport. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	20

Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea	22

Fişa suport. Instalarea sistemului de operare pentru reţea	22

Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea	40

Fişa suport. Configurarea sistemului de operare pentru reţea	40

4.1.Configurarea numelui calculatorului, configurarea interfeţelor de reţea, DNS şi Gateway.	43

4.2.Dezactivarea SELinux	53

4.3.Firewall	55

4.4.Actualizarea sistemului. Instalarea unor aplicaţii.	63

4.5.Configurarea serviciului HTTP	64

4.6.Configurarea serverului DNS(Serviciul Numelor de Domeniu)	72

4.7.Configurarea serverului DHCP	80

III. Fişa rezumat	83

IV. Bibliografie	85

V. Anexă	85

1.Fişierele de configurare reţea :	85

2.Fişierul de configurare HTTP	86

3.Fişierul de configurare DHCP	105

4.Fişierele de configurare DNS	106

5.Fişierele de configurare proxy	108

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii.

Modulul Instalarea unui sistem de operare de reţea pentru care a fost elaborat materialul, are alocate un număr de 125 ore, din care:

Laborator tehnologic 60 ore

Activităţi de predare 65 ore

Notă: Timpul alocat modulului se va împărţi între cele două tipuri de sisteme de operare în reţea ce trebuiesc studiate: Windows şi Linux

Parcurgerea modulului se face in săptămânile S3 – S7.

| Competenţa/Rezultatul învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare. | Tema 1. Introducere în sistemul de operare. | Fişa suport: Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem. |
| Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare | Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare | Fişa suport: Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare |
| Instalează sistemul de operare pentru reţea | Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa suport: Instalarea sistemului de operare pentru reţea |
| Configurează sistemul de operare | Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa suport: Configurarea sistemului de operare pentru reţea |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

Alte surse pot fi: materiale pe CD atasat

# II. Resurse

### Tema 1. Introducere în sistemele de operare în reţea.(TOC)

### Fişa suport. Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea (SOR) şi cerinţe de sistem.

#### 1.1.Introducere SOR. Cerinţe de sistem(TOC)

Această fişă vizează competenţa individuală: Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Sugestii metodologice:

- Forma de organizare: frontală

- Locul: Un laborator de informatică

- Resurse de timp: lăsăm la latitudinea profesorului împărţirea fişei în unităţi mai mici pentru încadrarea în timp

- Metode: problematizare, studiu de caz, exerciţiul.

Obs: În cazul comenzilor Linux: este nevoie de un PC pe care să fie instalat un sistem Linux şi pe care trebuie create atâtea conturi câţi elevi sunt iar calculatorul respectiv să fie conectat la reţeaua existentă. Pentru accesarea sistemului Linux se poate folosi un client de SSH gratuit -Putty care este constituit dintr-un singur fişier executabil ce nu trebuie instalat (se copie pe calculator şi se rulează).

Conţinut:

Spre deosebire de un sistem de operare obişnuit (SO), sistemele de operare în reţea (SOR) furnizează funcţii de reţea, servicii de reţea, capacitatea multiuser, multitasking,  securitate, partajarea resurselor şi administrarea centralizată a reţelei.

SOR trebuie să aibă un nucleu robust pentru a evita erorile şi întreruperile. Este deosebit de important ca nucleul SOR să poată gestiona mai multe procese, împiedicând astfel blocarea altor părţi ale sistemului.

SOR utilizează sistemele de fişiere care permit stocarea rapidă şi sigură a informaţiilor.

Enumerăm câteva exemple de SOR:

- Microsoft Windows : NT 3.51, NT 4.0, 2000, XP, 2003, 2008

- Novell NetWare : NetWare 3.12, IntraNetWare 4-11, NetWare 5.0 şi 5.1

- Linux cu distribuţiile : Red Hat(şi proiectul Fedora), Caldera, SuSE, Debian, Slackware, Mandriva, etc.

- Unix : HP-UX, Sun Solaris, BSD, SCO, şi AIX.

Cele mai folosite SOR sunt Windows şi Linux; sisteme de operare care oferă clienţilor şi utilizatorilor posibilitatea de a realiza o comparaţie şi alegere clară. Sistemul Windows a fost comercializat de la început ca un sistem de operare desktop cu o interfaţă grafică prietenoasă (GUI), evoluând ulterior ca sistem de operare în reţea. Linux-ul a fost conceput iniţial ca un sistem de operare în reţea, distribuit gratuit (sub licenţă GNU/GPL), utilizând pentru administrare o interfaţă în linie de comandă (CLI). Ulterior, când a devenit mai cunoscut, a început să migreze către sisteme de tip desktop, fiind însoţit şi de o interfaţă grafică prietenoasă(GUI). Menţionăm că există distribuţii sau versiuni de Linux comerciale, dar marea mojoritate sunt distribuite gratuit, incluzând şi codul sursă.

- Cerinţele hardware ale unui sistem de operare de reţea Windows Server :

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă minimă CPU | 133 MHz |
| Frecvenţă recomandată CPU | 550 MHz sau mai mare |
| Memorie minimă RAM | 128 MB |
| Memorie RAM recomandată | 256 MB sau mai mare |
| Spaţiu HDD | 1.5 GB sau mai mare |

- Cerinţele hardware ale unui sistem de operare de reţea Linux (Ex: Fedora 10) :

Fedora 10 solicită procesoare Intel Pentium şi este optimizat pentru Pentium 4 sau cele mai noi. Funcţionează foarte bine şi cu celelalte modele de procesoare de la : AMD, Cyrix şi VIA dacă au caracteristici compatibile cu cele Intel Pentium 4 sau mai noi.

  - Arhitectură x86(32 biţi)

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod text | 200 MHz Pentium sau mai bun |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod grafic | 400 MHz Pentium II sau mai bun |
| Memorie minimă RAM pentru mod text | 128 MB |
| Memorie minimă RAM pentru mod grafic | 192 MB |
| Memorie RAM recomandată pentru mod grafic | 256 MB |
| Spaţiu HDD | Minimum 7 GB sau mai mare, depinzând de pachetele instalate (instalarea tuturor pachetelor de programe necesită peste 9 Gb spaţiu HDD) În mod real, când gestionăm un server Web şi/sau un server de mail este necesar un spaţiu HDD suplimentar de peste 20 Gb (total peste 30 Gb) |

  - Arhitectură x86_64(64 biţi)

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod text | 200 MHz Pentium sau mai bun |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod grafic | 400 MHz Pentium II sau mai bun |
| Memorie minimă RAM pentru mod text | 256 MB |
| Memorie minimă RAM pentru mod grafic | 384 MB |
| Memorie RAM recomandată pentru mod grafic | 512 MB |
| Spaţiu HDD | Minimum 7 GB sau mai mare, depinzând de pachetele instalate (instalarea tuturor pachetelor de programe necesită peste 9 Gb spaţiu HDD) În mod real, când gestionăm un server Web şi/sau un server de mail este necesar un spaţiu HDD suplimentar de peste 20 Gb (total peste 30 Gb) |

Pentru un PC care funcţionează doar ca server proxy sau NAT pentru o reţea mică (~50 PC-uri clienti), este suficient un procesor PIII (550Mhz), memorie RAM de 256 Mb şi un HDD de capacitate de maxim 10 Gb.

Dacă sistemul va acţiona ca un server multifuncţional ce deserveşte un  număr mare de clienţi cu servicii : DHCP, Web, FTP, Mail, etc. sunt necesare resurse puternice: procesoarele de frecvenţă mare (>1,8 GHz), memorie RAM peste 1Gb şi HDD de capacitate peste 50 Gb.

Alte echipamente periferice utilizate:

- Monitor VGA sau cu rezoluţie mai mare

- Tastatură

- Mouse (opţional)

- Pentru instalarea de pe suport optic este necesară existenţa unei unităţi CD/DVD.

În funcţie de versiunea de SOR utilizată se va analiza compatibilitatea sistemului de operare şi a aplicaţiilor software cu echipamentul; se poate consulta fişierul hcl.txt (harware compatibility list) aflat fie pe CD-ul cu kit-ul de instalare sau pe site-ul producătorului.

#### 1.2.Ce este Linux?( TOC)

Linux este un sistem de operare complet multitasking şi multiuser derivat din sistemul UNIX, oferind performanţe identice cu acesta.

Linux a fost dezvoltat iniţial pentru calculatoare bazate pe arhitectura de 32 biţi x86 (procesoare Intel), fiind ulterior extins şi pentru arhitectura x86_64.

Astăzi sistemul de operare Linux rulează pe arhitecturi pe 32-biţi sau 64-biţi cum ar fi : Compaq Alpha AXP, Sun SPARC şi UltraSPARC, Motorola 68000, PowerPC, PowerPC64, ARM, Hitachi SuperH, IBM S/390, MIPS, HP PA-RISC, Intel IA-64, DEC VAX, AMD x86-64, AXIS CRIS, şi Renesas M32R.

Datorită caracteristicilor lui, Linux este un sistem robust, foarte fiabil destinat aproape în exclusivitate serverelor de Internet. Poate fi folosit şi ca sistem desktop datorită suitei de programe, aplicaţii şi utilitare de configurare a sistemului care cresc numeric şi în complexitate de la an la an. Interfaţa grafică cu utilizatorul a fost mult îmbunătăţită, ajungând să depăsească sistemul Windows la calitate.

#### 1.3.Kernelul sistemului Linux (TOC)

- Este nucleul (inima) sistemului de operare.

- Este o interfaţă între componenta hardware şi software a sistemului.

- A fost dezvoltat de la zero de către Linus Torvalds cu ajutorul unor programatori şi hakeri din întreaga lume.

- Astăzi Linux reprezintă doar nucleul, toţi distribuitorii de sisteme de operare Linux, folosesc kernelul Linux ca nucleu pentru sistemele lor.

#### 1.4.Sistemele de fişiere Linux(TOC)

- ext2 - este sistemul de fişiere tradiţional pentru Linux. A fost dezvotat în 1992 de Remy Card şi a fost considerat sistemul implicit de fişiere pentru sistemele Linux. Permite stocarea de fişiere cu dimensiune până la 4 Gb, foarte robust şi o viteză de acces foarte mare. Are dezavantajul că la o cădere a sistemului necesită verificarea integrităţii sistemului de fişiere care poate dura foarte mult ţinând cont de dimensiunea HDD-ului.

- ext3 – A fost dezvoltat de Dr.Stephen Tweedie în 1999 şi este în esenţă un sistem ext2 cu jurnal. Prin jurnalizare înţelegem faptul că orice modificare a fişierelor este stocată într-un fişier jurnal, care este citit de către sistemul  de operare la pornire. După o cădere a sistemului, acesta se poate recupera rapid fără a fi nevoie de verificarea tuturor fişierelor din sistem. Dezavantajul sistemului ext3 faţă de ext2 este că fişierele sterse nu mai pot fi recuperate, şi că jurnalizarea nu preîntâmpină deteriorarea fişierelor în timp!

- ReiserFS – A fost iniţial dezvoltat de Hans Reiser cu ajutorul comunităţii SuSE şi este un alt sistem de fişiere jurnalizat. Sunt două versiuni de ReiserFS: versiunea 3 care este în uz şi versiunea 4 care este în curs de dezvoltare şi nu este încă stabilă. Este un sistem de fişiere asemănător cu ext3, diferenţa constând în faptul că ReiserFS stochează în baza de date numele fişierului şi fişierul însuşi, pe când sistemul ext3 stochează doar numele fişierului şi locaţia.

- Swap este echivalentul memoriei virtuale de sub Windows-când sistemul are nevoie de memorie RAM mai multă decât poate oferi sistemul, va folosi o porţiune de pe HDD pentru stocarea parţială a datelor. Sub Linux se alocă o partiţie întreagă pentru acest lucru şi are dimensiunea în funcţie de scopul calculatorului: pentru workstation se alocă o dimensiune a partiţiei egală cu memoria RAM iar pentru servere se alocă o dimensiune egală cu dublul memoriei RAM.

Ext2, Ext3 şi ReiserFS sunt cele mai folosite sisteme de fişiere în lumea Linux. Mai sunt şi alte tipuri de sisteme de fişiere cum ar fi : JFS - Journaled File System (Sistem de fişiere jurnalizat) dezvoltat iniţial de IBM pentru propriul sistem de operare AIX şi adoptat de Linux sub licenţă GNU în 1999, XFS alt sistem de fişiere jurnalizat, dezvoltat iniţial de Silicon Graphics pentru sistemele Irix Unix şi altele.

#### 1.5.Linux Shell/Comenzi Linux de bază(TOC)

- Linux/Unix shell reprezintă un program special care permite utilizatorului să interacţioneze cu sistemul de operare folosind comenzi de la tastatură (interpretorul de comenzi) ; shell-ul va executa comenzile şi va afişa rezultatul la monitor. Mediul de interacţiune este bazat pe comenzi textuale, interfaţa cu utilizatorul fiind un ecran cu fundalul negru iar textul de culoare albă. Această interfaţă este ceea ce se numeşte CLI –Command Line Interface (Interfaţă în Linie de Comandă). Până la adoptarea Interfeţei Grafice cu Utilizatorul (GUI-Graphical User Interface), tot controlul calculatorului :logare, configurare, instalare, creare soft nou, compilare, etc. se făcea de la linia de comandă (CLI). Shell-ul Linux-ului se numeşte bash (Bourne-again shell). Sistemele mai noi au pe lângă interfaţa grafică şi un terminal de la care se pot introduce comenzile clasice. Terminalul nu este altceva decât un CLI modernizat de la care se trimit instrucţiuni shell-ului.(Este acum o fereastră atractivă cu bară de meniu ce permite diverse operaţii cum ar fi interacţiunea cu mediul grafic). Cu toate că sistemele moderne beneficiază de interfeţe grafice ”prietenoase” comenzile textuale nu au dispărut, şi nici nu vor dispărea, deoarece permite un control mai “fin” al sistemului. În plus sistemele Linux permit administrarea de la distanţă folosind Telnet-ul sau SSH -Secure Shell (protocoale de reţea ce permit comunicarea a două calculatoare). Dintre cele două protocoale cel mai bun este SSH-ul deoarece comunicarea este criptată şi nu permite interceptarea informaţiilor vitale, cum ar fi parola de root (super administratorul sistemului). Cel mai bun client de SSH este Putty (soft gratuit). Multe din configurările avansate ale sistemului Linux se fac tot de la o linie de comandă (terminal); multe operaţii sunt mai uşor de realizat de la linia de comandă cum ar fi: instalarea de aplicaţii noi, update-ul sistemului, pornirea, oprirea serviciilor, etc.

- Sintaxa generală a unei comenzi Linux este: comandă [opţiuni] [argumente] unde comandă reprezintă cuvântul cheie (instrucţiunea) iar [opţiuni] [argumente] grupuri de simboluri şi/sau text în funcţie de situaţia concretă.Simbolurile [….] indică faptul că opţiuni sau argumente pot fi opţionale uneori !

Linia de comandă este de două tipuri funcţie de contul în care suntem:

- utilizator : [utilizator@nume_calculator]$ comandă [opţiuni] [argumente]

- root  : [root@nume_calculator]# comandă [opţiuni] [argumente]

Simbolul $ este pentru utilizator obişnuit iar # pentru root-superadministratorul sistemului. Comenzile administrative (creare useri, modificări fişiere de configurare, pornire/oprire servicii, instalare soft etc.) sunt permise doar contului root ! Utilizatorii obişnuiţi pot modifica doar fişierele la care au drept de access (vezi subiectul: Utilizatori.Permisiuni).Comanda se scrie după simbolurile $ sau #.

Este interzis sub Linux folosirea spaţiului în numele fişierelor sau directoarelor! Poate genera erori!

Sub Linux numele compuse se scriu folosind underline ”_” ex: popescu_ion. În plus sistemul Linux foloseşte cazul senzitiv, adică face diferenţa între litere mari şi litere mici; popescu_ion nu este identic cu Popescu_Ion.

Extensia fişierelor nu este obligatorie şi nu are aceeaşi semnificaţie ca la sistemul de operare Windows. Extensia fişierelor este uneori opţională. Se foloseşte doar pentru identificarea tipului de fişiere sau scopului fişierului (fişiere text de configurare ex: rc.firewall, httpd.conf, etc.)

Exemple de comenzi:

- cd nume_director ( schimbă directorul folosind calea relativ la directorul curent.

- cd /home/elevi ( ca şi precedenta dar folosind calea absolută (directorul rădăcină sub Linux este „ / ” (echivalentul discului logic „C:\” sub Windows)

- cd .. (deplasare cu un nivel în sus în structura de directoare (între cd şi .. este un spaţiu)

- cd ~ ( schimbă poziţia curentă în directorul asignat utilizatorului

(ex:/home/vasile)

- mkdir nume_director (creare director (dacă doriţi crearea mai multor directoare simultan scrieţi numele directoarelor unul după altul separate prin spaţiu ex: mkdir dir1 dir2 dir3…)

- rmdir nume_director (şterge directorul dacă este gol.

- rmdir -rf nume_director( şterge recursiv directorul împreună cu fişierele şi
subdirectoarele aferente

- rmdir -rf * ( şterge recursiv toate directoarele existente în directorul
curent

- touch fişier_text (creare fişier text gol (fişier_text este numele fişierului creat), ce poate fi editat cu un editor de texte: vi, joe în mod text sau în mod grafic cu gedit. Comanda de deschidere fişier text este: vi fişier_text; joe fişier_text; gedit fişier_text

- rm nume_fişier (şterge fişierul respectiv; se cere confirmare cu „y” sau „n”.

- rm -rf * ( şterge recursiv toate fişierele din directorul curent indiferent de
atributele lor

- dir ( afişează directoarele din locatia curentă (afişează doar directoarele, nu şi fişierele)

-Atenţie la comenzile de ştergere !

-Dacă modificaţi un fişier de configurare este bine să-i creaţi o copie de siguranţă!

- ls (listează conţinutul directorului curent.

- ls -al ( afişează conţinutul directorului curent sub formă de listă.

- ls -l (ca şi precedenta dar detaliat : tip(director(d), fişier(-), legătură(l) etc.), permisiuni, număr legături, proprietarul, grupul, dimensiunea, data, nume fişier/director.

- pwd ( afişează locaţia curentă în care vă aflaţi.

- mv director/fişier_sursă director_destinaţie ( mută directorul/fişierul specificat în director_destinatie

- cp director/fişier director_destinaţie ( copiază directorul/fişierul specificat în directorul destinaţie

- cat fişier ( afişează conţinutul fişierului specificat

- dmesg ( afişează detalii privind procesul de bootare al kernel-ului

- grep fişier conţinut ( continut din fişierul fişier

- find locaţie fişier ( caută fişier în locaţie

- lsof proces/unitate de stocare ( enumeră fişierele aflate în utilizare de către proces/unitate de stocare

- mount -t sistem dispozitiv zona de montare ( montează dispozitiv cu tipul de fişiere sistem în zona de montare

- umount dispozitiv ( demontează dispozitiv

- eject ( ejectează tray-ul unităţii de stocare optice prezente în sistem – în cazul în care în sistem se află mai multe unităţi optice, se va specifica aceasta ca al doilea parametru al comenzii

- man comandă( manualul comenzii comandă(un foarte bun ajutor)

- clear ( şterge conţinutul ecranului activ

- logout ( închide sesiunea din contul curent

- exit ( închide sesiunea curentă iniţiată în terminalul curent

- su utilizator ( autentificare sub utilizator fără a incheia sesiunea curentă (se revine cu comanda exit)

- adduser utilizator ( adaugă utilizator în sistem

- passwd utilizator ( stabileşte o parolă pentru utilizator

- passwd -l utilizator ( blochează contul utilizator

- passwd -u utilizator ( deblochează contul utilizator

- userdel utilizator ( şterge contul utilizator

- addgroup grup ( adaugă grupul grup

- groupdel grup ( şterge grup

- chown utilizator fişier/director ( schimbă proprietarul fişierului/directorului

- chgrp grup fişier/director ( schimbă grupul fişierului/directorului

- chattr +i fişier ( schimbă atributul fişierului fişier in imun (nu poate fi modificat nici de către super administrator)

- chattr -i fişier ( dezactivează imunitatea fişierului fişier

- reboot ( reporneşte sistemul

- shutdown -h now ( închide sistemul acum

- halt -p now ( opreşte sistemul acum (oprirea serviciilor nu va fi înregistrată)

- startx ( porneşte interfaţa grafica instalată

- ps ( afişează procesele active iniţiate de utilizatorul curent

- ps -u utilizator ( afişează procesele active si iniţiate de utilizator

- ps aux ( afişează toate procesele active din sistem

- chmod +/- atribut fişier ( adaugă/scoate atribut pentru fişier – atribute pot fi +/-w pentru scriere, +/-r pentru read-only, +/-x pentru atributul de executabil

- lsmod ( afişează modulele kernel încărcate în memorie

- insmod modul ( inserează modul în memorie

- rmmod modul ( descarcă modul din memorie

- kill -HUP proces ( încheie procesul proces

- killall proces_parinte ( încheie procesul părinte cu toate procesele aferente

- df ( afişează spaţiul disponibil pe dispozitivele de stocare instalate în sistem

- ifconfig(afişează configuraţia interfeţei de reţea

- service nume_serviciu start/status/stop/restart (porneşte/statusul/oprire/repornire  serviciul nume_serviciu  ex: httpd, dhcpd, named, squid, network, etc.

Sunt foarte multe comenzi pe care le veţi învăţa doar lucrând cu sistemul Linux!

#### 1.6.Utilizatori. Permisiuni (TOC)

- Sunt patru tipuri de entităţi utilizator ai sistemului Linux:

  - Root-super administratorul sistemului

  - User(Owner)-Proprietar

  - Group-Grupul

  - Other-Alţii

- Utilizatorul root are drepturi absolute asupra sistemului.Poate realiza orice acţiune în sistem. Atenţie când vă logaţi ca root, deoarece puteţi realiza acţiuni ireversibile: ştergeri de fişiere importante, etc.

În sistemul Fedora 10 contul root există dar este dezactivat (nu vi se permite logarea în acest cont), din motive de siguranţă a sistemului. Acţiunile administrative se pot realize din linie de comandă (prin comutare în contul de root cu comanda su), respectiv din meniurile specifice cu solicitarea de introducere a parolei de root când sunt accesate.

Pentru activarea contului de root şi a permisiunii de logare ca root trebuie modificat fişierul gdm situat în locaţia /etc/pam.d/gdm  pentru care urmaţi paşii următori:

La linia de comandă tastaţi su şi introduceţi parola de root când vi se cere.

Realizaţi o copie de siguranţă a fişierului cu comanda

[root@www ~]# cp -pr /etc/pam.d/gdm /etc/pam.d/gdm.bak

[root@www ~]#

Verificaţi dacă fişierul de backup există cu comanda:

[root@www ~]# ls /etc/pam.d/gdm.bak

/etc/pam.d/gdm.bak

[root@www ~]#

Deschideţi spre editare fişierul gdm şi ştergeţi fragmentul marcat cu roşu mai jos

„user != root quiet” după care salvaţi şi închideţi fişierul.

[root@www ~]# gedit /etc/pam.d/gdm

#%PAM-1.0

auth     [success=done ignore=ignore default=bad] pam_selinux_permit.so

auth       required    pam_succeed_if.so user != root quiet

auth       required    pam_env.so

auth       substack    system-auth

auth       optional    pam_gnome_keyring.so

account    required    pam_nologin.so

account    include     system-auth

password   include     system-auth

session    required    pam_selinux.so close

session    required    pam_loginuid.so

session    optional    pam_console.so

session    required    pam_selinux.so open

session    optional    pam_keyinit.so force revoke

session    required    pam_namespace.so

session    optional    pam_gnome_keyring.so auto_start

session    include     system-auth

Verificaţi modificarea fişierului cu comanda cat şi va trebui să observaţi schimbarea

[root@www ~]# cat /etc/pam.d/gdm

#%PAM-1.0

auth     [success=done ignore=ignore default=bad] pam_selinux_permit.so

auth       required    pam_succeed_if.so

auth       required    pam_env.so

auth       substack    system-auth

auth       optional    pam_gnome_keyring.so

account    required    pam_nologin.so

account    include     system-auth

password   include     system-auth

session    required    pam_selinux.so close

session    required    pam_loginuid.so

session    optional    pam_console.so

session    required    pam_selinux.so open

session    optional    pam_keyinit.so force revoke

session    required    pam_namespace.so

session    optional    pam_gnome_keyring.so auto_start

session    include     system-auth

[root@www ~]#

Restartaţi sistemul şi vă logaţi ca root.

- Utilizatorul (user) obişnuit, creat de către root are drepturi absolute doar asupra fişierelor din directorul său din   /home/utilizator creat odată cu utilizatorul. În restul sistemului va avea drepturi asupra fişierelor/directoarelor dacă i se va permite

- Grupul (group) reprezintă o entitate la care poate fi asociat orice utilizator. La crearea unui utilizator se creează automat şi un grup cu acelaşi nume. Fişierele/directoarele create de un utilizator sunt trecute în proprietatea utilizatorului/grupului din care face parte

- Alţii (other) sunt utilizatorii care nu fac parte din grupul utilizatorului.

Sistemul utilizator/grup permite un control foarte strict al permisiunilor asupra fişierelor/directoarelor.

Din punct de vedere al permisiunilor, sunt trei tipuri de acţiuni:

- Citire (Read) - permisiunea de citire a unui fişier/listare conţinut director

- Scriere (Write) - permisiunea de modificare fişier/modificare conţinut director(ştergere fişiere, creare/ştergere/modificare nume director)

- Executare (eXecute) - permisiunea de executare a unui script, program.

Cel mai bun şi uşor de folosit mod de modificarea a permisiunilor este cel în format numeric:

- Cifra 4 simbolizează dreptul de citire-r (read)

- Cifra 2 simbolizează dreptul de scriere-w (write)

- Cifra 1 simbolizează dreptul de executare-x (execute)

Suma lor r+w+x  ne oferă drepturile setate pentru fiecare element din entitatea ugo (user-group-other) şi se exprimă printr-un grup de trei cifre alăturate. Permisiunile se modifică cu comanda chmod  ex:  chmod 754 nume_fişier/director

unde

(7=4(r)+2(w)+1(x) sunt drepturile asociate proprietarului fişierului (citire+scriere+executare)

(5=4(r)+0(w)+1(x) sunt drepturile asociate grupului din care face parte utilizatorul (nu are drept de scriere)

(4=4(r)+0(w)+0(x) sunt drepturile asociate restului utilizatorilor care nu fac parte din grupul utilizatorului (nu au drept de scriere şi executare)

Este permisă orice combinaţie a celor trei numere din suma r+w+x pentru cele trei elemente din entitatea ugo, valorile permise pentru fiecare sunt: r=4 sau 0, w=2 sau 0 şi x=1 sau 0, cifra 0 însemnând lipsa dreptului respectiv. Cea mai utilizată combinaţie pentru permisiuni este chmod 755 nume_fişier/director care elimină posibilitatea de modificare/ştergere a fişierelor/directoarelor!

Schimbarea proprietarului/proprietarului+grupul unui fişier/director se schimbă cu comanda chown

chown alt_utilizator nume_fişier/director  când se schimbă numai proprietarul

chown alt_utilizator:alt_grup nume_fişier/director

Cu comnda ls -l verificăm modificările survenite. Dacă folosim “ * ” în loc de nume_fişier/director  se va schimba proprietarul/proprietarul+grupul  tuturor fişierelor şi directoarelor din locaţia respectivă. În imaginea de mai jos cele trei directoare d1, d2 şi d3 aparţineau iniţial utilizatorului:grupului root:root. Prima dată am schimbat utilizatorul şi grupul în corneliu:corneliu pentru directorul d1, apoi am schimbat doar utilizatorul din root în corneliu pentru directorul d2.

Modificarea numai a grupului se face cu comanda chgrp

ex : chgrp nume_fişier/director alt_grup

Pentru a modifica proprietarul/proprietarul+grupul/numai grupul, trebuie să fii proprietar al obiectului respectiv sau să fii logat ca root !

#### 1.7.Structura de directoare(TOC)

- Structura de directoare sub Linux este o structură arborescentă asemănătoare ca cea de la sistemul Windows. Deosebirea constă în faptul că partiţiile nu se observă în mod distinct ca la sistemul Windows. Directorul rădăcină este notat cu „/” şi îşi afişează conţinutul urmând paşii în interfaţa grafică:Computer( Filesystem -“Sistemul de fişiere” (directoarele

Conţinut Desktop

Conţinut Computer

Conţinut Filesystem (directorul rădăcină „/”)

De la linia de comandă putem vizualiza structura de directoare cu comanda ls sau ls –l

Comanda ls -l generează acest rezultat în directorul rădăcină /

Structura pe discuri şi partiţii se poate observa doar cu instrumentul de administrare volume sau de la linia de comandă tastând df

Hard discurile sunt simbolizate astfel hda (hard disk 1), hdb (hard disk 2) etc., iar partiţiile aferente hda1, hda2, etc. pentru hard discul hda respectiv hdb1, hdb2, etc. pentru hard discul hdb

Dacă sunt montate corect, partiţiile nu vor vedea decât ca nişte directoare în structura „/”.Prin montare, se atribuie un nume şi poziţia în arbore ex: partiţia hdax (x este un număr al partiţiei) se montează ca  /home şi va găzdui fişierele utilizatorilor. Se obişnuieşte din motive de siguranţă să se atribuie câte o partiţie directoarelor principale din sistem: etc, var, home, tmp, boot. Dar fragmentarea excesivă a HDD-urilor duce la diminuarea ulterioară a spaţiului pe partiţii (instalare soft, update, etc.) şi la o încărcare neuniformă a acestuia. Sistemul Fedora permite în timpul instalării, crearea de partiţii după dorinţă, dar permite şi gestionarea automată de către programul de instalare a spaţiului disk, când se creează Grupuri de volume cu câteva partiţii de bază: boot, “/” şi swap.(Este cea mai bună soluţie să lăsăm sistemul să gestioneze spaţiul hard disk; nu vom avea probleme cu distribuirea neuniformă a spaţiului, umplerea excesivă a unor partiţii respectiv existenţa unui spaţiu nefolosit pe alte partiţii)

Dintre directoarele cele mai cunoscute amintim:

- /home – găzduieşte fişierele utilizatorilor în subdirectoare cu numele utilizatorilor

- /etc- conţine fişierele de configurare

- /var –conţine paginile web în subdirectorul html din structura /var/www/html, fişierele bazelor de date, etc

- /bin- conţine fişierele în format binar

- /boot –conţine nucleul sistemului de operare

- /tmp- directorul temporar

#### 1.8.Comunitatea utilizatorilor de Linux oferă(TOC)

- Instrumente software standard găsite în aproape toate sistemele Linux.

- Diverse componente software, instrumente, compilatoare, detectoare/corectoare erori soft/hard, editoare, utilitare rezultate din proiectul GNU.

- Număr mare de pachete de programe pentru diverse scopuri.

- Fundaţia pentru Soft Liber (înfiinţată de Richard Stallman) pentru a furniza gratis sistemele de operare şi o diversitate de aplicaţii software, ceea ce face ca sistemul de operare Linux să se numească GNU/Linux. Astfel Linux constituie o alternativă foarte bună la sistemele de operare comerciale Windows sau Unix.

#### 1.9.Distribuţii Linux(TOC)

- distribuţie Linux este un sistem de operare complet ce poate fi instalat şi rulat pe un calculator sau server.

- În mod normal se numesc Distro Linux.

- Asamblate şi compilate de diferiţi furnizori.

- Distribuite gratuit şi cu sursă deschisă (se oferă şi codul sursă ce face posibilă modificarea).

- Include kernelul şi alte utilitare/aplicaţii ce pot fi folosite de utilizatorii finali.

- Oferite cu program de instalare.

- Dintre distribuitori amintim: Fedora Core, Red Hat, Debian, SuSE, Mandrake

### Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare

### Fişa suport. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare(TOC)

Această fişă vizează competenţa individuală: Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare

Sugestii metodologice:

- Forma de organizare: frontală

- Locul: Un laborator de informatică

- Resurse de timp: lăsăm la latitudinea profesorului împărţirea fişei în unităţi mai mici pentru încadrarea în timp

- Metode: problematizare, studiu de caz, exerciţiul.

Obs: Sugerez utilizarea softului de virtualizare VMWare Server care permite simularea configurării fizice a unui PC, configurarea de BIOS şi instalarea tuturor tipurilor de sisteme de operare existente. Se poate instala pe orice tip de sistem de operare care are o memorie RAM >=1Gb şi spaţiu liber pe HDD peste 20 Gb. Pentru a putea crea reţele de calculatoare virtuale (care să comunice între ele) trebuie ca calculatoarele gazdă să aibă instalat un sistem de operare în reţea (Windows 2000/2003 Server) sau Windows Vista. Acest soft se poate downloada de pe Internet şi solicită o înregistrare pentru obţinerea licenţelor (varianta VMWare Server este freeware).

Pregătirea instalării sistemului de operare constă în următoarele operaţii:

- Procurarea kitului de instalare de la una din următoarele adrese:

http://fedora.tuchemnitz.de/pub/linux/fedora/linux/releases/10/Fedora/i386/iso/

Fedora-10-i386-DVD.iso

http://fedoraproject.org/get-fedora

http://ftp.iasi.roedu.net

http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/10/-mirrors site

Kitul de instalare se poate găsi în două forme de arhive imagine  *.iso: Live CD şi DVD

După descărcare se creează CD-ul sau DVD-ul boot-abil cu Nero sau ImgBurn (soft freeware de creare şi scriere imagini iso) de la http://www.imgburn.com/

- Pregătirea sistemului de calcul :

  - verificarea componentelor hardware:HDD, memorie, procesor, placă de reţea(se montează la nevoie una suplimentar dacă sistemul va fi gateway -ieşire la Internet pentru o reţea internă).Verificarea vizează montarea corectă a componentelor respectiv valorile cerute pentru HDD şi memoria RAM (conform scopului sistemului de calcul şi cerinţelor de sistem) respectiv dacă dispunem de unitatea DVD-ROM pentru instalarea de pe DVD.

  - Se setează sistemul din BIOS să boot-eze de pe unitatea CD/DVD-ROM:

se porneşte sistemul urmărindu-se ecranele care apar pentru identificarea mesajului care ne precizează tasta sau combinaţia de taste ce trebuiesc apăsate pentru apariţia ferestrei de Setare Bios (Bios Setup). Tasta sau combinaţia de taste poate diferi de la un sistem la altul! Modificăm ordinea de boot-are, după care salvăm modificările. Ni se va cere confirmarea modificării, după care sistemul se va reporni. Avem grijă ca CD-ul sau DVD-ul să fie introdus în unitatea CD/DVD-ROM.

Alegem panoul Boot, schimbăm valorile folosind tastele şi simbolurile din partea de jos a ferestrei

Ieşim cu confirmarea sălvării

### Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa suport. Instalarea sistemului de operare pentru reţea(TOC)

Această fişă vizează competenţa individuală: Instalează sistemul de operare pentru reţea

Sugestii metodologice:

- Forma de organizare: frontală, pe grupe sau individual în funcţie de dotarea cu calculatoare

- Locul: Un laborator de informatică

- Resurse de timp: lăsăm la latitudinea profesorului împărţirea fişei în unităţi mai mici pentru încadrarea în timp

- Metode: problematizare, studiu de caz, exerciţiul.

Obs: Sugerăm prezentarea materialului din anexă înainte de instalarea efectivă. Cele mai bune rezultate se pot obţine dacă fiecare cursant va instala un sistem pe câte un calculator individual. Dacă nu permite dotarea, puteţi prezenta frontal la un PC legat la un video proiector instalarea demonstrativă a sistemului Linux.

În continuare vom descrie pas cu pas modul de instalare a sistemului Fedora 10 de pe suport DVD. La pornirea sistemului cu DVD-ul introdus în unitatea DVD-ROM, acesta va începe citirea DVD-ului şi va iniţializa procesul de instalare. La primul ecran alegem

prima opţiune adică instalare. Observăm că se permite şi actualizarea unui sistem mai vechi.

Prima fereastră grafică

Urmează testarea mediului de instalare (CD/DVD).Dacă CD/DVD-ul este folosit prima dată este bine să-l testăm pentru a nu avea surprize nedorite în timpul instalării. Dacă testul este trecut cu bine, vom primi un mesaj în care suntem atenţionaţi că putem continua instalarea.

Putem alege între a testa sau a nu testa mediul

Expertul instalare Linux (Wizard-ul) numit Anaconda începe să ruleze, ghidându-ne pe parcursul instalării.

Începe rularea expertului instalare Anaconda

Fereastra cu logo-ul asociat distribuţiei Fedora 10

În continuare apar două ferestre unde putem alege limba în care vor apărea instrucţiunile pe parcursul instalării şi limba pentru tastatură. Sugerez alegerea limbii române pentru instrucţiuni (dacă instalaţi pentru prima oară un sistem de acest tip) iar pentru tastatură US English deoarece majoritatea tastaturilor sunt de tip US.

Putem alege limba de instalare

Am ales limba română

Am ales tastatura US English

Ni se cere cere iniţializarea hard discului, proces care va determina ştergerea informaţiilor de pe el. De regulă acest avertisment apare la un hard disc nou, neformatat sau cu un alt tip de fişiere decât cele utilizate de sistemul Linux.

Se iniţializează HDD-ul

Aici introducem numele serverului

Se cere introducerea numele complet al serverului (FQN), deoarece se presupune că va fi legat la Internet şi deţinem un domeniu înregistrat. Se permite şi nume scurt cum ar fi “server” în loc de “www.server.ro” . Se poate lăsa numele implicit deoarece numele final se poate stabili după instalare.

Am schimbat numele implicit

Urmează setarile de zonă geografică, pentru ajustarea automată a timpului !

Poziţia geografică se setează automat  în funcţie de limba instalării

Un pas foarte important: setarea parolei administrative. Trebuie să fie greu de ghicit şi uşor de reţinut. Să nu se folosească ca parolă date personale care pot fi depistate uşor de către persoane răuvoitoare. Cine se loghează ca root are drepturi absolute asupra sistemului şi poate produce dezastre.

Setarea parolei de root

În acest moment trebuie stabilită structura de partiţii a hard disk-ului. Există mai multe variante posibile, vizibile în imaginea de mai jos.

Se pot crea propriile partiţii, conform unei scheme de încărcare a spaţiului dorite (opţiunea Structură personalizată).

Orice partiţie creată trebuie să conţină un punct de montare (adică ce director va fi localizat pe acea partiţie în structura  arborescentă: ex: /boot, /home, /var, /tmp, etc.

Chiar directorul rădăcină „/” trebuie să fie montat, pentru a putea fi localizat de nucleul sistemului de operare la boot-are.

Partiţia de swap nu trebuie montată; se alege doar dimensiunea şi tipul de sistem de fişiere asociat.

Putem să alegem varianta implicită prezentată în imaginea de mai jos, când lăsăm sistemul să gestioneze şingur spaţiul şi să creeze partiţiile necesare pentru o funcţionare optimă. Chiar este indicată această opţiune, deoarece există în sistemul Fedora o funcţie specială de management a partiţiilor care împarte spaţiul pe hard disk în Grupuri de Volume, mai uşor de administrat de către sistemul de operare.

Alegem varianta  din listă

Dacă am stabilit structura partiţiilor alegem „Write changes to disk” pentru realizarea şi formatarea partiţiilor, conform schemei stabilite, sau dacă nu ne-am hotărât, ne putem întoarce să modificăm apăsând „Go back”.

Alegem scrierea modificărilor pe HDD

Se creează partiţiile şi se formatează

După formatare trebuie să stabilim ce aplicaţii dorim să instalăm. Se permite personalizarea  aplicaţiilor ce se vor instala, în funcţie de destinaţia calculatorului. În acest lucru constă “frumuseţea ” sistemelor Linux: pot fi instalate ca staţie de lucru cu aplicaţii de birou şi altele, sau pot fi instalate ca sisteme server, cu aplicaţii specifice de servire şi de configurare a lor foarte puternice. Şi după instalare, un sistem poate fi transformat din staţie de lucru în server prin instalarea şi configurarea aplicaţiilor specifice. Deoarece noi dorim să configurăm sistemul ca server, vom instala următoarele aplicaţii:

- Server Web cu PHP

- Server MySQL

- Server de Mail

- Server FTP

- Server de nume DNS

- Servere de reţea (DHCP)

Fiecare dintre opţiunile alese implică instalarea principalelor aplicaţii pentru funcţionarea optimă a serviciilor respective. Se pot instala pachete suplimentare în funcţie de necesitate, apăsând pentru un serviciu din listă selectat controlul „Optional packages”.

În plus, dacă dorim configurarea sau monitorizarea a serviciilor sau a echipamentelor, vom selecta de la categoria “Sistem de bază” :

- Unelte de administrare

- Unelte sistem

- Suport hardware

La categoria “Dezvoltare” alegem “Librării pentru dezvoltare” şi „Unelte pentru dezvoltare” deoarece multe aplicaţii ce se vor instala ulterior sunt în format sursă şi trebuiesc compilate pentru a se adapta la caracteristicile sistemului nostru din punct de vedere hardware şi software. Din celelalte categorii alegem Editoare, Internet în mod text, Java şi debifaţi celelalte care nu sunt necesare pentru funcţionarea serverului.

La categoria “Medii pentru spaţiul de lucru” putem alege între mediul Gnome şi KDE. Le putem instala pe amândouă. De regulă ne interesează aceste aspecte dacă instalăm o staţie de lucru la care ne interesează în mod deosebit aspecte grafice şi aplicaţii diverse. Fiecare mediu grafic oferă anumite aspecte de design particular şi/sau aplicaţii distincte.Le puteţi încerca pe amândouă pentru a observa care se potriveşte cu gusturile estetice ale dumneavoastră. Sunt anumite aplicaţii în mod grafic care sunt construite special pentru unul din cele două medii grafice.

Dacă dorim să instalăm din alte depozite suplimetare de programe selectăm „Installation Repo” , „Fedora 10-i386” şi „Fedora 10-i386-Updates”. Atenţie: dacă selectăm al doilea, respectiv al treilea depozit este necesară o conexiune la Internet ; ne apare o fereastră de configurare a conexiunii automat prin DHCP sau manual.

Sugerez instalarea fără depozite suplimentare, deoarece conexiunea la Internet poate să nu funcţioneze corect şi se pot instala aplicaţii suplimentare după finalizarea instalarii primare.

Alegem “Înainte”

Dacă am ales depozitele suplimentare trebuie adăugaţi parametrii ceruţi

Bifăm „Personalizează acum” apoi apăsăm Înainte

Alegem serverele de bază

Înainte de începerea instalării se verifică dependenţele pachetelor selectate pentru instalare. Sistemul Linux este compus din pachete de programe de dimensiuni mici care pot depinde unele de altele. În plus pot partaja între ele biblioteci de librării.

Verificarea dependenţelor de alte pachete

Începe instalare

Procesul de instalare este pornit. În funcţie de programele selectate şi de caracteristicile sistemului, instalarea poate dura aproximativ 45 - 60 de minute.

Un stadiu din procesul de instalare

Instalarea este finalizată. Apăsăm Reboot (Repornire) şi extragem DVD-ul din unitate.

Fereastra de pornire a sistemului. Dacă apăsăm tasta Esc va apărea  ecranul cu prezentarea serviciilor şi pornirea lor. Dacă toate sunt cu Ok ( de culoare verde), înseamnă că serviciile pornesc normal. Dacă apare Failed (culoare rosie) înseamnă că sunt probleme cu serviciul respectiv şi este necesară verificarea fişierele de configurare.

Prima fereastră. Dacă apăsăm  tasta Esc apare ecranul din figura următoare

Prezentarea serviciilor

La prima pornire a sistemului apar ecranele următoare ce cuprind acordul de licenţă, setarea datei şi orei sistemului, fereastra de creare a unui utilizator obişnuit şi în final ni se cere (dacă conexiunea la Internet ar fi activă) să trimitem profilul hardware al sistemului pentru a ajuta la dezvoltările ulterioare al sistemului Linux.

Fereastra de Bun venit

Acordul de Licenţă

Creare utilizator obişnuit

Setare dată-oră

Trimitere profil hardware.

După configurarea minimală de la prima pornire apare fereastra de login.

Nu vă logaţi cu contul de root căci este dezactivat. V-am prezentat mai devreme modul de activarea a contului de root (super user).

Desktop-ul sistemului Linux Fedora 10

În imaginea de mai sus prezentăm fereastra de Desktop a sistemului Fedora 10. Bara de start cu meniurile aplicaţiilor poate fi mutată jos prin click pe ea şi dragată în partea de jos a ecranului.

### Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa suport. Configurarea sistemului de operare pentru reţea (TOC)

Această fişă vizează competenţa individuală: Configurează sistemul de operare

Sugestii metodologice:

- Forma de organizare: frontală, pe grupe sau individual în funcţie de dotarea cu calculatoare

- Locul: Un laborator de informatică

- Resurse de timp: lăsăm la latitudinea profesorului împărţirea fişei în unităţi mai mici pentru încadrarea în timp

- Metode: problematizare, studiu de caz, exerciţiul.

Obs: Sugerăm ca profesorul să realizeze în paralel cu cursanţii configurarea pe un calculator conectat la un video proiector.

Configurarea sistemului de operare în reţea presupune anumite setări ale sistemului care să permită deservirea clienţilor reţelei interne sau externe (Internet) cu anumite servicii cum ar fi:

- DHCP - alocarea dinamică de IP-uri clienţilor din reţeaua internă;

- HTTP - oferă pagini Web clienţilor din reţeaua Internet sau reţeaua internă;

- FTP - posibilitatea transferului de fişiere în reţea;

- DNS - sistemul numelor de domenii permite transformarea numelor de domenii (sau a calculatoarelor) în IP-ul asociat, respectiv invers;este un serviciu care optimizează accesarea paginilor Web sau a computerelor în reţea (În absenţa serviciului DNS,  URL-urile ar fi constituite din IP-urile serverelor Web !!)

- Mail - oferă posibilitatea triniterii şi primirii de mesaje electronice (Poştă electronică)

- Chat - oferă posibilitatea comunicării directe între clienţi prin: mesaje text, voce şi imagine (Ex: serviciul Yahoo-Messenger).

În acest ghid vom prezenta configurarea de bază a unui server de Linux care să ofere serviciile: HTTP, DNS şi DHCP. Înainte de configurarea serviciile menţionate sunt necesare câteva setări de bază: numele calculatorului, IP-urile interfeţelor de reţea, DNS-ul şi Gateway-ul necesar pentru accesarea Internetului.Sistemul Linux Fedora 10 permite ca anumite configurări să se realizeze din meniurile specifice de administrare (modul grafic) dar şi din linie de comandă.Toate serviciile oferite de sistemele Linux au anumite fişiere text în care îşi păstrează setările. Acest lucru permite administarea de la distanţă a sistemului cu clienţi de SSH sau Telnet care oferă o fereastră în linie de comandă (CLI) de la care pot fi apelate editoare de text (joe, vi) în care să se modifice parametrii de configurare a sistemului.Există şi un utilitar de administrare fişiere foarte util numit mc (Midnight Commander) care poate fi foarte folositor când nu avem acces la o interfaţă grafică (Dacă este instalat se apelează cu comanda mc.)

Fereastra aplicaţiei mc

Se poate întâmpla ca din diverse motive să nu putem instala modulul grafic X11 sau chiar să nu putem să instalăm sistemul în mod grafic. Atunci singurul mod de comunicare cu sistemul este modul text prin linia de comandă. Ce trebuie să ştim sunt câteva comenzi de bază: de deschidere a fişierelor pentru editare, salvare, închidere, setare starea serviciilor: pornire, oprire, activare la pornirea sistemului, etc. Pentru fiecare serviciu în parte prezentăm ambele moduri de configurare (pe cât posibil): mod grafic şi mod text.

În mod grafic configurările se fac din meniul Sistem(Administrare(”serviciul dorit”

Meniul Administrare

sau personalizarea unor aspecte din meniul Sistem(Preferinţe(…

Meniul Preferinţe

Menţionăm că unele dintre configurările realizate din meniurile specifice le folosim pentru a crea structura de bază a fişierelor text de configurare. Este obligatoriu a după o setare din modulul grafic să verificăm fişierul text asociat deoarece se pot produce erori în scrierea acestor fişiere (erori ce trebuie corectate!)

#### 4.1.Configurarea numelui calculatorului, configurarea interfeţelor de reţea, DNS şi Gateway.( TOC)

Urmăm calea din bara de meniu de pe Desktop: Sistem(Administrare(Reţea

Administrare reţea

În fereastra Configuraţie reţea se configurează „parţial”:

- numele calculatorului din selectorul Gazde

- serverul DNS din selectorul DNS

- interfeţele de reţea din selectorul Dispozitive

Fereastra configurare reţea

Selectăm tabul Gazde pentru configurarea numelui calculatorului, adresa IP asociată şi numele scurt (alias-ul). Bifăm “Show loopback” pentru a vizualiza parametrii adresei de loopback (bucla locală). Adresa de loopback 127.0.0.1 este asociată unei interfeţe de reţea virtuale necesară testării configuraţiilor de reţea chiar în absenţa unei interfeţe de reţea reale. Ei i se asociază numele localhost.localdomain şi numele scurt localhost. Pe o linie trebuie să fie o singură înregistrare de forma (elementele sunt separate printr-un Tab)

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost

După cum observăm în imagine numele calculatorului setat în timpul instalării s-a suprapus peste prima înregistrare.

Pentru a evita acest lucru putem lăsa numele calculatorului localhost.localdomain în timpul instalării şi să-l adăugăm aici apăsând controlul Nou.

În cazul nostru selectăm prima înregistrare, apăsăm Editează şi modificăm prima înregistrare conform standardului de mai sus.

Fereastra Gazde (Hosts)

Fereastra de editare sau adăugare

Adăugăm IP-ul interfeţei de reţea, numele calculatorului (FQN) şi numele scurt

192.168.10.100	www.server.ro	www

Dacă avem mai multe interfeţe de reţea fiecare cu IP-ul său, de regulă numele calculatorului se asociază cu interfaţa conectată la Internet (în cazul nostru eth0). Se permite asocierea aceluiaşi nume şi celeilalte interfeţe de reţea(eth1).

192.168.1.1	www.server.ro	www

Aceste înregistrări vor fi folosite la setarea iniţială a serverului DNS. Dacă dorim putem să mai adăugăm şi alte înregistrări ale altor calculatoare cu care serverul nostru poate comunica pentru diverse funcţii.(backup, mail, dns, etc.). ex.

192.168.10.101	mail.server.ro	mail

192.168.10.102	dns.server.ro		dns

Se poate să existe câte un server pentru fiecare serviciu în parte (reţele mari).

Într-o reţea mică, un singur calculator poate deservi clienţii cu toate serviciile necesare.

Configurarea interfeţelor de reţea se realizează din aceeaşi fereastră de la categoria Dispozitive unde selectăm interfaţa simbolizată prin eth0, eth1…apoi apăsăm Editează.

În fereastra care apare putem introduce parametrii de conectare la reţea: IP-ul, masca de reţea şi gateway-ul reţelei din care face parte calculatorul (adresa ruterului-echipament sau calculator cu soft special care conectează reţele diferite).

Setăm ca placa de reţea să fie activată la pornirea calculatorului. Apăsăm Ok.

Serverele au de regulă IP-uri statice, setate manual, deoarece sunt multe configurări care depind de IP. Numai staţiile de lucru pot primi IP dinamic de la un server DHCP.

Procedăm la fel şi cu cealaltă interfaţă de reţea (eth1 în cazul nostru).

După cum se observă din imaginea de mai jos, trebuie să introducem doar IP-ul şi masca de reţea.

Nu introducem adresa de Gateway deoarece această interfaţă va ea însăşi gateway pentru reţeaua nostră internă, în raport cu reţeaua Internet.

Selectăm şi aici ca placa de reţea săfie activată la pornire.

Parametrii pentru eth0

Parametrii pentru eth1

Pentru setarea serverului DNS necesar conectării la Internet  alegem categoria DNS

unde introducem: numele calculatorului nostru, toate serverele DNS care deservesc calculatorul nostru, respectiv reţeaua internă.

Deoarece vom configura şi serviciul DNS, am optat ca primul server DNS din listă să fie chiar calculatorul nostru (va deservi reţeaua internă), urmat de adresele serverelor DNS primite de la ISP (furnizorul de Internet).

În ultimul câmp introducem numele domeniului nostru ex: server.ro.

Pentru finalizare alegem Salvare din meniul Fişier, iar în fereastra de confirmare care apare apăsăm Ok. (Ne avertizează că pentru a face active modificările trebuie să restartăm serviciile sau să repornim calculatorul)

Setare DNS

Confirmare salvare

În continuare verificăm şi eventual corectăm fişierele text de configurare. Numele şi locaţia în structura de directoare sunt:

Nume calculator :  fişierul hosts(	/etc/sysconfig/networking/profiles/default/hosts

Interfeţe reţea: fişierele ifcfg-eth0 şi ifcfg-eth1(

/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 sau ifcfg-eth1

DNS: fişierul resolv.conf(	/etc/sysconfig/networking/profiles/default/resolv.conf

Aceste fişiere pot fi deschise urmând calea prezentată cu dublu click sau click dreapta pe fişier şi deschidere cu editor texte

La fel pot fi deschise folosind linia de comandă din fereastra Terminal din locaţia:

Aplicaţii(Utilitare de sistem(Terminal din bara de instrumente de pe Desktop. Este bine să adăugăm o legătură la acest utilitar pe Desktop pentru acces mai rapid.

Identificare Terminal

Adăugare legătură la terminal pe Desktop

Comenzile necesare accesării fişierelor de configurare sunt:

(se execută pe rând: deschidere, editare, salvare, închiere)

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/profiles/default/hosts

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/profiles/default/resolv.conf

Pentru parametrii stabiliţi în exemplul nostru fişierele de configurare trebuie să arate astfel:

Înainte de modificarea fişierului hosts

După modificarea fişierului hosts

Înainte de modificarea fişierului ifcfg-eth0

După modificarea fişierului ifcfg-eth0

După modificarea fişierului ifcfg-eth1

Fişierul resolv.conf  în care de regulă nu avem de modificat.

După verificarea tuturor fişierelor prezentate mai sus şi operarea corecturilor necesare trebuie restartate serviciile de reţea care fac active noile modificări. Dacă activarea uneia dintre interfeţele de reţea esuează trebuie verificate fişierele de configurare pentru găsirea unor eventuale erori.

[root@www~]# service network restart

Dacă observăm ceva asemănător ca în figura de mai jos continuăm cu următoarele configurări.

Restartarea serviciilor de reţea. Observăm că totul este Ok.

#### 4.2.Dezactivarea SELinux (TOC)

Selinux reprezintă un sistem de siguranţă suplimentar pe care îl are sistemul Fedora. Mai mult încurcă decât ajută aşa că îl vom dezactiva. Se poate dezactiva din meniul Sistem(Administrare(SELinux Management sau din fişierul text de configurare config situat în locaţia /etc/selinux/config în care setăm parametrul SELINUX=disabled.

Meniul SELinux Management

Setare în mod grafic

Setare în fişierul text

După aceste modificări sistemul trebuie repornit pentru a se aplica efectiv modificările.

#### 4.3.Firewall(TOC)

Sistemul Firewall este modulul de protecţie al sistemului şi este implementat de aplicaţia iptables care se instalează odată cu sistemul.

Funcţionarea sistemului de protecţie se bazează pe blocarea sau activarea unor servicii, interfeţe de reţea, porturi, etc.

O configurare simplă se poate realiza din meniul Sistem(Administrare(Paravan de Protecţie sau din linia de comandă tastând setup şi cu tastele Tab, săgeţi, space şi Enter (dacă se cere putem introduce şi parametri numerici) defilăm prin lista de opţiuni şi activăm modulul de configurare Firewall unde urmărim şi activăm următorii parametri:

- Servicii de încredere: DNS, FTP, Mail, SSH, Samba, WWW(http), WWW securizat (https)

- Interfeţe de încredere: eth0 şi eth1

- Masquerading: eth1 activează rutarea şi permite conectarea reţelei locale la Internet (folosind aplicaţiile squid şi iptables; necesită configurări complexe !!).

Meniul Paravan de protecţie.

Apăsăm închide la fereastra cu recomandări.

Activare permisiune rulare servicii.

Activare permisiune rulare servicii (partea de jos a ferestrei).

Deblocarea accesului la interfeţele de reţea eth0 şi eth1.

Selectare interfaţă mascată

Setarea interfeţei de reţea care va fi mascată: eth1 în exemplul nostru. (va fi Gateway pentru reţeaua internă; Masquerading-ul este un mecanism prin care o reţea internă (cu IP-uri private- invizibile pe Internet)  poate fi “ascunsă” în spatele unui IP real. Toate calculatoarele conectate la reţeaua internă care accesează Internetul vor fi văzute cu IP-ul real al plăcii eth0. Este o metodă de a scădea costurile în ce priveşte achiziţionarea de IP-uri reale (vizibile pe Internet).

Configurarea în mod text (de la linie de comandă)

Comanda setup determină apariţia ferestrei de configurare a unor servicii cum ar fi:

- firewall,

- reţea (asemănător cu configurarea în mod grafic dar mai simplist),

- activarea/dezactivarea la pornire a unor servicii.(echivalent cu comanda

chkconfig --level 235 nume_serviciu on/off

unde cifrele sunt nivele (sapte de toate:0,1,2,3,4,5,6) la care rulează serviciul; 2 este nivelul multiutizator fără NFS-sisteme de fişiere în reţea, 3 este nivelul normal multiutilizator iar 5 este nivelul X11 mod grafic ), etc.

Fereastra de configurare

Cu tasta săgeată deplasăm selecţia la Configurare firewall şi apăsăm Enter

Firewall-ul poate fi activat sau dezactivat (nerecomandat). Dezactivarea se face numai în cazul în care dorim să impunem reguli personalizate şi care să asigure şi anumite funcţii speciale: redirectare, rutări speciale, înaintări de porturi, etc.). Aceste reguli sunt trecute într-un fişier text (sunt comenzi trimise aplicaţiei iptables) şi este  rulat în linia de comandă (ex: [root@www~] ./etc/rc.d/rc.firewall unde rc.firewall este fişierul care conţine regulile personalizate, iar punctul din faţa “/” îi transmite interpretorului de comenzi (shell) că trebuie să ruleze conţinutul acestui fişier ca un script executabil).

Bifarea unui element din listă se face cu tasta Space, tranziţia de la un buton la altul se face cu tasta Tab iar cu Enter “apăsăm” butonul.

Selectăm Personalizează

.

Urmărim şi modificăm parametrii exact ca şi în ferestrele grafice. Trecerea de la o fereastră la alta se face apăsând Forward sau Back.  Când am terminat, selectăm butonul Close şi apăsăm Enter.

….

Apăsăm Ok.

Confirmăm suprascrierea regulilor impuse de noi peste cele iniţiale. Ni se cere să verificăm starea serviciului iptables.

Apăsăm ieşire pentru a părăsi utilitarul.

Pentru salvarea configurărilor şi activarea la pornire a serviciului iptables tastăm pe rând:

[root@www~] service iptables save

[root@www~] chkconfig --level 235 iptables on

Salvarea regulilor firewall se face în fişierul iptables din locaţia   /etc/sysconfig/iptables

#### 4.4.Actualizarea sistemului. Instalarea unor aplicaţii.( TOC)

Pachetele de instalare pentru sistemele Linux Fedora sau RedHat sunt în general în format RPM (RedHat Package Manager) adică o arhivă specială ce conţine toate fişierele necesare instalării. Sistemul RPM permite operarea uşoară a pachetelor: instalare, dezinstalare, upgrade, etc. Pachetele RPM au în general nume de fişier de forma ex: lynx-2.8.6-17.fc10.i386 unde lynx este numele pachetului (aplicaţiei), 2.8.6-17 este versiunea, fc10 este versiunea sistemului de operare (Fedora 10) iar i386 este arhitectura minimală cerută (Intel 386). Sunt şi pachete care nu depind în mod exclusiv de versiunea sistemului de operare cum ar fi ex: webmin-1.420-1.noarch.rpm care poate fi instalat pe orice versiune de Fedora, RedHat, SuSE, Mandrake sau Caldera (Distribuţii care recunosc acest sistem de împachetare). Comenzi mai utilizate sunt:

- pentru instalarea unui pachet RPM :

[root@www~] rpm -i webmin-1.420-1.noarch.rpm

- pentru dezinstalare

[root@www~] rpm -u webmin-1.420-1.noarch.rpm

- pentru verificarea existenţei în sistem sau a versiunii

[root@www~] rpm -q webmin

Ce este marcat cu albastru în numele fişierului este numele scurt al aplicaţiilor.

Alte formate de pachete sunt cele în format sursă (necompilate).Pentru a fi utilizate, trebuie compilate şi apoi instalate.

Fedora utilizează un program foarte util în procesele de instalare, dezinstalare sau update numit yum care poate fi rulat la linia de comandă:

- pentru instalarea unui program :

[root@www~] yum install proftpd

- pentru dezinstalarea unui program

[root@www~] yum remove vsftpd

- pentru instalarea mai multor programe cu o singură comandă

[root@www~] yum install proftpd system-confi-bind lynx zip …..

- pentru actualizarea întregului sistem

[root@www~] yum update     (nu recomand acest lucru; se poate întâmpla să nu mai meargă sistemul la fel de bine ca înainte de actualizare (mai ales sistemul X11 - modul grafic)(recomand doar actualizarea aplicaţiilor de bază (lista de aplicaţii de mai jos)

Programele administrate cu yum trebuie să se găsească pe serverele cu aplicaţiile şi kiturile de instalare ale distribuţiei. Yum are o bază de date cu aceste servere şi comunică cu acestea pentru identificarea programelor şi a dependenţelor lor. În timpul instalării se poate să-şi actualizeze această bază de date. Dacă instalăm un program folosind comanda rpm fişierul RPM trebuie să fie pe calculator şi este posibil să ceară şi alte programe de care depinde, lucru care poate îngreuna lucrul. Cu yum acest lucru nu se întâmplă deoarece el instalează o dată cu programul solicitat şi pachetele adiţionale de care are nevoie. Singura problemă este că trebuie să avem conexiune Internet. Presupunem că avem conexiune la Internet. Vom instala sau actualiza un set de programe care ne sunt necesare pentru configurarea serverului nostru folosind yum:

[root@www~] yum install fetchmail wget bzip2 unzip zip nmap openssl lynx fileutils ncftp gcc gcc-c++ quota bind-chroot mysql mysql-devel mysql-server  cyrus-sasl cyrus-sasl-devel cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-md5 cyrus-sasl-plain postfix dovecot php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel joe mc system-config-bind ntp webalizer clamav perl-HTML-Parser perl-DBI perl-Net-DNS perl-Digest-SHA1 kernel-headers kernel-devel dhcp squid

#### 4.5.Configurarea serviciului HTTP(TOC)

Serviciul HTTP este asigurat în sistemele Linux de aplicaţia sau serverul Apache. El este responsabil cu furnizarea paginilor Web găzduite clienţilor din reţeaua internă sau externă (Internet).În cazul Internetului este obligatoriu cumpărarea şi înregistrarea unui nume de domeniu într-un server DNS  ex: server.ro

Configurarea serverului de Web constă în editarea fişierului httpd.conf din locaţia:

/etc/httpd/conf/httpd.conf  în care trebuie modificate câteva linii (sunt marcate în imagini cu albastru)

Locaţia fişierului de configurare

Adresa şi portul pe care aşteaptă cereri din partea clienţilor

Numele serverului şi portul asociat

Folosirea pentru numele serverului de Web numele setat în directiva ServerName

Locaţia paginilor Web: implicit este în	 /var/www/html	poate fi schimbată dacă este nevoie (pe un HDD nou montat în sistem în caz de spaţiu insuficient)

Utilizatorii sistemului pot întreţine propriul lor site dacă li se permite. Paginile lor Web vor fi stocate în directorul cu numele stabilit mai sus public_html (poate fi schimbat)

Locaţia paginilor Web a utilizatorilor se stabileşte prin directiva

<Directory /home/*/public_html>

unde * reprezintă orice utilizator existent ce are un director propriu în /home  iar public_html este directorul setat anterior situat în directorul utilizatorului

Aici se setează numele fişierelor de index (fişierul html care se deschide primul la apelarea site-ului se numeşte fişier de index) şi extensiile permise: index.html, index.htm, index.php, welcome.html, etc. sunt câteva exemple.

Salvăm modificările făcute şi tastăm la linia de comandă succesiv:

[root@www~] service httpd start	(pornim serviciul)

……

[root@www~] chkconfig --level 235 httpd on		(setăm activarea la pornire)

Testăm funcţionarea serverului Web tastând în browser :

http://192.168.10.100

Dacă observăm apariţia paginii de mai sus înseamnă că am configurat corect serverul Apache şi să continuăm cu celelalte configurări

Locaţia paginilor Web

Creăm un fişier text nou cu numele index.html

Deschidem fişierul cu un editor de text

Introducem codul unei pagini Web simple

Salvăm şi apelăm în browser adresa serverului

http://192.168.10.100

Dacă observăm pagina de mai sus înseamnă că serverul nostru este perfect funcţional.

Observaţie:

Serverul Web conţine un site principal apelabil prin tastarea în browser a URL-ului:

http://www.server.ro   (dacă există o înregistrare într-un server DNS care să facă asocirea dintre numele www.server.ro şi IP-ul 192.168.10.100)

sau

http://192.168.10.100 din extern (Internet) fără să fie nevoie de înregistare DNS

sau

http://192.168.1.1 din reţeaua internă dacă se permite ascultarea pe toate interfeţele de reţea: astfel trebuie să setăm  Listen (ascultarea) din

Listen 192.168.10.100:80  (valoare setată de noi- recomandată)

în

Listen *:80  (valoarea implicită)

Site-urile utilizatorilor pot fi apelate folosind variantele de mai sus astfel:

http://www.server.ro/~utilizator

http://192.168.10.100/~utilizator

http://192.168.1.1/~utilizator

După configurarea serverului DNS nu va mai trebui să folosim în URL-uri IP-urile serverului ci doar numele www.server.ro

#### 4.6.Configurarea serverului DNS(Serviciul Numelor de Domeniu)

#### ( TOC)

Serverul DNS lucrează în conjuncţie cu serverul Web. El realizează o conversie a numelor  calculatoarelor în IP-ul asociat pentru identificarea mai rapidă a resurselor URL, respectiv invers. Toate serverele Web din reţeaua Internet trebuie să aibă un nume de domeniu înregistrat într-un server DNS, altfel resursele oferite de ele pot fi accesate doar cunoscând IP-ul; lucru destul de greu de realizat într-o reţea ca Internetul. Pentru a accesa reţeaua Internet, la orice calculator trebuie setat adresa unui server DNS, respectiv Gateway-ul asociat. Când dorim să accesăm o resursă Internet (pagini web, mesagerie electronică, servicii de chat, servere FTP, etc.) bazată pe nume (ex: www.google.ro) pentru identificarea serverului Web, Mail, Chat, etc. trebuie realizată conversia numelui în IP, deoarece, pachetele de date care sunt transportate de la expeditor la destinatar sunt ghidate pe bază de adrese numerice (IP).

Presupunem că dorim să accesăm o pagină Web. Tastăm în browser adresa ei. În acest moment, intră în joc protocoalele de reţea (softuri specializate în schimbul de date între calculatoarele legate în reţea), care preiau cererea  noastră, îi atasează IP-ul nostru ca expeditor, IP-ul serverului DNS ca destinatar şi numele calculatorului care deţine informaţia dorită de noi(URL-ul) şi o trimite către serverul DNS. Acesta verifică existenţa în baza lui de date a numelui respectiv (de fapt domeniul). Dacă îl găseşte ne trimite înapoi un mesaj cu IP-ul resursei cerute. Urmează trimiterea cererii către serverul Web pe baza IP-ului primit de la DNS. Şi astfel vom primi de la acesta pagina Web solicitată. Dacă serverul DNS nu găseşte înregistrarea respectivă va trimite la rândul lui o cerere către alt server DNS cu care comunică, ş.a.m.d. până se găseşte ceea ce dorim. Dacă după un timp nu se găseşte nimic, se trimite un mesaj prin care suntem avertizaţi că  URL-ul cerut de noi nu există. Aproximativ aşa lucrează un server DNS !

Serverul DNS pe care îl vom configura va deservi reţeaua locală. Astfel, când dorim să accesăm site-ul stocat pe serverul nostru de Web, vom reduce timpul de acces. În plus, el va primi cererile de la clienţii locali şi le va transmite mai departe altor servere DNS cu care va comunica.

Vom configura serverul DNS folosind interfaţa grafică. Aplicaţia de configurare se numeşte system-config-bind şi am instalat-o la actualizarea sistemului cu yum. Ea nu se instalează odată cu instalarea sistemului de operare.

Aplicaţia este localizată în meniul Sistem (Administrare(Setări server(Domain Name System

Pornirea aplicaţiei

Interfaţa aplicaţiei

Fişierul hosts configurat mai devreme are un duplicat în /etc şi conţine informaţii de tip DNS. În baza de date DNS fiecare domeniu nou înregistrat se numeşte zonă, şi conţine informaţii legate de calculatoarele din domeniul rspectiv.

Apăsăm controlul Import care deschide automat calea către fişierul hosts din /etc. Alegem să deschidem fişierul.

Apăsăm butonul Ok, pentru confirmarea fişierului selectat automat.

Alegem Da pentru importul conţinutului fişierului hosts

Observăm apariţia unei noi zone denumite server.ro (numele zonelor este identic cu numele domeniilor). Odată cu zona server.ro numită Zona de Forward (Înaintare)  Internet apare şi zona denumită Zona de Reverse (Inversă) Internet.

- Zona Forward este responsabilă cu conversia numelor în IP

- Zona Reverse este responsabilă cu conversia IP-urilor în nume

În zona server.ro expandată se observă înregistarea de tip A (IPv4 Address) care precizează efectiv echivalenţa nume-IP. Înregistrarea păstrează doar prima parte din nume deoarece restul se adaugă automat (detectare automată a domeniului).

În zona 192.168.10 expandată se observă înregistarea de tip PTR (pointer) care precizează efectiv echivalenţa IP-nume. Înregistrarea păstrează doar ultimul octet (al patrulea) din IP deoarece restul se adaugă automat (detectare automată a IP-ului reţelei care în cazul nostru este 192.168.10.0)

Click dreapta pe numele de domeniu determină apariţia unui meniu contextual ce permite adăugarea de noi înregistrări în baza de date, ştergerea domeniului sau editarea lui. În imaginea de mai sus se selectează adăugarea unei noi înregistrări de tip A (Ipv4 Address), adică un nou calculator, sau acelaşi calculator cu alt IP (Interfaţă suplimentară de reţea)

Asocierea numelui calculatorului www.server.ro la IP-ul interfeţei eth1 192.168.1.1

Vizualizarea noilor înregistrări de tip forward

Vizualizarea noilor înregistrări de tip Reverse. Deoarece am introdus o nouă clasă de IP-uri 192.168.1.0 (adresa noii reţele) s-a creat o nouă zonă de Reverse

Dacă se apasă Salvează din bara de instrumente, apare un mesaj de confirmare a noilor modificări. Se salvează modificările şi se restartează automat serverul DNS.

Putem verifica funcţionarea serverului DNS, printr-o interogare DNS de pe alt calculator din reţeaua internă.  Deschidem o linie de comandă (pe un calculator Windows XP, Vista) urmând calea Start(Run(unde tastăm cmd sau de pe un sistem Linux (Terminal). Tastăm următoarea comandă:

Sub Windows

- interogare de tip forward

C:\Users\Administrator>nslookup www.server.ro

Server:  www.server.ro

Address:  192.168.1.1

Name:    www.server.ro

Addresses:  192.168.10.100

192.168.1.1

C:\Users\Administrator>

- interogare de tip reverse

C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.1.1

Server:  www.server.ro

Address:  192.168.1.1

Name:    www.server.ro

Address:  192.168.1.1

C:\Users\Administrator>

Sub Linux

- interogare de tip forward

[root@www ~]# nslookup www.server.ro

Server:         192.168.10.100

Address:       192.168.10.100#53

Name:   www.server.ro

Address: 192.168.1.1

Name:   www.server.ro

Address: 192.168.10.100

[root@www ~]#

- interogare de tip reverse

[root@www ~]# nslookup 192.168.1.1

Server:         192.168.10.100

Address:       192.168.10.100#53

1.1.168.192.in-addr.arpa        name = www.server.ro.

[root@www ~]#

Pentru a ne asigura că serverul DNS este activat la pornirea calculatorului vom tasta comanda de la Terminal:

[root@www ~]# chkconfig –level 235 named on

#### 4.7.Configurarea serverului DHCP(TOC)

Serverul DHCP deserveşte reţeaua internă şi are rolul de a aloca dinamic IP-uri fiecărui calculator conectat în reţea.

Verificăm dacă aplicaţia dhcp este instalată:

[root@www ~]# rpm -q dhcp

dhcp-4.0.0-33.fc10

[root@www ~]#

Dacă observă rezultatul de mai sus înseamnă că aplicaţia este instalată şi se poate trece la configurare.  Dacă nu tastăm în terminal comanda

[root@www ~]# yum install dhcp

care va determina toate aplicaţiile necesare funcţionării serviciului DHCP

Configurarea se va face prin modificarea fişierului text dhcpd.conf situat în locaţia /etc/dhcpd.conf

Se modifică parametrii conform imaginii de mai jos

Configuraţia minimală

Pornirea serviciului DHCP şi activarea la pornire a calculatorului folosind succesiv comenzile:

[root@www ~]# service dhcpd start

[root@www ~]# chkconfig –level 235 dhcpd on

Testarea se face prin conectarea la interfaţa eth1 a unui calculator folosind un cablu inversor sau printr-un switch cu cabluri obişnuite.

Pornim calculatorul şi verificăm dacă alocarea automată de IP funcţioneză. Deschidem o linie de comandă cmd sub Windows sau  terminal sub Linux şi tastăm comanda:

Sub Windows (considerăm că placa de reţea este setată să primească IP automat)

C:\Users\Administrator>ipconfig  /all

Ethernet adapter Conexiune de reţea locală:

Connection-specific DNS Suffix  . : server.ro

Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-64-59-03-0B

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b1b6:7a44:2f14:2974%10(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.122(Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Lease Obtained. . . . . . . . . . : 13 mai 2009 08:10:13

Lease Expires . . . . . . . . . . : 13 mai 2009 17:10:12

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>

Sub Linux (considerăm că placa de reţea eth0 este setată să primească IP automat)

[root@www ~]# ifconfig

eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:F8:08:12:0C

inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::200:f8ff:fe08:120c/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:151 errors:29 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:19 errors:37 dropped:0 overruns:0 carrier:103

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:16204 (15.8 KiB)  TX bytes:4345 (4.2 KiB)

Interrupt:18 Base address:0xef80

[root@server ~]#

Configurarea serviciilor de bază a fost realizată complet

# III. Fişa rezumat

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite/ Rezultatele învăţării | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate 2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe/ Rezultatele învăţării care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

Competenţe care trebuie dobândite/ Rezultatele învăţării

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite / Rezultatele învăţării

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Bibliografie(TOC)

- Acostăchioaie, Dragoş. (2003). Administrarea şi configurarea sistemelor Linux, Bucureşti: Editura Polirom

- ***. La http://fedoraproject.org. 10.04.2009

- ***. La http://www.howtoforge.com/perfect-server-fedora-10 14.04.2009

# V. Anexă(TOC)

În anexă vă prezentăm fişierele de configurare pentru un server care deserveşte toate funcţiile unui server de Internet :

- Configurare reţea

- DHCP

- Web

- DNS

- Proxy şi Masquerading

#### 1.Fişierele de configurare reţea : (TOC)

- locaţia

/etc/sysconfig/networking/devices/

- fişier

ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

TYPE=Ethernet

USERCTL=no

IPV6INIT=no

PEERDNS=yes

IPADDR=192.168.10.100

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=De la ISP(furnizorul de internet) Ex: daca ip este 192.168.10.100 atunci Gateway poate fi 100.100.100.1

ifcfg-eth1

DEVICE=eth1

BOOTPROTO=none

BROADCAST=192.168.1.255

HWADDR=00:aE:e8:dA:2E:00

IPADDR=192.168.1.1

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.1.0

ONBOOT=yes

TYPE=Ethernet

- locaţia

/etc/sysconfig/networking/profiles/default/

- fişier

hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

192.168.10.100	www.server.ro	www

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost

resolv.conf

domain server.ro

nameserver 192.168.10.100

nameserver De la ISP

nameserver De la ISP (da exista doar un nameserver (Server DNS)stergi o linie

#### 2.Fişierul de configurare HTTP(TOC)

- locaţia

/etc/httpd/conf/

- fişier

httpd.conf

# This is the main Apache server configuration file.  It contains the

# configuration directives that give the server its instructions.

# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/> for detailed information.

# In particular, see

# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>

# for a discussion of each configuration directive.

#

#

# Do NOT simply read the instructions in here without understanding

# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure

# consult the online docs. You have been warned.

#

# The configuration directives are grouped into three basic sections:

#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a

#     whole (the 'global environment').

#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,

#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.

#     These directives also provide default values for the settings

#     of all virtual hosts.

#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to

#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the

#     same Apache server process.

#

# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many

# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the

# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin

# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"

# with ServerRoot set to "/etc/httpd" will be interpreted by the

# server as "/etc/httpd/logs/foo.log".

#

### Section 1: Global Environment

#

# The directives in this section affect the overall operation of Apache,

# such as the number of concurrent requests it can handle or where it

# can find its configuration files.

#

#

# Don't give away too much information about all the subcomponents

# we are running.  Comment out this line if you don't mind remote sites

# finding out what major optional modules you are running

ServerTokens OS

#

# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's

# configuration, error, and log files are kept.

#

# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)

# mounted filesystem then please read the LockFile documentation

# (available at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);

# you will save yourself a lot of trouble.

#

# Do NOT add a slash at the end of the directory path.

#

ServerRoot "/etc/httpd"

#

# PidFile: The file in which the server should record its process

# identification number when it starts.

#

PidFile run/httpd.pid

#

# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.

#

Timeout 120

#

# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than

# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.

#

KeepAlive Off

#

# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow

# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.

# We recommend you leave this number high, for maximum performance.

#

MaxKeepAliveRequests 100

#

# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the

# same client on the same connection.

#

KeepAliveTimeout 15

##

## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)

##

# prefork MPM

# StartServers: number of server processes to start

# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare

# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare

# ServerLimit: maximum value for MaxClients for the lifetime of the server

# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start

# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule prefork.c>

StartServers       8

MinSpareServers    5

MaxSpareServers   20

ServerLimit      256

MaxClients       256

MaxRequestsPerChild  4000

</IfModule>

# worker MPM

# StartServers: initial number of server processes to start

# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections

# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare

# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare

# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process

# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule worker.c>

StartServers         2

MaxClients         150

MinSpareThreads     25

MaxSpareThreads     75

ThreadsPerChild     25

MaxRequestsPerChild  0

</IfModule>

#

# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or

# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>

# directive.

#

# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to

# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)

#

#Listen 12.34.56.78:80

Listen 192.168.10.100:80

#

# Dynamic Shared Object (DSO) Support

#

# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you

# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the

# directives contained in it are actually available _before_ they are used.

# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need

# to be loaded here.

#

# Example:

# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so

#

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so

LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so

LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so

LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so

LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so

LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so

LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so

LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so

LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so

LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so

LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so

LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so

LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so

LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so

LoadModule include_module modules/mod_include.so

LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so

LoadModule logio_module modules/mod_logio.so

LoadModule env_module modules/mod_env.so

LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so

LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so

LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

LoadModule headers_module modules/mod_headers.so

LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so

LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so

LoadModule mime_module modules/mod_mime.so

LoadModule dav_module modules/mod_dav.so

LoadModule status_module modules/mod_status.so

LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so

LoadModule info_module modules/mod_info.so

LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so

LoadModule dir_module modules/mod_dir.so

LoadModule actions_module modules/mod_actions.so

LoadModule speling_module modules/mod_speling.so

LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so

LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so

LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so

LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so

LoadModule cache_module modules/mod_cache.so

LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so

LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so

LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so

LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so

LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

#

# The following modules are not loaded by default:

#

#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so

#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so

#

# Load config files from the config directory "/etc/httpd/conf.d".

#

Include conf.d/*.conf

#

# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status

# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus

# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.

#

#ExtendedStatus On

#

# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run

# httpd as root initially and it will switch.

#

# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.

#  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".

#  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the

#    suggested workaround is to create a user www and use that user.

#  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)

#  when the value of (unsigned)Group is above 60000;

#  don't use Group #-1 on these systems!

#

User apache

Group apache

### Section 2: 'Main' server configuration

#

# The directives in this section set up the values used by the 'main'

# server, which responds to any requests that aren't handled by a

# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for

# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.

#

# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,

# in which case these default settings will be overridden for the

# virtual host being defined.

#

#

# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be

# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such

# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com

#

ServerAdmin root@localhost

#

# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.

# This can often be determined automatically, but we recommend you specify

# it explicitly to prevent problems during startup.

#

# If this is not set to valid DNS name for your host, server-generated

# redirections will not work.  See also the UseCanonicalName directive.

#

# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.

# You will have to access it by its address anyway, and this will make

# redirections work in a sensible way.

#

ServerName www.server.ro:80

#

# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing

# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.

# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied

# by the client.  When set "On", Apache will use the value of the

# ServerName directive.

#

UseCanonicalName On

#

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your

# documents. By default, all requests are taken from this directory, but

# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.

#

DocumentRoot "/var/www/html"

#

# Each directory to which Apache has access can be configured with respect

# to which services and features are allowed and/or disabled in that

# directory (and its subdirectories).

#

# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of

# features.

#

<Directory />

Options FollowSymLinks

AllowOverride None

</Directory>

#

# Note that from this point forward you must specifically allow

# particular features to be enabled - so if something's not working as

# you might expect, make sure that you have specifically enabled it

# below.

#

#

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.

#

<Directory "/var/www/html">

#

# Possible values for the Options directive are "None", "All",

# or any combination of:

#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews

#

# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"

# doesn't give it to you.

#

# The Options directive is both complicated and important.  Please see

# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options

# for more information.

#

Options Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI MultiViews

#

# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.

# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:

#   Options FileInfo AuthConfig Limit

#

AllowOverride Options FileInfo AuthConfig Limit

#

# Controls who can get stuff from this server.

#

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

#

# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home

# directory if a ~user request is received.

#

# The path to the end user account 'public_html' directory must be

# accessible to the webserver userid.  This usually means that ~userid

# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions

# of 755, and documents contained therein must be world-readable.

# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.

#

# See also: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#forbidden

#

<IfModule mod_userdir.c>

#

# UserDir is disabled by default since it can confirm the presence

# of a username on the system (depending on home directory

# permissions).

#

#UserDir disable

#

# To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html

# directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment

# the following line instead:

#

UserDir public_html

</IfModule>

#

# Control access to UserDir directories.  The following is an example

# for a site where these directories are restricted to read-only.

#

<Directory /home/*/public_html>

AllowOverride Options FileInfo AuthConfig Limit

Options Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI MultiViews

<Limit GET POST OPTIONS>

Order allow,deny

Allow from all

</Limit>

<LimitExcept GET POST OPTIONS>

Order deny,allow

Allow from all

</LimitExcept>

</Directory>

#

# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory

# is requested.

#

# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-

# negotiated documents.  The MultiViews Option can be used for the

# same purpose, but it is much slower.

#

DirectoryIndex index.html index.html.var index.shtml index.cgi index.php index.phtml index.php3 index.htm home.html welcome.html

#

# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory

# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride

# directive.

#

AccessFileName .htaccess

#

# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being

# viewed by Web clients.

#

<Files ~ "^\.ht">

Order allow,deny

Deny from all

</Files>

#

# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is

# to be found.

#

TypesConfig /etc/mime.types

#

# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document

# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.

# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is

# a good value.  If most of your content is binary, such as applications

# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to

# keep browsers from trying to display binary files as though they are

# text.

#

DefaultType text/plain

#

# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the

# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile

# directive tells the module where the hint definitions are located.

#

<IfModule mod_mime_magic.c>

#   MIMEMagicFile /usr/share/magic.mime

MIMEMagicFile conf/magic

</IfModule>

#

# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses

# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).

# The default is off because it'd be overall better for the net if people

# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that

# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the

# nameserver.

#

HostnameLookups Off

#

# EnableMMAP: Control whether memory-mapping is used to deliver

# files (assuming that the underlying OS supports it).

# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted

# filesystems.  On some systems, turning it off (regardless of

# filesystem) can improve performance; for details, please see

# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#enablemmap

#

#EnableMMAP off

#

# EnableSendfile: Control whether the sendfile kernel support is

# used to deliver files (assuming that the OS supports it).

# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted

# filesystems.  Please see

# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#enablesendfile

#

#EnableSendfile off

#

# ErrorLog: The location of the error log file.

# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>

# container, error messages relating to that virtual host will be

# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>

# container, that host's errors will be logged there and not here.

#

ErrorLog logs/error_log

#

# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

# alert, emerg.

#

LogLevel warn

#

# The following directives define some format nicknames for use with

# a CustomLog directive (see below).

#

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer

LogFormat "%{User-agent}i" agent

# "combinedio" includes actual counts of actual bytes received (%I) and sent (%O); this

# requires the mod_logio module to be loaded.

#LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio

#

# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).

# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>

# container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*

# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be

# logged therein and *not* in this file.

#

#CustomLog logs/access_log common

#

# If you would like to have separate agent and referer logfiles, uncomment

# the following directives.

#

#CustomLog logs/referer_log referer

#CustomLog logs/agent_log agent

#

# For a single logfile with access, agent, and referer information

# (Combined Logfile Format), use the following directive:

#

CustomLog logs/access_log combined

#

# Optionally add a line containing the server version and virtual host

# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory

# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated

# documents or custom error documents).

# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.

# Set to one of:  On | Off | EMail

#

ServerSignature On

#

# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is

# Alias fakename realname

#

# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will

# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this

# example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the

# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the

# trailing slash, the realname must also omit it.

#

# We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory listings.  If you

# do not use FancyIndexing, you may comment this out.

#

Alias /icons/ "/var/www/icons/"

<Directory "/var/www/icons">

Options Indexes MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

#

# WebDAV module configuration section.

#

<IfModule mod_dav_fs.c>

# Location of the WebDAV lock database.

DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb

</IfModule>

#

# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.

# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that

# documents in the realname directory are treated as applications and

# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.

# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to

# Alias.

#

ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"

#

# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased

# CGI directory exists, if you have that configured.

#

<Directory "/var/www/cgi-bin">

AllowOverride None

Options None

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

#

# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in

# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the

# clients where to look for the relocated document.

# Example:

# Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

#

# Directives controlling the display of server-generated directory listings.

#

#

# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory

# listings.

#

IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=* HTMLTable

#

# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different

# files or filename extensions.  These are only displayed for

# FancyIndexed directories.

#

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*

AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*

AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*

AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*

AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe

AddIcon /icons/binhex.gif .hqx

AddIcon /icons/tar.gif .tar

AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv

AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip

AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps

AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf

AddIcon /icons/text.gif .txt

AddIcon /icons/c.gif .c

AddIcon /icons/p.gif .pl .py

AddIcon /icons/f.gif .for

AddIcon /icons/dvi.gif .dvi

AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu

AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl

AddIcon /icons/tex.gif .tex

AddIcon /icons/bomb.gif core

AddIcon /icons/back.gif ..

AddIcon /icons/hand.right.gif README

AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^

AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^

#

# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon

# explicitly set.

#

DefaultIcon /icons/unknown.gif

#

# AddDescription allows you to place a short description after a file in

# server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed

# directories.

# Format: AddDescription "description" filename

#

#AddDescription "GZIP compressed document" .gz

#AddDescription "tar archive" .tar

#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz

#

# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by

# default, and append to directory listings.

#

# HeaderName is the name of a file which should be prepended to

# directory indexes.

ReadmeName README.html

HeaderName HEADER.html

#

# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore

# and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted.

#

IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t

#

# DefaultLanguage and AddLanguage allows you to specify the language of

# a document. You can then use content negotiation to give a browser a

# file in a language the user can understand.

#

# Specify a default language. This means that all data

# going out without a specific language tag (see below) will

# be marked with this one. You probably do NOT want to set

# this unless you are sure it is correct for all cases.

#

# * It is generally better to not mark a page as

# * being a certain language than marking it with the wrong

# * language!

#

# DefaultLanguage nl

#

# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language

# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard

# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to

# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.

#

# Note 2: The example entries below illustrate that in some cases

# the two character 'Language' abbreviation is not identical to

# the two character 'Country' code for its country,

# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.

#

# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char

# specifier. There is 'work in progress' to fix this and get

# the reference data for rfc1766 cleaned up.

#

# Catalan (ca) - Croatian (hr) - Czech (cs) - Danish (da) - Dutch (nl)

# English (en) - Esperanto (eo) - Estonian (et) - French (fr) - German (de)

# Greek-Modern (el) - Hebrew (he) - Italian (it) - Japanese (ja)

# Korean (ko) - Luxembourgeois* (ltz) - Norwegian Nynorsk (nn)

# Norwegian (no) - Polish (pl) - Portugese (pt)

# Brazilian Portuguese (pt-BR) - Russian (ru) - Swedish (sv)

# Simplified Chinese (zh-CN) - Spanish (es) - Traditional Chinese (zh-TW)

#

AddLanguage ca .ca

AddLanguage cs .cz .cs

AddLanguage da .dk

AddLanguage de .de

AddLanguage el .el

AddLanguage en .en

AddLanguage eo .eo

AddLanguage es .es

AddLanguage et .et

AddLanguage fr .fr

AddLanguage he .he

AddLanguage hr .hr

AddLanguage it .it

AddLanguage ja .ja

AddLanguage ko .ko

AddLanguage ltz .ltz

AddLanguage nl .nl

AddLanguage nn .nn

AddLanguage no .no

AddLanguage pl .po

AddLanguage pt .pt

AddLanguage pt-BR .pt-br

AddLanguage ru .ru

AddLanguage sv .sv

AddLanguage zh-CN .zh-cn

AddLanguage zh-TW .zh-tw

#

# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages

# in case of a tie during content negotiation.

#

# Just list the languages in decreasing order of preference. We have

# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.

#

LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW

#

# ForceLanguagePriority allows you to serve a result page rather than

# MULTIPLE CHOICES (Prefer) [in case of a tie] or NOT ACCEPTABLE (Fallback)

# [in case no accepted languages matched the available variants]

#

ForceLanguagePriority Prefer Fallback

#

# Specify a default charset for all content served; this enables

# interpretation of all content as UTF-8 by default.  To use the

# default browser choice (ISO-8859-1), or to allow the META tags

# in HTML content to override this choice, comment out this

# directive:

#

AddDefaultCharset UTF-8

#

# AddType allows you to add to or override the MIME configuration

# file mime.types for specific file types.

#

#AddType application/x-tar .tgz

#

# AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress

# information on the fly. Note: Not all browsers support this.

# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing

# to do with the FancyIndexing customization directives above.

#

#AddEncoding x-compress .Z

#AddEncoding x-gzip .gz .tgz

# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you

# probably should define those extensions to indicate media types:

#

AddType application/x-compress .Z

AddType application/x-gzip .gz .tgz

AddType application/x-httpd-php .php .phps .php3 .phtml .html .htm .shtml .fds

#

# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":

# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server

# or added with the Action directive (see below)

#

# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:

# (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)

#

AddHandler cgi-script .cgi .pl

#

# For files that include their own HTTP headers:

#

#AddHandler send-as-is asis

#

# For type maps (negotiated resources):

# (This is enabled by default to allow the Apache "It Worked" page

#  to be distributed in multiple languages.)

#

AddHandler type-map var

#

# Filters allow you to process content before it is sent to the client.

#

# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):

# (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)

#

AddType text/html .shtml

AddOutputFilter INCLUDES .shtml

#

# Action lets you define media types that will execute a script whenever

# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL

# pathnames for oft-used CGI file processors.

# Format: Action media/type /cgi-script/location

# Format: Action handler-name /cgi-script/location

#

#

# Customizable error responses come in three flavors:

# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects

#

# Some examples:

#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."

#ErrorDocument 404 /missing.html

#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"

#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html

#

#

# Putting this all together, we can internationalize error responses.

#

# We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to

# our collection of by-error message multi-language collections.  We use

# includes to substitute the appropriate text.

#

# You can modify the messages' appearance without changing any of the

# default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:

#

#   Alias /error/include/ "/your/include/path/"

#

# which allows you to create your own set of files by starting with the

# /var/www/error/include/ files and

# copying them to /your/include/path/, even on a per-VirtualHost basis.

#

Alias /error/ "/var/www/error/"

<IfModule mod_negotiation.c>

<IfModule mod_include.c>

<Directory "/var/www/error">

AllowOverride None

Options IncludesNoExec

AddOutputFilter Includes html

AddHandler type-map var

Order allow,deny

Allow from all

LanguagePriority en es de fr

ForceLanguagePriority Prefer Fallback

</Directory>

#    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var

#    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var

#    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var

#    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var

#    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var

#    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var

#    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var

#    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var

#    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var

#    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var

#    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var

#    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var

#    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var

#    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var

#    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var

#    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var

#    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

</IfModule>

</IfModule>

#

# The following directives modify normal HTTP response behavior to

# handle known problems with browser implementations.

#

BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive

BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0

BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0

BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0

BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0

#

# The following directive disables redirects on non-GET requests for

# a directory that does not include the trailing slash.  This fixes a

# problem with Microsoft WebFolders which does not appropriately handle

# redirects for folders with DAV methods.

# Same deal with Apple's DAV filesystem and Gnome VFS support for DAV.

#

BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully

BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully

BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully

BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully

BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully

BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully

BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully

#ProxyRequests on

#CacheOn on

#CacheDisable /cache

#

# Allow server status reports generated by mod_status,

# with the URL of http://servername/server-status

# Change the ".example.com" to match your domain to enable.

#

#<Location /server-status>

#    SetHandler server-status

#    Order deny,allow

#    Deny from all

#    Allow from .example.com

#</Location>

#

# Allow remote server configuration reports, with the URL of

#  http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).

# Change the ".example.com" to match your domain to enable.

#

#<Location /server-info>

#    SetHandler server-info

#    Order deny,allow

#    Deny from all

#    Allow from .example.com

#</Location>

#

# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to

# enable the proxy server:

#

#<IfModule mod_proxy.c>

#ProxyRequests On

#

#<Proxy *>

#    Order deny,allow

#    Deny from all

#    Allow from .example.com

#</Proxy>

#

# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers.

# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers)

# Set to one of: Off | On | Full | Block

#

#ProxyVia On

#

# To enable a cache of proxied content, uncomment the following lines.

# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_cache.html for more details.

#

#<IfModule mod_disk_cache.c>

#   CacheEnable disk /

#   CacheRoot "/var/cache/mod_proxy"

#</IfModule>

#

#</IfModule>

# End of proxy directives.

### Section 3: Virtual Hosts

#

# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your

# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations

# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about

# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.

#

# Please see the documentation at

# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>

# for further details before you try to setup virtual hosts.

#

# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host

# configuration.

#

# Use name-based virtual hosting.

#

#NameVirtualHost *:80

#

# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier

# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the

# SSL protocol.

#

#

# VirtualHost example:

# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.

# The first VirtualHost section is used for requests without a known

# server name.

#

#NameVirtualHost *:80

#### 3.Fişierul de configurare DHCP(TOC)

- locaţia:

/etc/

- fişier:

dhcpd.conf

ddns-update-style interim;

ignore client-updates;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

# --- default gateway

option routers			192.168.1.1;

option subnet-mask		255.255.255.0;

#	option nis-domain		"domain.org";

option domain-name		"server.ro";

option domain-name-servers	192.168.1.1;

option time-offset		-18000;	# Eastern Standard Time

#	option ntp-servers		192.168.1.1;

#	option netbios-name-servers	192.168.1.1;

# --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless

# -- you understand Netbios very well

#	option netbios-node-type 2;

range dynamic-bootp 192.168.1.6 192.168.1.254;

default-lease-time 21600;

max-lease-time 43200;

# we want the nameserver to appear at a fixed address

host server.beta.ro {

hardware ethernet 00:08:02:ef:d3:83;

fixed-address 192.168.1.2;

}

}

#### 4.Fişierele de configurare DNS(TOC)

- locaţia:

/var/named/chroot/etc/

- fişier:

named.conf

options {

listen-on port 53 { 127.0.0.1; };

listen-on-v6 port 53 { ::1; };

directory 	"/var/named";

dump-file 	"/var/named/data/cache_dump.db";

statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";

memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";

allow-query     { localhost; 192.168.10/24;192.168.1/24;};

recursion yes;

};

logging {

channel default_debug {

file "data/named.run";

severity dynamic;

};

};

zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA." IN {

type master;

file "192.168.1_0.db";

};

zone "10.168.192.IN-ADDR.ARPA." IN {

type master;

file "192.168.10.db";

};

zone "server.ro." IN {

type master;

file "server.ro.db";

};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA." IN {

type master;

file "127.0.0.db";

};

zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA." IN {

type master;

file ":.db";

};

zone "." IN {

type hint;

file "named.ca";

};

include "/etc/named.rfc1912.zones";

- locaţia:

/var/named/chroot/var/named/

- fişier:

server.ro.db

$TTL 1H

@	SOA	www	root.www (	9

3H

1H

1W

1H )

NS	www

www	A	192.168.10.100

IN	1H	A	192.168.1.1

192.168.10.db

$TTL 1H

@	SOA	www.server.ro.	root.www.server.ro. (	4

3H

1H

1W

1H )

NS	www.server.ro.

100	PTR	www.server.ro.

192.168.1.db

$TTL 1H

@	SOA	www.server.ro.	root.www.server.ro. (	2

3H

1H

1W

1H )

NS	www.server.ro.

1	PTR	www.server.ro.

#### 5.Fişierele de configurare proxy(TOC)

- rol : permite mascarea reţelei locale în spatele ip-ului real şi permite conectarea la Internet a clienţilor locali

- locaţia:

/etc/squid

- fişier:

squid.conf

- mod de lucru:

    - se face un backup fişierului existent

    - se copie conţinutul de mai jos într-un fişier gol (Notepad) şi se salvează cu extensia cerută

    - se copie fişierul rezultat în locaţia precizată

    - se tastează următoarele comenzi succesiv în terminal:

[root@www~]# mkdir /cache (creare director cache

[root@www~]# chown squid:squid /cache (se trece directorul în proprietatea userului squid

[root@www~]# chmod 755 /cache (se schimba permisiunile

[root@www~]# squid -z (se creeză structura de directoare cache

[root@www~]# service squid start(se porneşte serverul squid

[root@www~]# chkconfig --level 235 squid on(activare la pornire

squid.conf

http_port 3128

icp_port 3130

tcp_outgoing_address 192.168.10.100

udp_outgoing_address 192.168.10.100

hierarchy_stoplist cgi-bin ?

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?

no_cache deny QUERY

cache_mem 64 MB

cache_swap_low  70

cache_swap_high 90

maximum_object_size 64000 KB

minimum_object_size 0 KB

cache_dir ufs /cache 2300 16 256

cache_access_log /var/log/squid/access.log

cache_log	 /var/log/squid/cache.log

cache_store_log	 none

#cache_store_log	 /var/log/squid/store.log

ftp_user squid@server.ro

ftp_list_width 64

refresh_pattern         ^ftp:           0    	20%     10080

refresh_pattern 	.		0	20%	4320

cache_replacement_policy LFUDA

quick_abort_min 16 KB

quick_abort_max 16 KB

quick_abort_pct 90

negative_ttl 1 minutes

positive_dns_ttl 72 hours

negative_dns_ttl 1 minutes

connect_timeout 160 seconds

peer_connect_timeout 50 seconds

read_timeout 1 minutes

request_timeout 20 seconds

client_lifetime 3600 seconds

half_closed_clients on

pconn_timeout 160 seconds

shutdown_lifetime 10 seconds

#acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

acl manager proto cache_object

acl snmppublic snmp_community public

acl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0

acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

acl SSL_ports port 443 563 10000

acl Safe_ports port 80		# http

acl Safe_ports port 21		# ftp

acl Safe_ports port 25		# smtp

acl Safe_ports port 443 563	# https, snews

acl Safe_ports port 70		# gopher

acl Safe_ports port 210		# wais

acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports

acl Safe_ports port 280		# http-mgmt

acl Safe_ports port 488		# gss-http

acl Safe_ports port 591		# filemaker

acl Safe_ports port 777		# multiling http

acl Safe_ports port 10000	# webmin http

acl Safe_ports port 20000       #usermin

acl CONNECT method CONNECT

http_access allow manager localhost

http_access deny manager

http_access deny !Safe_ports

http_access deny CONNECT !SSL_ports

http_access allow localnet

http_access deny all

icp_access allow all

miss_access allow all

cache_mgr webmaster@server.ro

cache_effective_user squid

cache_effective_group squid

visible_hostname www.server.ro

logfile_rotate 7

log_icp_queries on

snmp_port 3401

snmp_access allow snmppublic localhost

snmp_access allow snmppublic localnet

snmp_access deny all

- locaţia:

/etc/rc.d/

- fişier:

rc.firewall

- mod de lucru:

    - se copie conţinutul de mai jos într-un fişier text gol şi se salvează cu extensia firewall

    - se copie fişierul rc.firewall (acest fişier poate avea orice nume şi orice extensie) în locaţia cerută (scripturile  plasate în /etc/rc.d sunt rulate la pornirea sistemului

    - se dezactivează sistemul firewall

    - se tastează următoarele comenzi succesiv în terminal:

[root@www~]# chmod 755 /etc/rc.d/rc.firewall (setare permisiuni

[root@www~]# ./etc/rc.d/rc.firewall (rulăm scriptul (atenţie nu uitaţi să puneţi punctul în faţa lui /)

[root@www~]# service iptables save (salvăm noile reguli

    - setaţi browserul de internet al clienţilor din reţeaua locală să accepte conexiuni prin serverul proxy  192.168.1.1 pe portul 3128

rc.firewall

#!/bin/sh

IT=/sbin/iptables

modprobe ip_tables

modprobe iptable_nat

# Flushing tables nand user-defined chains

$IT -F

$IT -X

$IT -t nat -F

$IT -t nat -X

NET0=192.168.1.0/24

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 21 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 20 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 53 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 53 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 80 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 80 -j ACCEPT

# pop3

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 110 -j ACCEPT

# time

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 13 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 13 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 123 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 123 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 143 -j ACCEPT

# imap

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 143 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 443 -j ACCEPT

# smtp

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 25 -j ACCEPT

# MSN Messenger

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 1863 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 3389 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5000 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5001 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5050 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5100 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5700:5702 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 5000:5010 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 5500:5515 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 10000 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 20000 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 10000 -j ACCEPT

$IT -A FORWARD -p udp -s $NET0 --dport 20000 -j ACCEPT

# AOL Instant Messenger an ICQ Ports

$IT -A FORWARD -p tcp -s $NET0 --dport 5190 -j ACCEPT

# drop the rest

$IT -A FORWARD -s $NET0 -j DROP

#######################

# POSTROUTING

#######################

$IT -t nat -A POSTROUTING -s $NET0  -j SNAT --to-source 192.168.10.100