Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Instalarea unui sistem de operare de reţea

Material de predare – Windows 2000 Server

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel 3 avansat

2009

AUTOR:

SIMONA CEACU - profesor grad didactic II

CORNELIU BOCĂNEŢ - profesor grad didactic I

COORDONATOR:

GIOVANNA STĂNICĂ  - profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	5

III. Resurse	6

Tema 1. Introducere în sistemul de operare.	6

Fişa suport. Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem.	6

Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	11

Fişa suport. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	11

Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea	18

Fişa suport. Instalarea sistemului de operare pentru reţea	18

Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea	35

Fişa suport. Configurarea sistemului de operare pentru reţea	35

Organizational Units – OU – (Unităţi organizaţionale)	61

IV. Fişa rezumat	90

V. Bibliografie	91

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii.

Modulul Instalarea unui sistem de operare de reţea pentru care a fost elaborat materialul, are alocate un număr de 125 ore, din care:

Laborator tehnologic 60 ore

Activităţi de predare 65 ore

Parcurgerea modulului se face in săptămânile S3 – S7, anul II de studiu.

| Competenţa/Rezultatul învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare. | Tema 1. Introducere în sistemul de operare. | Fişa suport: Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem. |
| Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare | Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare | Fişa suport: Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare |
| Instalează sistemul de operare pentru reţea | Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa suport: Instalarea sistemului de operare pentru reţea |
| Configurează sistemul de operare | Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa suport: Configurarea sistemului de operare pentru reţea |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

Alte surse pot fi: materiale pe CD atasat

# III. Resurse

## Tema 1. Introducere în sistemul de operare.

### Fişa suport. Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem.

Această fişă vizează competenţa individuală: Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Spre deosebire de un sistem de operare obişnuit (SO), sistemele de operare în reţea (NOS) furnizează funcţii de reţea, servicii de reţea, capacitatea multiuser, multitasking, securitate, partajarea resurselor şi administrarea centralizată a reţelei.

Un sistem de operare pentru retea are urmatoarele caracteristici:

- Permite accesul mai multor utilizatori

- Executa aplicatii multi-user

- Este robust si redundant

- Ofera securitate crescuta in comparatie cu sistemele de operare de tip desktop

NOS trebuie să aibă un nucleu robust pentru a evita erorile şi întreruperile. Este deosebit de important ca nucleul NOS să poată gestiona mai multe procese, împiedicând astfel blocarea altor părţi ale sistemului.

NOS utilizează sistemele de fişiere care permit stocarea rapidă şi sigură a informaţiilor.

Enumerăm câteva exemple de NOS:

- Microsoft Windows: NT 3.51, NT 4.0, 2000, XP, 2003, 2008. Sistemele de operare Windows Server folosesc o baza centrala de date numita Active Directory pentru administrarea resurselor de retea.

- Novell NetWare: NetWare 3.12, IntraNetWare 4-11, NetWare 5.0 şi 5.1

- Linux cu distribuţiile : Red Hat (şi proiectul Fedora), Caldera, SuSE, Debian, Slackware, Mandriva, etc.

- Unix: Diferite organizatii au oferit solutii proprietare de sisteme de operare bazate pe UNIX: HP-UX, Sun Solaris, BSD, SCO, şi AIX.

Cele mai folosite NOS sunt Windows şi Linux; sisteme de operare care oferă clienţilor şi utilizatorilor posibilitatea de a realiza o comparaţie şi alegere clară. Sistemul Windows a fost comercializat de la început ca un sistem de operare desktop cu o interfaţă grafică prietenoasă (GUI), evoluând ulterior ca sistem de operare în reţea. Linux-ul a fost conceput iniţial ca un sistem de operare în reţea, distribuit gratuit (sub licenţă GNU/GPL), utilizând pentru administare o interfaţă în linie de comandă (CLI). Ulterior, când a devenit mai cunoscut, a început să migreze către sisteme de tip desktop, fiind însoţit şi de o interfaţă grafică prietenoasă(GUI). Menţionăm că există distribuţii sau versiuni de Linux comerciale, dar marea mojoritate sunt distribuite gratuit, incluzând şi codul sursă.

Compatibilitatea hardware

Sistemul de operare Windows 2000 Server necesită cerinţe de hardware care trebuie îndeplinite pentru a ca toate componentele să funcţioneze corect sau ca sistemul de operare să se instaleze.

Pentru instalarea şi funcţionarea corectă a sistemului de operare este necesar să fie satisfăcute două criterii:

- componentele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale de instalare

- componentele trebuie să se afle pe lista de compatibilităţi hardware

Cerinţele minime de hardware ale unui sistem de operare de reţea Windows Server :

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă minimă CPU | 133 MHz |
| Frecvenţă recomandată CPU | 550 MHz sau mai mare |
| Memorie minimă RAM | 128 MB |
| Memorie RAM recomandată | 256 MB sau mai mare |
| Spaţiu HDD | 1 GB sau mai mare |

Alte echipamente periferice utilizate:

- Monitor VGA sau cu rezoluţie mai mare

- Tastatură

- Mouse (opţional)

- Pentru instalarea de pe suport optic este necesară existenţa unei unităţi CD/DVD.

Sugestii metodologice Pentru vizualizarea cerintelor minime specifice fiecărei versiuni Windows se recomandă consultarea adresei producătorului: www.microsoft.com

În funcţie de versiunea de NOS utilizată se va analiza compatibilitatea sistemului de operare şi a aplicaţiilor software cu echipamentul.

Lista de compatibilităţi harware (HCL)

Majoritatea sistemelor de operare au o lista de compatibilitati hardware care poate fi gasita pe pagina producatorului. Lista de compatibilităţi hardware (HCL – Hardware Compatibility List) reprezintă lista de componente hardware care au fost complet testate, de compania Microsoft, si care functioneaza corect cu sistemul de operare Windows Server. Componentele enumerate în lista HCL sunt garantate că funcţionează sub Windows cel puţin la minimum.

Trebuie ştiut că, deşi pe lista HCL se găsesc multe produse (ceea ce înseamnă că fabricantul pune la dispoziţie un driver pentru un dispozitiv creat pentru Windows şi a fost testate şi funcţionează), nu se vor afla toate. Totuşi, orice probleme legate de driver trebuie comunicate fabricantului.

Sugestii metodologice Se poate consulta fişierul hcl.txt (harware compatibility list) aflat fie pe CD-ul cu kit-ul de instalare sau pe site-ul producătorului.

Compatibilitatea software

Pe lângă compatibiliatatea hardware este necesar să ne asigurăm că elementele software sunt compatibilile cu sistemul Windows 2000 Server. Această compatibilitate software se referă nu numai la instalarea şi funcţionarea sistemului de operare Windows, ci şi la aplicaţiile care mai înainte funcţionau sub DOS, Windows 9x sau Windows NT. Există posibilitatea ca unele elemente software să nu mai funcţioneze sau să nu mai funcţioneze corespunzător sub Windows 2000 Server.

Sugestii metodologice Pentru a verifica elementele dumneavoastră de software, se poate consulta site-ul de compatibilităţi http://www.microsoft.com/Windows2000/upgrade/compat/default.asp.

Acest site permite căutarea produselor software on-line, pentru verificarea compatibilităţii, sau se poate descărca un analizator (Readiness Analyser) care va verifica elementele hardware si software off-line. După căutare este returnată o listă care indică starea produsului respectiv. Dacă un produs nu este găsit, se poate contacta comerciantul de software sau a se testa de către dumneavoastră.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector. CUM? Se recomandă consultarea site-ului corporaţiei Microsoft pentru documentarea asupra procesului de instalare a sistemului de operare de reţea. Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 2-3 elevi. Ca materiale suport se pot folosi: Se recomandă consultarea site-ului corporaţiei Microsoft pentru documentarea asupra procesului de instalare a sistemului de operare de reţea. Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise

## Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare

### Fişa suport. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare

Această fişă vizează competenţa individuală: Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare.

Există câţiva factori care trebuie luaţi în considerare şi evaluaţi atunci când se instalează sistemul de operare Windows 2000 Server (fie ca o nouă instalare, fie ca o modernizare). Aceşti factori cuprind: compatibilitatea hardware, compatibilitatea software, dimensionarea discului şi a partiţiei.

Activităţile premergătoare instalării Windows Server 2000 sunt:

- Configurare BIOS astfel încât calculatorul să caute secvenţa de boot pe unitatea optică

- Introducerea în unitatea optică a CD-ul boot-abil cu imaginea sistemului de operare Windows Server 2000.

Înainte de a începe instalarea sistemului de operare Windows Server 2000 trebuie să se aibă în vedere:

  - Achiziţionarea softului – Windows 2000 Server – soft a cărui licenţă are costuri destul de ridicate.

  - Compatibilitatea dintre componentele hardware şi sistemul de operare

  - Modalitatea de partiţionare a HDD-lui (număr de partiţii şi capacitatea acestora)

  - Tipul de partiţii care vor fi create (se recomandă partiţii de tip NTFS)

  - Modalitatea de organizare a reţelei (Workgroup sau Domeniu)

  - Rolurile pe care serverul le va avea în reţea (server DHCP, server fişiere, etc.).

Partiţiile discului

Pentru a instala sistemul de operare Windows 2000 Server este necesar un spaţiu de 1 GB într-o singură partiţie, astfel că două partiţii de 500 MB nu vor corespunde. Pentru instalarea tipică a sistemului se recomandă instalarea pe partiţia activă (de regulă, unitatea C:). Dacă se doreşte încărcarea dual serverului Windows 2000 cu un alt sistem de operare, se recomandă instalarea sistemului Windows pe o altă partiţie. In acest caz, Microsoft va utiliza termeni diferiţi pentru a descrie partiţia de la care porneşte calculatorul şi cea p care sunt stocate fişierele sistemului de operare:

- termenul „System partition” (partiţie de sistem) pentru a descrie partiţia activă – cea de pe care sistemul BIOS intenţionează să înceapă încărcarea(de obicei – unitatea C:). Această ptiţie conţine înregistrarea Master Boot Reecord şi fişierele de sistem care permit sistemului de operare să preia controlul procesului de încărcare.

- Termenul „Boot partition” (partiţie de încărcare) pentru a descrie partiţia în care sunt stocate fişierele sistemului de operare Windows 2000 (de regulă, dosarul WINNT). Acestea sunt fişiere pe care calculatorul cu Windows 2000 Server le utilizează pentru a completa procesul de pornire şi a rula sistemul de operare. De obicei, se recomandă instalarea sistemului de operare pe aceeaşi partiţie de pe care se face încărcarea (partiţia activă), partiţiile Boot şi System se află în aceeaşi locaţie. Singura situaţie când nu se procedează astfel este atunci când se efectuează încărcarea duală a sistemului Windows 2000, împreună cu unul sau mai multe sisteme de operare.

Formatarea partiţiei

Partiţia pe care se doreşte instalarea trebuie formatată. Nu este necesară o formatare înaintea instalării, deoarece procesul de instalare conţine utilitarul de creare de noi partiţii, precum şi formatarea acestora. Opţiunile pentru formatarea partiţiilor sunt NTSF, FAT32. Din motive de securitate, este recomandabil să se formateze toate unităţile de pe serverul Windows 2000 cu sistemul NTSF.

RAID (Redundant Array of Inexpensive Discs) este o tehnologie de utilizare a mai multor hard discuri într-o singură entitate pentru a îmbunătăţi performanţa sau securitatea datelor. Există mai multe tipuri de RAID, fiecare cu avantaje şi dezavantaje. Tipurile de RAID pe care vrem să le implementam depinde de ceea ce ne dorim mai mult: fie un nivel mai ridicat de performantâţă, fie o siguranţă mai mare a datelor. Tehnologia RAID combină mai multe hard discuri fizice într-o singură unitate logică folosind fie un dispozitiv hardware (controler RAID) fie o aplicaţie software. Cea mai simplă metodă de RAID, presupune unificarea mai multor partiţii într-un singur volum.

Scopul principal în folosirea arhitecturii RAID este mărirea siguranţei datelor, important pentru protejarea informaţiilor critice, sau a măriri vitezei. Sistemele RAID pot fi concepute să ruleze chiar şi în caz de cădere – discurile pot fi schimbate „la cald” şi datele recuperate automat în timp ce sistemul rulează în continuare. Alte sisteme trebuie oprite până când datele sunt recuperate. RAID este adeseori folosit la sistemele cu accesibilitate ridicată, unde este important ca sistemul să ruleze cât mai mult cu putinţă. De aceea, RAID este în general folosit la servere dar poate fi folosit şi în cazul staţiilor de lucru.

Tipuri de RAID:

RAID0

Este cea mai performantă metodă de stocare RAID. Este realizată din hard disc de mărimi egale, a căror capacitate de stocare este adunată. Avantaj: scrierea/citirea pe mai multe discuri se face simultan, mărindu-se performanţa totală a matricii. Dezavantaj: lipsa redundanţei, defectarea oricărui hard disc duce la compromiterea întregii matrice, datele fiind astfel pierdute.

(poza trebuie schimbată)

RAID1

Folosind două hard discuri în RAID1 informaţia va fi stocatăa identic pe ambele hard discuri, în oglindă. Oricare din ele cedează, nu afectează integritatea matricei. Dezavantaje: performanţa este afectată (scrierea/citirea se face simultan, pe toate discurile); spaţiul de stocare este de jumătate din suma disc-urilor puse în mirroring. 	Este nevoie de un număr par de discuri.

RAID1 se foloseşte atunci când se doreşte o securitate mărită a datelor importante. Dacă unul din cele două hard discuri cedează, datele nu sunt pierdute pentru că ele sunt scrise identic pe celălalt hard disc. (poza trebuie schimbată)

RAID5

Aceasta ofera redundanta de nivel N+1, fiind viabil de la mai mult de 3 hard discuri într-o matrice. Scrierea informaţiilor de paritate se face pe toate discurile, astfel ca oricare dintre ele ar ceda, matricea ramâne intactă. Pentru un număr mare

de discuri este cea mai eficienta metodă, capacitatea de stocare este data de (capacitatea unui disc)*(numarul de discuri -1). (poza trebuie schimbată)

Evident, se pot face combinaţii de mai multe RAID-uri între ele, dar cele de mai sus sunt cele mai des întâlnite. (poza trebuie schimbată)

RAID-ul poate fi făcut la nivel hardware sau software.

(poza trebuie schimbată)

RAID Hardware

Există un controler hardware dedicat, ce înglobează toate funcţiile ce ţin de RAID. Aceasta este soluţia cea mai bună deoarece controlerul conţine unităţi de procesare separate, dedicate. Controlerele SCSI sunt în totalitate operate “hardware”. Este totuşi nevoie de un driver pentru funcţionarea lor. Dezavantaj: preţul ridicat, dar dacă siguranţa datelor este importantă, este obligatorie prezenţa unui RAID Hardware.

(poza trebuie schimbată)

RAID Software

Acesta se face folosind controlere clasice, IDE sau SCSI. Operaţiunile de utilizare şi de administrare a hard discurilor sunt făcute de sistemul de operare, procesorul sistemului având o sarcină în plus.

Instalarea sistemului de operare Windows 2000 Server se poate realiza: prin încărcarea de pe un CD/DVD; printr-o reţea de partajare; cu ajutorul serviciilor de instalare la distanţă; utilizând duplicarea discului.

Duplicarea discului reprezintă procesul prin care întreaga unitate de hard disc de pe un calculator este duplicată pe unitatea de hard disc a altui calculator. Procesul de duplicare a discului este realizată cu ajutorul programului SYSPREP.EXE (fişier stocat în fişierul deploy.cab din dosarul \Support\Tools  de pe CD-ROM). Pentru duplicare se vor urmări paşii:

- se instalează şi configurează sistemul de operare pe calculatorul master

- se instalează şi configurează toate aplicaţiile necesare pe calculatorul master

- se rulează programul SYSPREP.EXE de pe calculatorul master

- se crează imaginea unităţii hard disc a calculatorului master(se poate utiliza un instrument de creare a imaginii -exemplu Norton Gost)

- se copiază imaginea într-o locaţie prtajată din reţea sau pe hard discul calculatorului ţintă.

Rolul SYSPREP.EXE este acela de a pregăti dsiul pentru duplicare. Programul SYSPREP.EXE (rulat de la consola Tools Management sau dintr-o linie de comandă) configurează imaginea discului astfel încât identificatoarele SIDS (Security Identifiers) şi alte informaţii unice să poată fi eliminate şi gata de a fi create din nou pe calculatorul ţintă. (Aceasta asigură faptul că nu vor apărea conflicte în interacţiunea cu alte calculatoare care au acelaşi identificator SID).

Instalarea cu ajutorul serviciilor de instalare la distanţă

Serviciile RIS (Remote Installation Services) oferă posibilitatea instalării sistemului fără a fi în locul în care se află calculatorul ţintă. Pentru utilizarea acestui srviciu trebuie rulat programul Remote Installation Services Setup Wizard (Control Panel(Add Remove Programs (Add/Remove Windows Components (se selectează caseta de validare Remote Installation Services).

Se va verifica mai întâi dacă reţeaua are capacitatea de a realiza instalarea la distanţă.

Pregătirea pentru instalare la distanţă

Este necesar ca un calculator pentru care se opează pentru instalarea la distanţă să indeplinească una din condiţiile :

- să corespundă specificaţiei Network PC (Net PC) curente, să aibă un adaptor de reţea configurat ca dispozitiv primar de încărcare în sistemul BIOS, iar contul de utilizator folosit pentru a efectua instalarea trebuie să aibe dreptul de a crea conturi de calculator în domeniul din care va face parte.

- să aibă o placă de reţea cu memoria de încărcare ROM Pre-Boot Execution Environment (PXE) şi un sistem BIOS configurat astfel încât să permită pornirea de pe memoria ROM PXE.

PXE reprezintă o tehnologie a plăcilor de reţea care le permite acestora să interacţioneze  cu reţeaua, înainte de realizarea efectivă a unei încărcări de sistem de operare. Aceasta permite plăcii să obţină o adresă TCP/IP cu care să comunice cu exteriorul.

- să aibă disponibil un disc Remote Boot Disk pentru calculatorul ţintă. În situaţia în care calculatorul ţintă nu se conformează standardului Net PC şi nu are memorie de încărcare ROM PXE pe placa de reţea, se poate crea o dischetă de încărcare penru instalarea la distanţă. Aceasta permite preluarea controlului calculatorului, în scopul instalării sistemului de operare. O astfel de dischetă se poate crea cu ajutorul programului RBFG.EXE (din dosarul RemoteInstall/Admin) de pe serverul RIS.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector. CUM? Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 2-3 elevi. Se poate utiliza un program de sinulare a unui sistem de calcul care permite instalarea virtuală a unui sistem de operare – exemplu: VMware Server Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise

## Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa suport. Instalarea sistemului de operare pentru reţea

Această fişă vizează competenţa individuală: Instalează sistemul de operare pentru reţea

Instalare Windows 2000

Se verifică mai întâi cerinţele  minime de sistem. Toate componentele hardware din sistem ar trebui să fie în lista de compatibilitate hardware Microsoft (HCL), listate la http://www.microsoft.com/hcl.  Fişierul HCL este, de asemenea, şi pe CDROM-ul de instalare de la \ Support \ hcl.txt.

Windows 2000 trebuie să fie instalat pe un disc de bază partiţionat. Discul poate fi făcută dinamică după instalare.

Actualizări la Windows 2000 Server pot fi făcute din următoarele sisteme:

- Windows NT Server 3.51

- Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition, and Enterprise Edition Windows NT 4.0 Server, Windows NT versiunea 3.1 la 3.50 pot fi actualizate la Windows 2000 de către primul upgrade la Windows NT Server 4.0 sau 3.51.

Windows 2000 este instalat în mod implicit în / Winnt directorul.

Erori de instalare

Erori de instalare sunt înregistrate în baza de eroare de tip. Aceste fişiere sunt stocate în \ Windir directorul.

- Comsetup.log - "Records COM+ information "

- Mmdet.log - "Stores multimedia device detection information

- Netsetup.log - "Records workgroup and domain membership information "

- Setupact.log - "Logs setup activity chronologically "

- Setupapi.log - "Logs .INF file entries "

- Setuperr.log - "Records setup errors" Setuperr.log - "Inregistreaza setup erori"

Instalarea prin încărcarea de pe o unitate CD-ROM

Se introduce CD-ul în unitatea, se modifică încărcarea de pe unitatea CD-ROM în BOIS.

Trebuie să fie confirmată intenţia de bootare de pe CD

Programul Setup va porni auomat şi va începe copierea fişierelor, instalarea realizându-se urmând paşii programului.

- Atunci când este afişată convenţia de acordare a licenţei, apăsaţi tasta F8 pentru a continua.

- Se alega partiţia pe care se doreşte instalarea sistemului de operare sau se poate crea o nouă partiţie într-un spaţiu nepartiţionat.

- Dacă partiţia aleasă nu este formatată, se poate realiza formatarea cu sistemul de fişiere NTSF sau FAT. Dacă se optează pentru formatarea FAT, iar partiţia este mai mare de 2GB, atunci programul Setup o va formata cu FAT32, în caz contrar, partiţia va fi formatată cu FAT16.

- În continuare programul Setup va copia fişierele pe unitatea de hard-disc şi va reporni sistemul, pentru a-l pregăti pentru partea de configurare GUI.

- Programul pornește partea GUI a programului Setup.

- Programul detectează şi instalează dipozitivele.

- Se pot modifica datele locale ale sistemului şi utilizatorului, precum și macheta tastaturii. Dacă nu sunt personalizate aceste setări, ele vor fi stabilite la English (United States), iar tastatura va fi configurată US.

- Se intorduc numele utilizatorului și al companiei din care face parte calculatorul.

- După introducerea cheiei produsului se permite, în continuare, indicarea tipului de licenţă deţinut pentru acest server. Avem opţiunile Per Sever şi Per Seat.

Per Server – este un model de licenţă bazat de licenţă bazat pe conexiuni. În cadrul acestuia, se achiziţionează câte o licenţă pentru fiecare calculator.

Per Seat – acordă efectiv dreptul unui utilizator de a se lega la mai multe servere.

- În continuare, în caseta Computer Name and Administrator Password, se configurează un nume pentru calculator şi o parolă pentru contul de administrator.

- Se selectează componentele Windows 2000 opționale pe care dorim să le instalăm în acest moment (acestea pot fi adăugate ulterior, dacă este necesar).

- Se configurează tipul de grup de rețea căreia îi aparține calculatorul.

- După alegerea componentelor opţionale pe care vrem să le instalăm, serverul este instalat şi putem îndepărta CD-ul şi reporni calculatorul.

După ce Windows 2000 Server este instalat, multe dintre serviciile selectate trebuie să fie configurate pentru a deveni operaţional.

Următoarele servicii apar în caseta de dialog Windows 2000 Server, atunci când este pornit.

Instalare reţelei

Din caseta de configurare se alege opțiunea Networking.

Selectăm opţiunea Network and Dial-up Connections

Click dreapta pe Local Area Connection şi selectaţi Properties.

Local Area Connection Properties

Se selectează Internet Protocol (TCP / IP) şi selectaţi Properties.

TCP / IP Properties

Se introduc: adresa IP, masca, gateway-ul, respectiv DNS-ul.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector. CUM? Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 2-3 elevi. Se poate utiliza un program de sinulare a unui sistem de calcul care permite instalarea virtuală a unui sistem de operare – exemplu: VMware Server Pentru instalarea avem nevoie de CD-ul Windows 2000 Server, cu licențiat. Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise

## Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa suport. Configurarea sistemului de operare pentru reţea

Această fişă vizează competenţa individuală: Configurează sistemul de operare pentru reţea.

Active Directory

Pentru ca Windows 2000 Server pentru a deveni un controler de domeniu, Active Directory trebuie să fie instalate pe sistem.

Caracteristici:

- Resursele reţelei sunt uşor de găsit.

- Utilizeaza politicile de grup pentru mai o administrare uşoră

- Scalabilitatea

- Flexibilitate, cu posibilitatea de a adăuga noi clase, atribute, şi obiecte.

- Securitateintegrată

- Extensibilitate

- Lucru de pe orice reţea.

Structura:

Domeniul este unitatea de bază în structura de Active Directory. Active Directory include:

- O bază de date cu informaţii despre utilizatorii de reţea şi resursele.

- Un serviciu de gestionare a bazei de date.

Active Directory este organizat ierarhic şi conţine informaţii despre:

- Conturi de utilizator

- Calculatoare

- Foldere partajate

- Imprimante

Active Directory depinde şi necesită Domain Name Service (DNS) care urmează să fie implementate în reţea.

Funcţii

- Autorizarea utilizatorilor – utilizatorii se pot loga şi sunt autentificaţi pe bază de utilizator și parolă unică.

- Autorizarea accesului la resurse – pentru fiecare resursă din rețea se pot crea liste de acces care specifică permisiunile pe care le au utilizatorii sau grupuri asupra resurselor respective.

- Administrarea centralizată a tuturor stațiilor de lucru, a serverelor din rețea.

- Aplicarea consistentă a unor politici de securitate în cadrul rețelei. – utilizatorii pot avea unele drepturi administrative pentru a avea acces la unele părţi din baza de date Active Directory.

Obiecte :

Active Directory include obiecte:

- Domain (Domeniu)

- Organizational Unit (OU) – (Unitatea organizaţională) - conţin fie obiecte şi / sau alte unităţi organizaţionale şi este, de asemenea, numit container de obiecte. OU simplifică administrarea, deoarece permite organizarea de obiecte şi alte OUs (este scopul principal).

- Group (Grupul)

- User (Utilizator)

- Computer (Computer)

- Contact (Contact)

- Shared folder (Folder partajat)

- Printer (Imprimanta)

A domain tree este un grup ierarhic de unul sau mai multe domenii care au acelaşi domeniu rădăcina.

Structura bazei de date Active Directory

Toate bazele de date au o schemă, care reprezintă de fapt, un set de reguli, care guvernează structura bazei de date - tipurile de obiecte si atributele - care pot fi conţinute în baza de date. Schema conţine o listă cu toate clasele şi atribute în pădure.

Schema monitorizează:

- Classes (Clasele)

- Class attributes (Atributele clasei)

- Class relationships (Relaţiile clasei)

- Object relationships (Relaţiile dintre obiect)

Baze de date Active Directory este stocată în directorul SystemRoot \ NTDS. Fişierul ntds.dit conţine directorul şi schema de date, iar fişierul schema.ini conţine informaţii pentru controlul securităţii Active Directory şi de creare implicită a directorul. Modificările în baza de date sunt stocate temporar în fişierele jurnal din acest director până când modificările în baza de date sunt finalizate.

A forest (pădure) este un set din toate domeniile dintr-o organizaţie de reţea. Se compune din unul sau mai mulţi trees (arbori). Un tree (arbore) reprezintă un nume de spaţiu în Active Directory. Un Global Catalog (catalog global) este un index de căutare cu date despre toate obiectele dintr-o pădure. Schema este stocată în catalog global. Doar informaţiile necesare pentru a găsi un obiect sunt stocate în catalog global. Când primul controler de domeniu din pădure este stabilit, un catalog implicit este creat automat de pe acel controler.

Securitatea Active Directory

Următoarele componente sunt utilizate pentru implementarea securităţii Active Directory:

- Security Descriptors (Descriptori de Securitate) - Fiecare obiect are un descriptorul de securitate care:

  - Defineşte permisiunile care pot fi atribuite obiectului sau tipului de obiecte.

  - Conţine identificatorul de securitate al obiectului (SID), care identifică proprietarul (principiul securităţii) obiectului.

  - Conţine orice grup de identificare de securitate (SID), care este folosit pentru compatibilitate cu sistemele care nu au fost create de către Microsoft.

- Access Control Lists (ACL) (Liste de control al accesului), care sunt cuprinse în descriptori de securitate:

  - Discretionary Access Control List (DACL) - Contine principiul de securitate SIDS, ce dă permisiunea pentru un obiect.

  - Security Access Control List (SACL) – (Lista de control al accesului de Securitate) - Defineşte controlul listei de evenimente pentru anumite obiecte.

- Security Identifiers (SIDs) – (Identificatori de securitate) - acestea sunt întotdeauna numere unice într-o pădure, care sunt folosite pentru a identifica obiectele. Există două tipuri de SID:

  - Owner SID (SID-ul proprietarului)

  - Group SID (SID-ul grupului)

Există două părţi dintr-un SID, care sunt:

  - Domain - Identifică domeniu obiectul în care a fost creat.

  - Relative Identifier (RID) - Specifică contul de domeniu al obiectului creat.

- Security Principles – (Principiile de Securitate) - Obiecte care au asignate permisiuni şi fiecare conţine identificatorii de securitate. Acetestea sunt:

  - User (Utilizator)

  - Computer (Computer)

  - Group (Grupul)

Instalarea Active Directory (AD)

Active Directory trebuie să fie instalat pe servere Windows, care urmează să fie controlere de domeniu Windows. Acesta poate fi instalat pe Windows 2000:

- Server

- Advanced Server

- Datacenter Server

Când Active Directory este instalat pe un calculator, acel computer este promovat de către Active Directory la un controler de domeniu. În cazul în care computerul este primul controler de domeniu, se creează o bază de date Active Directory, dacă nu este în primul controler, ea devine o copie a bazei de date cu acces pentru scriere şi citire.

Cerinte minimale AD:

- Computerul trebuie să fie Windows 2000 Server, Advanced Server sau Datacenter Server.

- Cel puţin un volum de pe computer trebuie să fie formatat cu NTFS.

- DNS trebuie să fie activ în reţea înainte de a instala AD sau să fie instalat în timpul instalării AD-ului.

- Computerul trebuie să aibă protocolul IP instalat şi să aibe o adresă IP statică.

- Ora şi zona de informaţii trebuie să fie corecte. Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 1769) sincronizează timpul în reţeaua de calculatoare.

Procesul de instalare

Aveţi posibilitatea să instalaţi Active Directory, prin selectarea Start - Run, şi tastaţi dcpromo.exe în caseta de text, sau urmând paşii:

- Administrative Tools. (Instrumente de administrare)

- Selectaţi Configure Your Server

- Selectaţi Active Directory Installation Wizard

Controlerele de domeniu

Când Active Directory este instalat pe un computer Windows 2000 Server, computerul devine un controler de domeniu. Controlerele de domeniu sunt folosite pentru autentificarea utilizatorilor şi pentru controlul accesului la obiecte din domeniu. Un domeniu Windows este o structură organizatorică parţială sau integrală, care poate sau nu să coincidă cu domenii DNS pe internet. Fiecare controler de domeniu contine o “replică” (dublură), care este o copie a directorul domeniului.

Creare Domain Controller

Se alege dacă controlerul de domeniu este primul controler de domeniu, în domeniul sau dacă aceasta se va alătura un domeniu deja existent.

Selecţie de Domeniu Tree (Arbore)

Se selectează una din variantele de creare a domeniului de arbori: prima implică un nou domeniu de arbore este creat de noi, sau acest domeniu va fi un subarbore de domeniu dintr-un alt domeniu de arbori deja existent.

Crearea unei noi “păduri” în domeniu de arbori sau alăturarea acestuia la o “pădure” deja existentă.

Crearea unui nou Domain Name

NetBIOS Domain Name

Baza de date şi locaţii “jurnal” – locaţia pentru baza de date AD, respectiv pentru jurnal (pot fi pe hard-discuri diferite)

Volumul de sistem public – locaţia în care vor fi memorate copii ale datelor publice ale domeniului.

Configurare DNS

Permisiuni – stabilirea permisiunilor pentru utilizatori si grupul de obiecte la care va avea acces.

Active Directory Services Restore Mode Administrator Password – parola cu care administratorul se va loga atunci când se va porni serviciul de restaurare AD.

Caseta de configurare

Finalizarea instalării Active Directory

Active Directory – utilizatori şi computere

Grupuri şi utilizatori locali

Grupurile locale sunt utilizate pentru a controla accesul la resurse de pe anumite calculatoare, indiferent dacă acestea sunt dosare de date sau imprimante.

Sunt trei tipuri de grupuri:

- Grupuri universale – pot fi formate din membri (persoane sau calculatoare) sau alte grupuri din orice domeniu din cadrul unei păduri Active Directory. Ele pot fi utilizate pentru a acorda accesul la orice resurse din cadru pădurii.

- Grupuri globale – pot conţine grupuri globale sau utilizatori din domeniul în care sunt create şi pot fi adăugate în orice grupuri universale sau grupuri locale ale domeniului din cadrul pădurii.

- Grupuri locale – pot conţine grupuri globale din domeniul în care există, grupuri universale din cadrul pădurii sau membrii ai pădurii. Sunt utilizate pentru a acorda accesul numai la resursele domeniului, în domeniul în care ele există.

Administrarea Active Directory

În Start – Administrative Tools – Selectaţi Configure Your Server.

Se alege opțiunea Manage

Meniul include opţiunile:

- Acţiune

- Vedere

Opţiuni ale meniului:

| Opţiunea | Acţiuni (când este efectuată opţiunea) |
| --- | --- |
|  | Domeniul | Încorporate | Calculatoare | Doman Controlere | ForeignSecurity Principals | Utilizatorii |
| Delegat de control | Da | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Adăugaţi membrii la un grup | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Găsirea | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Conectarea la Domeniu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conectarea la Domain Controller | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Operaţii Masters | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| New | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Toate Activităţi> | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| New Window | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Actualizează | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Lista de export | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Proprietăţi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ajuta | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

Opţiunile de meniul Nou şi All Tasks au următoarele subopţiuni suplimentare:

- New (Nou)

  - Computer(Computer)

  - Contact (Contact)

  - Group (Grupul)

  - Organizational Unit (Unitatea organizaţională)

  - Printer (Imprimantă)

  - User (Utilizator)

  - Shared Folder (Folder partajat)

- All Tasks – Aceste sarcini pot fi selectate în meniul principal de mai sus.

  - Delegate Control

  - Find

  - Connect to Domain

  - Connect to Domain Controller

  - Operations Masters

Creare computer în AD

Din meniu selectaţi:

- Action (Acţiune )

- New (Nou )

- Computer (Computer )

New Computer

Introduceţi numele computerului şi faceţi clic pe Next.

Vizualizare/Administrare - clic pe Computers pentru a vedea nodul computer în Active Directory.

Crearea de utilizatori

Builtin Users (Utilizatorii încorporaţi)

Din meniu selectaţi:

- Action (Acţiune)

- New (Nou)

- User (Utilizator )

Utilizator nou

Parola utilizatorului

Terminare creare utilizator

Proprietăţile utilizatorilor

Pentru a deschide caseta de proprietăţi a utilizatorului:

- Click dreapta pe un nume de utilizator şi selectaţi Properties.

- Selectaţi numele de utilizator, selectaţi Action din meniu şi selectaţi Properties

Eticheta General

Eticheta Adresa

Eticheta Account (Contul) – se pot configura diferite opțiuni legate de contul utilizator

Eticheta Profil

Eticheta Telefoane

Eticheta Organizaţia

Eticheta Remote Control

Eticheta Terminal Services Profile

Eticheta Membru al

Eticheta Dial-in

Eticheta Environment

Eticheta Sesiuni

### Organizational Units – OU – (Unităţi organizaţionale)

OU – Unităţile organizaţionale sunt numite containere de obiecte, deoarece acestea ajută la organizarea informațiilor sub formă de director şi poate conţine alte obiecte, inclusiv alte OUs. Unităţile organizaţionale permit crearea de subdomenii care sunt, de asemenea, numite logic domenii.

Organizational Unit poate conține:

- Computer (cele din domeniu sunt publicate în mod automat) - staţii de lucru specifice.

- Contact (automat publicate) – conturi de utilizatori/administratori pentru anumite obiecte din Active Directory

- Group (automat publicate) - grupuri de conturi de utilizator care fac gestionarea mai uşoară.

- Organizational Unit (Unitatea organizaţională) (automat publicate) - folosite pentru a crea o ierarhie a obiectelor AD. Alte unităţi organizaţionale pot fi conţinute în interiorul unei unităţi organizaţionale.

- Printer (cele mai multe sunt publicate în mod automat) – Imprimante

- User (automat publicați) – utilizatori

- Shared folder – (Folder partajat) - folosit pentru a partaja fişiere.

Group Policy

Politicile locale și de grup de pe un server membru Windows 2000 permit controlul mediului în care îi este permis unui utilizator să opereze. În timp ce profilurile înregistrează ceea ce a făcut un utilizator și modul în care este configurată suprafața de lucru, aceste politici definesc ceea ce utilizatorul poate să facă.

- În Active Directory Users and Computers se efectuează clic dreapta pe domeniu sau pe unul dintre obiectele pentru care aplicăm politica locală/de grup, selectăm opțiunea Properties.

- În caseta de dialog Domain Properties se alege tabulatorul Group Policy.

- Se efectuează dublu clic pe opțiunea Default Domain Policy, afișată în caseta Group Policy Object Links.

- Din caseta de dialog Group Policy expandați arborele Default Domain Policy, și se stabilesc diferite valori pentru politica acelui drept pe care dorim să-l stabilim.

- De exemplu, putem stabili dacă comanda Run se va găsi sau nu în meniul Start.

- Se alege Start Menu&Taskbar – Remove Run meniu from Start Menu

Windows 2000 DNS

Domain Name System (DNS) este un sistem distribuit de păstrare şi interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică. Cea mai cunoscută aplicaţie a DNS este gestionarea domeniilor în Internet.

Caracteristicile sistemului de nume (DNS) sunt:

- foloseşte o structură ierarhizată;

- deleagă autoritatea pentru nume;

- baza de date cu numele şi adresele IP este distribuită.

Fiecare implementare TCP/IP conţine o rutină software (name resolver) specializată în interogarea serverului de nume (DNS) în vederea obţinerii translatării nume/adresă IP sau invers.

Există 2 tipuri de rezoluţie de nume:

- recursivă (name resolverul cere serverului de nume să facă translatarea);

- iterativă (name resolverul cere serverului de nume să îi furnizeze adresa IP a unui server care poate face translatarea).

Tipic, procesul de rezoluţie a numelor se desfăşoară astfel:

- Name resolverul primeşte de la o aplicaţie client TCP/IP un nume; acesta formulează o interogare primului server de nume din lista serverelor;

- Serverul de nume (DNS) determină daca este mandatat (autorizat) pentru domeniul respectiv (dacă există configurată o zonă DNS care conţine numele respectiv);

- Dacă este autorizat, transmite răspunsul clientului;

- Dacă nu, transmite o interogare altui server de nume pentru un răspuns autorizat; obţine răspunsul autorizat şi transmite clientului un răspuns neautorizat; totodată stochează răspunsul local pentru a răspunde la alte cereri pentru acelaşi nume.

- Resolverul de nume transmite răspunsul aplicaţiei utilizator şi îl păstrează într-un cache pentru o anumită perioadă;

- Dacă name resolverul nu primeşte un răspuns într-un anumit timp, transmite cererea următorului server de nume din listă. Când lista este epuizată, va genera o eroare.

Zone DNS:

- Forward lookup zone

- Reverse lookup zone

- Standard primary zone

- Active Directory integrated zone

- Standard secondary zone

Instalarea Microsoft DNS Server

- Click Start - Control Panel - Add or Remove Programs.

- Click Add or Remove Windows Components.

- click in lista Networking Services - Details.

- Selectaţi caseta Domain Name System (DNS) apoi OK.

- Clic Next.

- inseraţi CD-ul de instalare al Windows-ului 2000 Server.

- in caseta Completing the Windows Components Wizard, clic Finish atunci când s-a terminat.

- Închideţi fereastra Add or Remove Programs.

Configurarea DNS

- Clic Start, - Programs - Administrative Tools - DNS.

- Clic dreapta - Forward lookup zones - New Zone

- Se deschide fereastra New Zone Wizard - Next.

Se solicită o zonă de tip. Tipurile de zone includ:

- Zona primară: Creează o copie a unei zone care pot fi actualizate direct de pe acest server. Această zonă este de informaţii stocate fişier text *.dns

- Zona secundară: o standard zonă secundară de copii ale tuturor informaţiilor de la master serverului DNS. Un server DNS poate fi un Active Directory, primar, secundar sau zona care este configurat pentru zona de transferuri.

Nu puteţi modifica în zona de date pe un server DNS secundar.

- Zona Stub: Un rest de zonă conţine numai acele înregistrări ale resurselor care sunt necesare pentru a se identifica cu autoritatea serverelor DNS pentru această zonă. Aceste resurse includ înregistrări Name Server (NS), Autoritatea de Start (SOA).

- Zona integrată în Active Directory – există, de asemenea, o opţiune pentru a stoca zona în Active Directory. Această opţiune este disponibilă numai dacă serverul DNS este un controler de domeniu.

- Noua forward lookup zone trebuie să fie primară sau Active Directory-integrat de zonă, astfel încât să poată accepta actualizări dinamic. Faceţi clic pe Primary, apoi faceţi clic pe Next

- Noua zonă conţine înregistrări de localizare pentru acest Active Directory – domeniul de bază. Denumirea zonei trebuie să fie acelaşi cu numele de Active Directory, sau sa fie un DNS (logic) pentru acest nume. De exemplu, în cazul în care Active Directory pe baza de domeniu este numit "support.microsoft.com", zona de nume valide sunt: "support.microsoft.com"

- După acceptarea numelui implicit pentru noua zonă, Faceţi clic pe Next.

- După acceptarea numelui implicit pentru noua zonă, clic pe Next.

- Finalizarea creării zonei

Monitorizarea DNS

Selectaţi Start, Programs, Administrative Tools, DNS.

Selectați numele serverului DNS, selectaţi Action – Properties şi faceţi clic pe tab-ul de monitorizare.

Avem:

- Interfaces

- Forwarders

- Advanced

- Root Hints Root

- Logging (jurnalizarea) - folosita pentru a seta opţiunile de logare pentru a fi trimis la fişier SystemRoot \ system32 \ dns \ dns.log. Opţiunile reprezentând evenimente sunt: Interogare DNS, Anunţ, Update, Întrebări, Răspunsuri, trimitere, primire, UDP, TCP, Full pachete, şi scriere.

- Monitoring - Monitorizarea

Caseta de dialog Proprietăţi a Zonei:

File:

- General - secţiunile:

  - Status - starea este indicată şi de un buton Pause ce permite întreruperea DNS-ului.

  - Zone type - are un buton Change care permite stabilirea tipului zonei: standard primar, standard secundar, integrate - Active Directory.

  - Allow dynamic updates - Actualizări dinamice ce pot fi permise de la DHCP servere.

- Start of Authority (SOA) - să corespundă cu SOA proprietăţile enumerate mai sus.

  - Serial number (Numărul de serie)

  - Primary server (Primar server)

  - Responsible person (Persoana responsabila )

  - Refresh interval (Intervalul de reîmprospătare)

  - Retry interval (Reîncercaţi interval)

  - Expires after (Expiră după )

  - Minimum (default) TTL Minim (implicit) TTL

  - TTL for this record - TTL pentru acest record

- Name Servers

- WINS -  Controlează dacă WINS este folosit pentru a rezolva numele în această zonă.

- Zone Transfers – (Zona Transferuri) - Determină modul cum cererile pentru zona de transferuri de la alte servere sunt manipulate. Aceste opţiuni sunt:

  - Fără zonă de transferuri.

  - Zona permite transferuri numai la anumite servere enumerate în această filă.

  - Zona permite transferuri de la servere enumerate la serverele numai din aceasta fila.

  - Zona permite transferuri de la orice server.

- Security (Securitate)

Windows 2000 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este utilizat pentru a desemna în mod automat TCP / IP, adrese de la clienţi, împreună cu masca subreţelei, gateway implicit, şi a serverului DNS.

Două moduri de un computer pentru a ajunge la adresa IP:

- Folosirea DHCP de pe un server DHCP.

- Configurare manuală

Scopuri DHCP

- Scope - Domeniul de aplicare - O serie de adrese IP pe care serverul DHCP poate aloca pentru clienţi, care sunt, dintr-o subreţea.

- Superscope  - O serie de adrese IP, care cuprinde mai multe reţele. Server-ul DHCP poate atribui aceste adrese pentru clienţi, care sunt pe mai multe subrețele.

- Multicast scope - O serie de adrese de clasă D de la 224.0.0.0 la 239.255.255.255 care pot fi atribuite la computere atunci când acestea cer. Un grup multicast este atribuit unei singure adresă IP. Multicasting poate fi folosit pentru a trimite mesaje de la un grup de computere, în acelaşi timp, cu o singură copie a mesajului. Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol (MADCAP) este utilizat pentru a cere o multicast adresa de la un server DHCP.

O modalitate de a crea un superscope este de a stabili o serie de adrese, care cuprinde mai mult de o subreţea. O altă modalitate este de a crea mai multe domenii, utilizând New Superscope expertul prin selectarea Action şi New Superscop

Există la nivel mondial şi domeniul de aplicare opţiuni. Global opţiuni se aplică la toate computerele client. Domeniul opţiuni se aplică anumitor subretele sau interval de adrese IP. DHCP RFCs are 1533, 1534, 1541, and 1542. DHCP RFCs sunt 1533, 1534, 1541 şi 1542. Pe lângă operaţia de adresare, DCHP poate aloca alte opţiuni care pot fi aplicate la nivel global sau la diverse scopuri.

Sarcinile unui server DHCP sunt:

- păstrează configurația și rezervorul de adrese care vor fi acordate clienților;

- răspunde cererilor clienților și expediază configurații de adrese;

- actualizează serverul DNS cu numele și adresele clienților

Odată configuate rezervorul de adrese și informațiile suplimentare pentru protocolul TCP/IP, serverul DHCP își îndeplinește sarcinile independend de restul acțiunilor; necesită foarte puțină întreținere și configurare pe parcurs.

Action Selections:

Selectarea server-ului şi executarea clic pe meniu Action produce următoarele selecţii:

- Display Statistics (Afişează Statistici)

- New Scope (Noul scop)

- New Multicast Scope (New Multicast scop)

- Reconcile All Scopes (Reconciliază toate scopurile)

- Authorize (Autorizare)

- Define User Classes

- Define Vendor classes

- Set Predefined Options (Setare predefinite Opţiuni)

- All Tasks

  - Start

  - Stop

  - Pause

  - Resume

  - Restart

- Delete (Şterge)

- Refresh (Actualizează)

- Properties

- Help

Instalarea serviciului DHCP

Pentru început trebuie să se verifice dacă serverul are atribuită o adresă IP statică.

- Selectăm Control Panel – Add Remove Programs – Add Remove Windows Component

- Din caseta Windows Components alegem Networking Services, apoi butonul Details

- Selectăm opțiunea Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) și efectum clic pe buton OK, apoi Next

- În ecranul Completing the Windows Components Wizard selectăm Finish și serviciul este instgalat.

Configurarea DHCP

Configurarea cuprinde rezervorul de adrese, (din care vor fi alocate adresele dinamice); specificarea măștii de subrețea și a porții prestabilite care vor fi atribuite clienților din rețeaua LAN. DHCP-ul poate fi configurat astfel încât să actualizeze baza de date a serverului DNS. Serviciul DNS furnizează clienților nume de gazde în cadrul determinării adreselor TCP/IP. Aceasta permite clienților să utilizeze numele de gazdă ale calculatoarelor pentru a accesa serverle, în loc de adresele TCP/IP.

1. Din meniul Start, selectăm Programs – Administrative Tools – DHCP

2. În caseta DHCP efectuăm clic dreapta și selectăm New Scope.

3. Pe ecranul Welcome to the New Scope efectuîm clic pe Next

4. Pe ecranul Scope Name scriem un nume și o descriere, pentru a identifica rezervorul de adrese și scopul acestora.

5. Se introduc adresele de început și de sfârșit din rezervorul de adrese, precum și masca de subrețea pentru adresele respective.

6. În caseta Add Exclusions se pot specifica orice adrese sau domeniu de adrese care nu vor fi alocate dinamic, dindomeniul de adrese specificat anterior. Aceste adrese pot fi distribuite static.

7. În ecranul Lease Duration se introduce durata de închiriere a unei adrese (cât timp va trece până la expirare, moment în care clientul este obligat să întrerupă utilizarea adresei TCP/IP, urmând reînnoirea închirierii).

8. Se optează pentru configurarea unor proprietăți suplimentare care vor fi acordate clienților.

9. Se pot introduce una sau mai multe porți prestabilite, pe care să le utilizeze clienții pentru a ajunge la rețelele externe.

10. În caseta Domain Name and DNS Servers introducem numele de domeniu din care fac parte clienții și serverul (adresa serverului) pe care acești clienți îl vor contacta.

11. În caseta WINS Servers se poate introduce adresa serverului de Wins (dacă este cazul). Aceste servere sunt utilizate pentru determinarea numelor NetBIOS corespunzătoare adreselor TCP/IP. În mare parte serviciul WINS a fost depășit de serviciul DNS dinamic, dar este posibil ca unii clienți să utilizeze serviciu WINS.

12. Caseta Activate Scope permite alegerea activării domeniul sau a-l lăsa inactiv.

13. După finalizare scopul este activat.

Dacă serverul DHCP este membru în cadrul unui domeniu, atunci, înainte de a putea atribui adrese, el trebuie autorizat în mediul Active Directory.

Autorizarea serverului DHCP:

- În consola DHCP se selectează serverul

- Clic dreapta si alegem opțiunea Authorize (sau din meniul Action – Authorize).

Serverul este autorizat.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector. CUM? Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 2-3 elevi. Se poate utiliza un program de simulare a unui sistem de calcul care permite configurarea virtuală a serviciilor unui sistem de operare – exemplu: VMware Server Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise

# IV. Fişa rezumat

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 | Competenţa 2 | Competenţa 3 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# V. Bibliografie

- Maione, Denis. (2002). MCSE 70-215, Windows 2000 Server, Bucureşti: Editura Teora

- Ionescu, Dan. (2007). Retele de calculatoare, Alba Iulia: Editura All

- Mike Meyers. (2008) Manualul Network+ pentru administrarea şi depanarea rețelelor, Editura Rosetti Educational

- http://www.microsoft.com/romania/servere/os.mspx , 25 aprilie 2009, 18.30

- http://www.microsoft.com/romania/securitate/securizarea_retelei_02.mspx, 28 aprilie 2009, ora 10.45

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft, http://ro.wikipedia.org/wiki/Active_Directory, 28 aprilie 2009, ora 21.15

# Footnotes

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă